|  | Научно-проектный институт пространственного планирования "ЭНКО" |
| --- | --- |
| 199178, г. Санкт-Петербург, 18-ая линия ВО, дом 31, бизнес-центр «Сенатор», корпус Д, офис 407. тел (факс) 8(812) 3329710, www.enko.spb.ru, e-mail: enko@enko.spb.ru |

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

городское ПОСЕЛЕНИЕ поселок старая торопа

тверской ОБЛАСТИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

| Генеральный директор, к.г.н. | С.В. Скатерщиков |
| --- | --- |
| Заместитель генерального директора, Главный архитектор проекта | О.В. Красовская |
| Главный архитектор НПИ «ЭНКО» | И.С. Майзель |
| Заместитель генерального директора, Главный инженер | А.Г. Петров |

Санкт-Петербург – Старая Торопа

2013 г.

Авторский коллектив:

| Архитектурно-планировочные разделы | главный архитектор проекта, профессор Международной Академии Архитектуры (МААМ) О.В. Красовская; ведущий архитектор Н. А. Близнина |
| --- | --- |
| Градостроительная экономика | экономист градостроительства – В.В. Плечанова |
| Природные условия и ресурсы. Состояние окружающей среды. Зоны с особыми условиями использования территорий. Охрана окружающей среды. Санитарная очистка территории. Особо охраняемые природные территории. | эколог градостроительства А.В. Яновская |
| Земельные ресурсы | инженер землеустроитель П.С. Рябинин |
| Транспортная инфраструктура | гл. специалист по транспорту Л.И. Свердлин, инженеры – С.В. Моргач, В.А. Дорин |
| Инженерная инфраструктура | главный инженер проекта А.Г. Петров, главные специалисты И.Н. Максимова, Н.А. Масленникова, Г.Е. Нехамкис, инженер Д.Б. Тарских |
| Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера | инженер Е.А. Заварзина |
| ГИС-технологии | главный специалист А.М. Савинков |

ОГЛАВЛЕНИЕ

СОСТАВ МАТЕРИАЛОВ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА	5

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	6

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ	8

3. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ	9

3.1. Общие сведения о территории. Краткая характеристика исторического развития. Экономико-географическое положение	10

3.2. Современное использование территории. Объекты культурного наследия. Земельный фонд	10

3.3. Природные условия и ресурсы	13

3.4. Зоны с особыми условиями использования территорий. Планировочные ограничения	16

3.5. Состояние окружающей среды	18

4. Обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации	23

4.1. Экономическая база.	23

4.2. Население. Трудовые ресурсы.	25

4.3. Прогноз демографического и социально-экономического развития	27

4.4. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования. Развитие планировочной структуры. Функциональное зонирование территории	29

4.5. Развитие жилых зон. Новое жилищное строительство и реконструкция жилищного фонда	33

4.6. Развитие учреждений и предприятий обслуживания	35

4.7. Развитие системы озеленения	42

4.8. Охрана окружающей среды. Санитарная очистка территории	44

4.9. Развитие транспортной инфраструктуры	46

4.10. Развитие инженерной инфраструктуры	50

4.10.1. Электроснабжение	50

4.10.2. Газоснабжение	51

4.10.3. Теплоснабжение	52

4.10.4. Водоснабжение	52

4.10.5. Водоотведение	55

4.10.6. Связь	56

4.11. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	57

5. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ	70

5.1. Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры территории	70

5.2. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения	70

5.2.1. Развитие и размещение объектов жилищного фонда	70

5.2.2. Развитие и размещение объектов капитального строительства социального и культурно-бытового обслуживания	71

5.2.3. Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры	72

5.2.4. Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры	72

5.3. Мероприятия по охране объектов культурного наследия	74

5.4. Мероприятия по охране окружающей среды и санитарной очистке территории	75

5.5. Мероприятия по развитию системы озеленения	78

5.6. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	78

5.7. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности территории	79

6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	83

7. ПРИЛОЖЕНИЯ	87

# СОСТАВ МАТЕРИАЛОВ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

| № | Наименование документа | Инв. № |
| --- | --- | --- |
| Текстовые материалы |
|  | «Тверская область. Западнодвинский муниципальный район. Муниципальное образование городское поселение п. Старая Торопа. Проект Генерального плана. Материалы по обоснованию проекта» | 19/476 |
| Схемы |
|  | Карта использования территории М 1:2 000 | 19/477 |
|  | Карта зон с особыми условиями использования территорий и комплексной оценки территории. М 1:2000 | 19/478 |
|  | Концепция территориального развития поселения. Вариант №1. М 1:2000 | 19/479 |
|  | Концепция территориального развития поселения. Вариант №2 . М 1:2000 | 19/480 |
|  | Карта границ территорий, земель и ограничений. Схема ограничений использования территории. М 1:2000 | 19/485 |
|  | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. М 1:2 000 | 19/487 |
| Электронная версия проекта |
|  | Электронная версия проекта на CD-ROM (текстовые материалы в формате WORD, графические – в формате JPG, электронные слои в форматах MapInfo (*.mif, *.mid).) | 19/491 |

# 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Генеральный план муниципального образования городское поселение поселок Старая Торопа Западнодвинского муниципального района Тверской области разрабатывается Научно-проектным институтом пространственного планирования «ЭНКО» (Санкт-Петербург) по заказу администрации муниципального образования городское поселение поселок Старая Торопа в соответствии с Муниципальным контрактом № 20 от 02 августа 2011 г.

Территориальное планирование, к которому относится Генеральный план, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, направлено на определение назначения территории, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Генеральный план – основной вид градостроительной документации о планировании развития территории поселения, отражающий градостроительную стратегию и условия формирования среды жизнедеятельности.

Генеральный план разрабатывается на следующие проектные периоды:

I этап (первая очередь строительства) – 2021 г.

II этап (расчетный срок Генерального плана) – 2031 г.

III этап – прогноз на 30 лет, перспектива.

III этап графически отражается в территориях, резервируемых для перспективного развития городского поселения за пределами расчетного срока Генерального плана.

В Генеральном плане определяются основные параметры развития городского поселения: перспективная численность населения, объемы жилищного строительства, основные направления развития транспортного комплекса и инженерной инфраструктуры. В проекте выполняется зонирование городских и сельских территорий с выделением жилых, общественно-деловых, производственных, рекреационных зон, территорий для развития других функций городского комплекса. Планировочные решения Генерального плана являются основой для разработки проектной документации последующих уровней, а также программ, осуществление которых необходимо для успешного функционирования различных городских систем.

При разработке Генерального плана городского поселения поселок Старая Торопа были использованы следующие  материалы:

- Схема территориального планирования Западнодвинского муниципального района Тверской области (ООО «Титан-Проект», 2009 г.)

- Кадастровая информация на территорию городского поселения поселок Старая Торопа и прилегающих поселений, предоставленная управлением Росреестра по Тверской области (по состоянию на июль 2011 г.). Информация предоставлена в табличных данных в программном продукте Microsoft Office Excel и в виде пространственных данных в программном продукте MapInfo в системе координат МСК-69 (Тверская область);

- Сводный цифровой топографический план (ЦТП), масштаба 1:2000 территории городского поселения поселок Старая Торопа (разработан НФП «Геоцентр+» в 2011 года в местной системе координат, в Балтийской системе высот 1977 года с сечением рельефа 1 метр). Топографическая информация представлена в векторном формате MIF/MID/TAB - программный продукт MapInfo – с использованием условных знаков для топографических планов. Информация была передана заказчиком по подготовке проекта генерального плана на жестком носителе с грифом «для служебного пользования» и соответствует требованиям, предъявляемым для топографо-геодезической и картографической продукции.

- Программа социально-экономического развития муниципального образования Западнодвинский район на 2010 – 2014 годы;

- Доклад «О состоянии окружающей среды на территории Тверской области в 2010 году».

- Лесохозяйственный регламент Западнодвинского лесничества Тверской области,  2009 г.

- Комплексная программа развития улично-дорожной сети и объектов благоустройства на 2009- 2015 г.г. на территории Западнодвинского района

- «Программа развития Системы жилищно-коммунального и газового хозяйства Западнодвинского района Тверской области на 2010-2012 годы».

Генеральный план, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, является основой для создания нормативного акта – «Правила землепользования и застройки», разработка которого ведется параллельно Генеральному плану.

Генеральный план и Правила землепользования и застройки городского поселения поселок Старая Торопа выполняются на единой концептуальной и технологической основе с применением компьютерной геоинформационной системы (ГИС) - программный пакет ArcGIS 9.3. и цифровых космических изображений.

Геоинформационная система «Генеральный план» имеет многоцелевое назначение, наиболее важным является возможность ее использования в управлении развитием территорий, оптимизации градостроительной, земельной и инвестиционной политики, улучшении транспортного обслуживания и экологической ситуации, развитии инженерной инфраструктуры и создания информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (Глава 7 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

# 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Цель территориального планирования муниципального образования городское поселение поселок Старая Торопа Тверской области – создание долгосрочной градостроительной стратегии развития территории муниципального образования на основе принципов устойчивого развития – улучшение условий жизни и приумножение всех видов ресурсов для будущих поколений.

Для достижения этой цели в проекте определены следующие задачи:

- Комплексный анализ развития территории муниципального образования и выявление основных градостроительных проблем;

- Определение прогнозных параметров социально-экономического развития территории городского поселения до 2031 г.;

- Определение приоритетных видов градостроительной деятельности на основе прогноза демографического и социально-экономического развития муниципального образования до 2031 г.;

- Формирование среды, благоприятной для жизнедеятельности человека;

- Развитие и преобразование функционально-планировочной структуры территории муниципального образования, изменение границ муниципального образования в соответствии с необходимыми для градостроительного освоения территориями;

- Резервирование территорий для развития различных функциональных зон и размещения объектов капитального строительства различных типов с учетом интересов федерального, регионального и районного уровней;

- Разработка мероприятий по оптимизации экологической ситуации;

- Разработка мероприятий по развитию транспортной и инженерной инфраструктур;

- Разработка мероприятий по развитию социальной сферы, включая систему обслуживания населения;

- Разработка мероприятий по охране культурного и природного наследия;

- Разработка мероприятий по защите от чрезвычайных природных и техногенных процессов.

При осуществлении территориального планирования обеспечивается учет интересов Российской Федерации, Тверской области, Западнодвинского муниципального района и муниципального образования городское поселение поселок Старая Торопа.

# 3. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

Анализ состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития (комплексный градостроительный анализ территории) выполнялся с целью определения потенциала территории городского поселения для дальнейшего развития, а также для выявления проблемных планировочных ситуаций, требующих оптимизационных градостроительных мероприятий.

В процессе комплексного анализа территории были проанализированы следующие планировочные, природно-ресурсные, социально-экономические и инженерно-инфраструктурные факторы (тексты приведены в соответствующих разделах проекта):

- природные условия и ресурсы – климат; гидрологические и гидрогеологические условия; ресурсы поверхностных и подземных вод; инженерно-геологические условия; минерально-сырьевые ресурсы; ландшафтные условия;

- планировочная ситуация – современное использование территории; объекты культурного наследия; территориальные ресурсы; зоны с особыми условиями использования территорий; проблемные планировочные ситуации;

- состояние окружающей среды – источники загрязнения городской среды; состояние атмосферного воздуха; состояние водных ресурсов; загрязнение почв; физические факторы и др.;

- экономико-географическое положение; экономическая база;  население; состояние жилищного фонда; динамика и структура нового жилищного строительства и реконструкции фонда; расчет потребности в жилищном строительстве  и объектах обслуживания населения;

- состояние транспортной и инженерной инфраструктур; проблемные ситуации; потребность в строительстве и реконструкции инженерно-технических объектов и сооружений.

В ГИС-версии проекта разработаны цифровые тематические слои по составляющим элементам комплексного анализа территории.

Выводы комплексного градостроительного анализа территории являются основанием для принятия планировочных решений Генерального плана муниципального образования городское поселение поселок Старая Торопа, предложений по развитию планировочной структуры и функциональному зонированию территории; размещению жилищного строительства; выработки мероприятий по территориальному планированию.

### 3.1. Общие сведения о территории. Краткая характеристика исторического развития. Экономико-географическое положение

Муниципальное образование городское поселение поселок Старая Торопа Тверской области расположен на западе области в Западнодвинском районе.

Поселок расположен на Валдайской возвышенности, на реке Торопа (приток Западной Двины), в 297 км к западу от областного центра. Железнодорожная станция на линии Москва — Рига.

Возник в 1870 г. как пристанционный посёлок при строительстве Виндаво-Рыбинской железной дороги. Статус посёлка городского типа — с 1974 г.

Мемориальный комплекс на месте, где в 1941—1943 находился лагерь советских военнопленных, братские могилы и братское кладбище павших в Великой Отечественной войне и умерших от ран в госпиталях.

Близ посёлка, рядом с деревней Романово — археологический комплекс (стоянки 5 тыс. лет до н. э., курганная группа 1 тыс. лет до н. э., селище XI—XIII веков).

Площадь проектируемой территории  – 589,0 га.

Численность населения на начало 2011 г. ~ 2000 чел.

### 3.2. Современное использование территории. Объекты культурного наследия. Земельный фонд

Характерной планировочной чертой поселка Старая Торопа является расчлененность его планировочной структуры. Железной дорогой поселок делится  на северную и южную часть. Улицами Торопецкой и Комсомольской, проходящими в меридиональном направлении поселок делится на западную и восточную части. Центральная часть поселка сформировалась у железнодорожной станции, а дальнейшее освоение территорий велось вдоль р. Старая Торопа. Уличная-дорожная сеть поселка состоит из следующих основных улиц: Кирова, Торопецкой, Школьной и Комсомольской. Въезд в поселок со стороны городов Великие Луки, Западная Двина осуществляется с трассы Москва-Рига по ул. Торопецкой.

Важной планировочной осью поселка является железная дорога, построенная  в 1870-1904 гг. и пересекающая территорию поселка в широтном направлении. Вдоль железной дороги протрассирована ул. Кирова на которой расположен общественный центр поселка, здесь расположен железнодорожный вокзал с магазинами.

Объекты обслуживания расположены и в других частях поселка. Наиболее крупные общественные здания – администрация городского поселения, библиотека, аптека, дом культуры, школа, детский сад, дом-интернат для престарелых граждан, пожарная часть. Рекреационная зона территориально привязана к р. Старая Торопа.

Основная масса жилой застройки поселения – малоэтажные здания и индивидуальные жилые дома. В советское время в поселке появились кварталы малоэтажных жилых домов, большая их часть расположена в восточной части поселка. Значительная часть жилищного фонда нуждается в капитальном ремонте и модернизации.

Основная промышленно-коммунальная зона сформировалась на территориях, приуроченных к железной дороге и расположенных к югу от железнодорожной станции. Также промышленные предприятия находятся в северо-западной и северо-восточной частях поселка.

Граница городского поселения поселок Старая Торопа установлена на основании Закона Тверской области от 28.02.2005 № 24-ОЗ «Об установлении границ муниципальных образований, входящих в состав территории муниципального образования Тверской области «Западнодвинский район», наделении их статусом городского, сельского поселения». Административная граница муниципального образования городского поселения поселок Старая Торопа,  установленная в соответствии с Законом Тверской области от 28.02.2013 № 24-ОЗ, совпадает с границей, установленной по кадастровому делению.

Современное использование территории городского поселения, улично-дорожная сеть, основные объекты инженерной и транспортной инфраструктур, объекты обслуживания, зоны с особыми условиями использования территорий и др. – показаны на чертеже «Карта использования территории. Карта с отображением результатов анализа комплексного развития территории и размещения объектов капитального строительства местного значения, в том числе с учетом результатов инженерных изысканий Карта границ зон с особыми условиями использования территорий. Карта инженерной инфраструктуры» в масштабе 1:5 000 на цифровой топографической основе, с использованием данных цифровых космических изображений и составляют соответствующий электронный блок ГИС.

Исходные данные для создания электронной Схемы современного использования территории и соответствующего блока ГИС были предоставлены  Администрацией муниципального образования городское поселение поселок Старая Торопа:

- топографическая съемка М 1:2000;

- данные по существующему использованию территории;

- данные по отводу участков.

«Схема использования территории» разработана в соответствии с Техническим заданием на разработку Генерального плана городского поселения поселок Старая Торопа, Градостроительным кодексом Российской Федерации и «Положениями о составе, порядке подготовки документов территориального планирования муниципальных образований Тверской области, порядке подготовки изменений и внесения их в такие документы, а также о составе и порядке подготовки планов реализации таких документов», утвержденными постановлением Администрации Тверской области от13.11.2007 №334-па.

Выводы:

Положительные факторы:

Достаточное выгодное экономико-географическое положение Старая Торопа - близость к региональным центрам, близость к международному транспортному коридору, наличие железной дороги.

Традиционно поселок является промышленным центром по лесопереработке Западно-Двинского района;

Поселок Старая Торопа  комплексом рекреационных ресурсов, что позволяет развивать сферы туризма и рекреации (при условии соответствующего развития туристической инфраструктуры);

Проблемные факторы:

Группа градообразующих предприятий расположена хаотично по территории поселка, в санитарно-защитной зоне предприятий находятся кварталы жилой застройки - требуются мероприятия по разработке проектных санитарно-защитных зон и защитного озеленения, так как некоторая часть жилищного фонда на данный момент попадает в санитарно-защитные зоны от производственных объектов;

Общий низкий уровень благоустройства территории - необходимо благоустройство и озеленение территории поселка;

Высокий технический износ фондов и инфраструктуры.

Культурное наследие

В настоящее время в Список объектов культурного наследия пгт. Старая Торопа, состоящих на государственной охране, входят 3 объекта культурного наследия - памятники истории регионального значения (табл. 1)

По состоянию на 2011 г. границы территории объектов культурного наследия, расположенных в поселке Старая Торопа не установлены.

Таблица 1

Перечень объектов культурного наследия, расположенных в границах городского поселения – пгт. Старая Торопа

| №№ п/п | Наименование объекта культурного наследия | Место расположения | Типология | Категория охраны |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мемориальный комплекс: Памятное место, где находился лагерь советских военнопленных Братская могила советских воинов, замученных фашистами, 1941-1943 гг. | Пгт. Старая Торопа, ул. Некрасова | Памятник истории | Регионального значения, постановление №310 |
| 2 | Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистами и умерших в госпиталях в 1941-1944 гг. | Пгт. Старая Торопа, около железнодорожного вокзала | Памятник истории | Регионального значения, постановление №310 |
| 3 | Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистами и умерших в госпиталях в 1941-1944 гг. | Пгт. Старая Торопа, около железнодорожного вокзала | Памятник истории | Регионального значения, постановление №310 |

Земельнй фонд

Земельный фонд на территории муниципального образования «городское поселение поселок Сатрая Торопа» по целевому назначению представлен четырьмя категориями, называемые согласно действующему законодательству землями населенных пунктов; земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения (далее земли промышленности и иного специального назначения); земли лесного фонда; земли водного фонда. Земли сельскохозяйственного назначения, земли особо охраняемых территорий и объектов, а также земли запаса на территории муниципального образования не представлены.

Площадные значения земель рассчитывались по полученным от администрации городского поселения поселок Старя Торопа материалам и измерению чертежа (Cхема границ территорий, земель и ограничений. Cхема границ территорий и земель. Схема административных границ).

Общая площадь муниципального образования «Городское поселение поселок Старая Торопа» составляет 591,1 га (Сведения о площади территории и распределении по категориям земель приводится в соответствии с данными, полученными путем измерения в ArcGIS 9.3, материалов цифровой топографической основы М 1:2 000). Категория земель населенных пунктов представлена землями городского поселения поселок Старая Торопа (522,8 га). Под земли промышленности и иного специального назначения отведено 14,1 га. На долю земель лесного фонда приходится 51,7 га. Под землями водного фонда находятся – 2,5 га. Распределение земель поселения по категориям на 01.01.2011 г. представлено на Рисунке 1.

Рисунок 1.

### 3.3. Природные условия и ресурсы

3.3.1. Климат

Климат городского поселения умеренно-континентальный. Среднегодовая температура воздуха равна +4,1°С. В январе среднемесячная температура -8,8°С. Абсолютный минимум - 43°С, июльская температура в среднем за месяц равна +17,2°С, абсолютный максимум температуры воздуха +38°С наблюдался в июле и августе.

Продолжительность периода активной вегетации ( с температурой воздуха выше +10°С) 130 дней, число дней с температурой выше +15°С – 65.

Среднегодовая относительная влажность воздуха составляет 80%, с наибольшими значениями в ноябре-декабре (89%) и наименьшими в мае (67%). Количество атмосферных осадков составляет около 695 мм. Снежный покров устанавливается в среднем в третьей декаде ноября и  держится около 5 месяцев. За зиму высота снежного покрова устанавливается в 30-35 см.

Преобладающие ветры – юго-западные, северо-западные и юго-восточные. Среднемесячные скорости ветра колеблются от 4,2 м/сек в ноябре-декабре до 2,7 м/сек в августе, среднегодовая скорость ветра составляет 3,6 м/сек. Число дней с сильным ветром (> 15 м/сек) – 8 дней в году.

С ноября по апрель отмечается 32 дня с метелью, а с апреля по октябрь – 23 дня с грозой.

Согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» территория городского поселения п. Старая Торопа по климатическому районированию относится к строительно-климатической зоне IIB, характеризуемой как благоприятная для селитебных целей.

3.3.2. Гидрологическая и гидрогеологическая характеристика

Водные ресурсы городского поселения складываются из поверхностных и подземных вод.

Поверхностные воды представлены р. Торопа и её небольшим притокам. Река Торопа протекает в меридиональном направлении с севера на юг у восточной границы городского поселения, её длина составляет 174 км, в границах городского поселения – около 1,5 км, площадь водосбора 1950 км 2.

Весеннее половодье начинается в конце марта - начале апреля, пик половодья наблюдается в конце апреля. Период летнее-осенней межени характеризуется незначительными колебаниями уровня, которые периодически нарушаются дождевыми паводками. Наивысшие в году уровни наблюдаются в период весеннего половодья, во время которого затапливаются некоторые участки в северной и северо-восточной частях городского поселения.

Река Торопа принадлежит к типу равнинных рек. Питание реки смешанное, с преобладанием снегового.

По химическому составу вода реки гидрокарбонатно-кальцевая и имеет резко выраженный гидрокарбонатный характер в течение всего года.

Подземные воды. Гидрогеологические условия

Рассматриваемая территория характеризуются наличием подземных вод как в четвертичных, так и в коренных породах.

К верхней зоне четвертичных отложений приурочены порово-пластовые безнапорные воды. Водовмещающими породами являются пески, супеси, торфяники.

Наиболее выдержанный водоносный горизонт четвертичной толщи заключён в межморенных флювиогляциальных отложениях, представленных валунно-галечниковыми образованиями и песками мощностью до 8 метров.

Воды данного горизонта вскрыты на глубине 10-25 метров. Воды напорные. Воды пресные, по химическому составу гидрокарбонатно-кальциевые и пригодны для питья.

Водоносный комплекс, приуроченный к пескам, песчаникам и известково-доломитовой толще девонского возраста в пределах городского поселения вскрыт скважинами. Подземные воды пресные, по химическому составу гидрокарбонатно-кальциевые-магниевые, умеренно жесткие и жесткие, с содержанием железа от 0,1 до 0,3 мг/л. Вода  пригодна для питья.

Наибольший практический интерес представляют воды межморенных флювиогляциальных отложений четвертичного возраста и дочетвертичных образований девонского возраста.

3.3.3. Инженерно-строительные условия. Минерально-сырьевые ресурсы

Территория городского поселения поселок Старая Торопа расположена в пределах Западно-Двинской зандровой равнины с абсолютными отметками поверхности в пределах от 170 до 200 метров. Равнинный рельеф осложнён многочисленными буграми и холмами, разделённых неглубокими ложбинами. Высота бугров и холмов, сложенных песками, реже моренными суглинками, составляет 3 – 10 метров, а располагающиеся между ними ложбины часто заняты прудами и болотами.

В геологическом строении рассматриваемой территории принимают участие дочетвертичные породы верхнедевонского возраста и четвертичные отложения.

Породы дочетвертичного возраста вскрыты на глубине порядка 50 метров и представлены рыхлыми песчаниками, известняками, иногда в различной степени доломитизированными, и мергелями, переслаивающимися с глинами.

В основании разреза четвертичной толщи залегают флювиогляциальные отложения лихвинского межледниковья (валуны с песчано-гравийным заполнителем), сменяющиеся, вверх по разрезу, днепровской мореной (суглинки с валунами, гравием, галькой и песчаными прослоями), межморенными флювиогляциальными отложениями (валунно-галечниковые образования, пески разнозернистые с гравием и галькой), валдайской мореной (суглинки с гравием, галькой, единичными валунами и с прослоями песка) и флювиогляциальными позднеледниковыми отложениями (пески, реже супеси и суглинки).

Долина реки Торопа (пойма и первая надпойменная терраса) сложена аллювием, представленным песками (от пылеватых до гравелистых), в толще которых заключены опесчаненные супеси и суглинки.

Инженерно-строительные условия

Инженерно-строительная оценка территории складывается из особенностей природных условий (геолого-геоморфологическое строение, гидрогеологические параметры водоносных горизонтов и комплексов, наличие и степень развития физико-геологических процессов и явлений), а также техногенных изменений геологической среды. На основании выше перечисленных оценочных параметров произведено районирование территории городского поселения поселок Старая Торопа по инженерно-строительным условиям. Результаты данной оценки представлены на рис. Инженерно-строительное районирование.

Учитывая рельеф, геологическое строение и гидрогеологические условия, выделены районы благоприятные, ограниченно   благоприятные и неблагоприятные для градостроительного освоения. Результаты данной оценки представлены на рис. Инженерно-строительное районирование.

Большая часть территории городского поселения является ограниченно благоприятной для градостроительного освоения (около 80%). К данным территориям относятся участки с близким залеганием уровня грунтовых вод (меньше 2 м), небольшие по площади участки с уклонами поверхности от 5 до 10% и от 10 до 20%, а также заболоченные участки, с мощностью торфа до 2 м.

В основном естественным основанием для фундаментов зданий и сооружений служат флювиогляциальные пески, супеси, перемежающиеся с гравийно-галечниковыми отложениями, моренные суглинки тугопластичной и полутвёрдой консистенции, находящиеся в водонасыщенном состоянии. Для заболоченных участков основаниями служат иловатые суглинки и супеси.

К территориям, благоприятным для градостроительного освоения относятся участки с полого-холмистым рельефом, с преобладающими уклонами поверхности 2 - 5% и уровнем грунтовых вод более 2 м (около 28% площади городского поселения). Естественным основанием для фундаментов зданий и сооружений служат флювиогляциальные пески, супеси, перемежающиеся с гравийно-галечниковыми отложениями, а также моренные суглинки тугопластичной и полутвёрдой консистенции.

К территориям, неблагоприятным для градостроительного освоения (около 14%) относятся участки с уклонами поверхности более 20%; территории с возможным развитием процессов оврагообразования; заболоченные территории с торфом мощностью более 2 метров.

В случае градостроительного освоения и застройки территории городского поселения необходимо проведение  дополнительных более детальных инженерных изысканий, а также осуществления специальных мероприятий по вертикальной планировке и инженерной подготовке территории.

Месторождения полезных ископаемых

Месторождения полезных ископаемых на территории городского поселения отсутствуют.

Опасные физико-геологические процессы

Из опасных физико-геологических явлений, имеющих место в пределах территории городского поселения поселок Старая Торопа, следует отметить заболачивание и заторфовывание пониженных элементов рельефа, подмыв и разрушение берегового склона, подтопление, а также затопление паводковыми водами.

### 3.4. Зоны с особыми условиями использования территорий. Планировочные ограничения

Система зон с особыми условиями использования территории разработана на основании требований действующих нормативных документов и является составной частью комплексной градостроительной оценки территории. Границы зон представлены на схеме границ зон с особыми условиями использования территорий.

К основным зонам регламентированного градостроительного использования территории по природно-ресурсным, санитарно-гигиеническим, экологическим ограничениям относятся следующие:

- санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов;

- санитарные разрывы от транспортных коммуникаций;

- охранные зоны (объектов инженерной инфраструктуры);

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;

- зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения;

- лесопарковые зоны и зелёные зоны.

Прочие планировочные ограничения:

- зона затопления паводковыми водами 1 % обеспеченности;

Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов

Основные требования по организации и режимы использования территорий санитарно-защитных зон определены в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция», СанПиН 2.2.1./2.1.1. – 2361–08 «Изменения № 1 к СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200–03. Новая редакция», СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555–09 «Изменение № 2 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03. Новая редакция», СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739–10 "Изменения и дополнения № 3 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03. Новая редакция», СНиП 42–01–2002 «Газораспределительные системы», СанПиН 2.1.3.2630–10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"), СНиП 32–03–96 «Аэродромы»; ГОСТ 22283–88 «Шум авиационный. Допустимые уровни шума на территории жилой застройки и методы его измерения»; СНиП 23–03–2003 Защита от шума.

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом промышленного предприятия и объекта, являющегося источником химического, биологического или физического воздействия. Уровень загрязнения или уровень воздействия в ней выше нормативов, принятых для селитебных территорий. Предоставление земельных участков в границах санитарно-защитных зон производится при наличии заключения территориальных органов Госсанэпиднадзора об отсутствии нарушений санитарных норм и правил.

Достаточность ширины санитарно-защитной зоны должна быть подтверждена выполненными по согласованным и утвержденным в установленном порядке методам расчета рассеивания выбросов в атмосфере для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения среды обитания по каждому из факторов за счет вклада действующих, намеченных к строительству или проектируемых предприятий.

Ограничения градостроительной деятельности, связанные с санитарно-защитными зонами, носят временный характер и подлежат корректировке в системе градостроительного и санитарно-гигиенического мониторинга (приложение 1).

Санитарно-защитные зоны от наземных гаражей-стоянок, паркингов закрытого типа принимается на основании результатов расчетов рассеивания загрязнений в атмосферном воздухе и уровней физического воздействия, для гостевых автостоянок санитарно-защитные зоны не устанавливаются. Для подземных, полуподземных и обвалованных гаражей-стоянок регламентируется лишь расстояние от въезда-выезда и от вентиляционных шахт до территории школ, детских дошкольных учреждений, лечебно-профилактических учреждений, жилых домов, площадок отдыха и др., которое должно составлять не менее 15 м. В случае размещения подземных, полуподземных и обвалованных гаражей-стоянок в жилом доме расстояние от въезда-выезда до жилого дома не регламентируется. Достаточность разрыва обосновывается расчетами загрязнения атмосферного воздуха и акустическими расчетами.

Санитарные разрывы:

Санитарные разрывы от транспортных коммуникаций устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция», СанПиН 2.2.1./2.1.1. – 2361–08 "Изменения № 1 к СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200–03. Новая редакция», СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555–09 «Изменение № 2 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03. Новая редакция «СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739–10 "Изменения и дополнения № 3 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03. Новая редакция», СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01–89*.

Охранные зоны:

Охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры (объектов электросетевого хозяйства, объектов системы газоснабжения, сетей связи и сооружений связи, магистральных трубопроводов) устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»; Федеральным законом от 7 ноября 2011 г. № 303-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации"; Постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 № 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей"; Федеральным законом от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»; Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 1995 № 578 "Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации"; Постановлением Госгортехнадзора Российской Федерации от 22 апреля 1992 № 9 "Правила охраны магистральных трубопроводов".

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности (приложение 2).

Ширина водоохранных зон и прибрежных защитных полос определяется в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

Использование территорий в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110–02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СНиП 2.04.02–84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СанПин 2.1.5.980–00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод». Основной целью создания и обеспечения режима в зонах санитарной охраны является охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены (приложение 5).

- I пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, очистных сооружений, резервуаров чистой воды, напорных резервуары и водонапорных башен, а также санитарно-защитные полосы водоводов, в пределах которых запрещаются все виды строительства, не имеющего непосредственного отношения к водозабору;

- II пояс (режимов ограничений) включает территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. В пределах II–III поясов зон санитарной охраны градостроительная деятельность допускается при условии обязательного канализования зданий и сооружений, благоустройства территории, организации поверхностного стока и др.

Лесопарковые зоны и зелёные зоны

Устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2009 г. № 1007 «Об утверждении положения об определении функциональных зон в лесопарковых зонах, площади и границ лесопарковых зон, зелёных зон».

Прочие планировочные ограничения

Зона затопления паводковыми водами 1 % обеспеченности

Жилищно-гражданское строительство на данных территориях требует проведения работ по инженерной подготовке и повышения отметок рельефа до незатопляемых отметок.

### 3.5. Состояние окружающей среды

Санитарное состояние атмосферного воздуха

Атмосферный воздух является одним из основных факторов среды обитания человека. Задачи по защите атмосферного воздуха являются одними из приоритетных проблем.

Санитарное состояние атмосферного воздуха определяется природно-климатическими показателями, выбросами от стационарных источников (промышленные и инженерные объекты), выбросами от передвижных источников (транспорт).

По метеорологическим параметрам территория городского поселения поселок Старая Торопа относится к зоне умеренного потенциала загрязнения атмосферы (ПЗА) (по классификации ГГО им. А.И.Воейкова). Отрицательным фактором являются приземные инверсии, туманы, а также снежные метели, и обратное явление - штили. Летом возможно уменьшение ПЗА за счет увеличения в этот сезон по сравнению с зимой количества осадков.

На территории городского поселения отсутствует единая система и база мониторинга окружающей среды.

В целом, крупные стационарные источники загрязнения атмосферы в городском поселении отсутствуют, объекты промышленности представлены предприятиями по переработке древесины, но, не смотря на небольшой размер санитарно-защитных зон (СЗЗ) данных предприятий, часть жилой застройки попадает в границы СЗЗ. Для улучшения экологической обстановки необходимо предусмотреть мероприятия для сокращения санитарно-защитных зон.

Значительный объем загрязняющих веществ поступает в атмосферный воздух с выбросами авто- и железнодорожного транспорта. Специфика подвижных источников загрязнения (автомобилей) проявляется в том, что выброс осуществляется непосредственно на территориях жилых районов в зоне дыхания человека. Основную массу выбросов вредных веществ автотранспортом составляют оксиды азота, оксид углерода, углеводороды.  Железнодорожные пути пересекают поселок в его центральной части. Необходимо предусмотреть организацию шумо- и пылезащитных экранов вдоль железнодорожных путей и автомобильных дорог.

Санитарное состояние водных объектов

Водоснабжение населения городского поселения поселок Старая Торопа осуществляется из подземных водозаборных скважин и водоразборных колонок.

Растёт процент неудовлетворительных проб питьевой воды по санитарно-химическим показателям, связанный с недостаточной санитарной надежностью систем питьевого водоснабжения, несовершенством  водоподготовки, высокой изношенностью водопроводных сетей.

Городские сточные воды самотечно-напорной системой канализации отводятся и сбрасываются в реку Торопа. Канализационные очистные сооружения отсутствуют.

Санитарное состояние почвы и санитарная очистка территории

Сбор отходов осуществляется в мусоросборники (контейнеры) и вывозится спецавтотранспортом. Контейнеры для сбора крупногабаритных отходов (КГО) отсутствуют.

Захоронение бытовых и малоопасных производственных отходов осуществляется на городской свалке ТБО, находящейся в введении ООО «Благоустройство», имеющей лицензию на право эксплуатации свалки. Свалка ТБО расположена на территории Западнодвинского района в 5 км юго-западнее городского поселения город Западная Двина. Жидкие хозфекальные стоки на полигоне не захораниваются.

Для разработки более детальной системы обращения с отходами, необходимо разработать схему санитарной очистки территории городского поселения, с учетом всех источников поступления отходов, в том числе промышленных и медицинских. Необходимо предусмотреть сбор и вывоз ртутьсодержащих ламп.

Физические факторы и радиационная обстановка

Мониторинг шумового загрязнения на территории городского поселения не ведется. Источниками электромагнитного излучения на территории городского поселения поселок Старая Торопа являются ЛЭП, а также базовые станции сотовой связи. Для большей части источников радиочастотного излучения организация ЗОЗ и СЗЗ не предусматривается, так как их безопасность для населения должна быть обеспечена техническими средствами.

По данным ГУ «Тверской областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» радиационная обстановка в 2010 году на территории Тверской области была стабильная, превышение допустимых уровней не зафиксировано. Максимальные показания дозиметров лежат в пределах допустимого разброса значений.

3.6. Выводы комплексного анализа состояния территории

Анализ состояния территории городского поселения, проблем и направлений ее комплексного развития (комплексный градостроительный анализ территории) выполнен с целью определения потенциала поселения для дальнейшего развития и выявления проблемных планировочных ситуаций, требующих разрешения.

Городское поселение поселок Старая Торопа в целом обладает достаточным природным, планировочным и социально-экономическом потенциалом для дальнейшего устойчивого развития. В результате комплексного градостроительного анализа территории выявлены, как положительные, так и проблемные факторы.

Положительными факторами являются следующие:

- Достаточное выгодное экономико-географическое положение городского поселения поселка Старая Торопа - близость к региональным центрам, близость к международному транспортному коридору, наличие железной дороги.

- Климатические условия территории благоприятны для гражданского и промышленного строительства, а также для развития рекреации.

- Большая часть территории городского поселения является ограниченно благоприятной для градостроительного освоения (около 80%). К данным территориям относятся участки с близким залеганием уровня грунтовых вод (меньше 2 м), небольшие по площади участки с уклонами поверхности от 5 до 10% и от 10 до 20%, а также заболоченные участки, с мощностью торфа до 2 м.

- Основной рекой городского поселения является р. Торопа; территория городского поселения достаточно обеспечена ресурсами поверхностных и подземных вод.

- Численность населения поселка Старая Торопа на начало 2011 г. составила ~ 2 тыс. чел. Демографическая ситуация за последнее десятилетие характеризуется стабилизаций уровня  рождаемости и слабым снижением уровня смертности, как следствие, снижением  естественной убыли населения.

- В городском поселении Старая Торопа работает несколько средних и малых предприятий и организаций. Значительная часть населения (17-20%) работает в Москве, Твери и в других городах, на предприятиях поселка частично заняты жители соседнего Староторопского сельского поселения.

- Традиционно поселок является промышленным центром по лесопереработке Западнодвинского района. В структуре промышленного производства наибольший удельный вес занимает продукция предприятий лесозаготовки и деревопереработки, в том числе биотопливо.

- Поселок Старая Торопа  обладает комплексом рекреационных ресурсов, что позволяет развивать сферы туризма и рекреации (при условии соответствующего развития туристической инфраструктуры);

- Важной планировочной осью поселка является железная дорога, построенная  в 1870-1904 гг. и пересекающая территорию поселка в широтном направлении.

- Вдоль железной дороги протрассирована ул. Кирова на которой расположен общественный центр поселка, здесь расположен железнодорожный вокзал с магазинами. Уровень обеспеченности школами и магазинами может быть охарактеризован как достаточный.

- На начало 2011 г. общая площадь жилищного фонда поселка Старая Торопа составила 74,1 тыс.кв. м или 36,1 кв. м на жителя. Этот показатель выше среднего по России в 1,5 раза. 87% жилых зданий составляют деревянные дома, 13% приходится на панельные, блочные и кирпичные жилые дома. Основная масса жилой застройки поселения – малоэтажные здания и индивидуальные жилые дома. В советское время в поселке появились кварталы малоэтажных жилых домов, большая их часть расположена в восточной части поселка.

- Железнодорожное сообщение обеспечивает связь поселения с городами  Великие Луки, Ржев, Западная Двина и в целом отвечает нуждам населения.

- Улично-дорожная сеть п. Старая Торопа в основном отвечает сложившимся направлениям развития территории. Сложившаяся сеть пригородных и междугородных автобусных маршрутов, в целом, удовлетворяет потребностям населения.

- Радиационный фон на территории поселения находится на стабильном уровне.

К проблемным факторам и характеристикам, требующих оптимизационных градостроительных и социально-экономических решений относятся:

- Возможность проявления опасных физико-геологических явлений, имеющих место в пределах территории городского поселения поселок Старая Торопа - заболачивание и заторфовывание пониженных элементов рельефа, подмыв и разрушение берегового склона, подтопление, а также затопление части территории паводковыми водами.

- Характерной планировочной чертой поселка Старая Торопа является расчлененность его планировочной структуры. Железной дорогой поселок делится  на северную и южную часть. Улицами Торопецкой и Комсомольской, проходящими в меридиональном направлении поселок делится на западную и восточную части.

- С 1992 г. численность населения поселка стабильно  сокращается. В настоящее время численность населения составляет 71% от максимального уровня (1989-1992 гг.)

- Общая площадь жилищного фонда, учтенного в качестве ветхого составляет 2,8 тыс. кв. м., аварийного - 1,2 тыс. кв.м., что в совокупности составляет порядка  5,4% от всего объема жилищного фонда. Площадь жилищного фонда, нуждающегося в ремонте, согласно статистическим данным на 01.01.2011 года составила более 20 тыс. кв. м.

- Обеспеченность населения детскими дошкольными учреждениями, учреждениями культуры, физкультурно-спортивными учреждениями, предприятиями общественного питания, гостиницами недостаточна.

- Резервных территорий для традиционного захоронения недостаточно.

- Транспортное сообщение между частями поселка, разделенными железнодорожной линией, осуществляется лишь по ул. Комсомольская, что значительно осложняет внутрипоселковые транспортные связи. Наличие железнодорожного переезда в одном уровне создает угрозу безопасности движения транспорта и пешеходов.

- Техническое состояние улиц в целом неудовлетворительное и не соответствует действующим нормативам. Отмечается отсутствие автобусного сообщения с г. Тверь и недостаточная частота движения в течении недели по направлениям Старая Торопа – Западная Двина и Старая Торопа – Торопец.  Требуется дальнейшее развития автобусного сообщения. Необходимо строительство новой современной автостанции для повышения качества транспортного обслуживания пассажиров.

- Территория поселения не обеспечена благоустроенными зелеными насаждениями общего пользования; отсутствует инвентаризация зелёных насаждений.

- На территории поселения не развита система мониторинга за состоянием окружающей среды. Отсутствует Схема санитарной очистки территории городского поселения.

- Инженерные сети и сооружения поселения характеризуются  значительным физическим износом систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, связи:

Техническое состояние водопроводных сетей (значительный износ) снижает уровень подготовки воды питьевого качества. Сети и сооружения водопровода нуждаются в реконструкции и ремонте. Требуется организация ЗСО источников водоснабжения второго и третьего поясов в соответствии с определенными границами.

Требуется строительство канализационных очистных сооружений, сети канализации и КНС нуждаются в ремонте или замене.

Перспективная газификация посёлка природным газом улучшит санитарно-гигиенические условия проживания населения.

ПС 35\10кВ «Старая Торопа» отработала нормативный срок службы, требуется её  реконструкция с заменой устаревшего оборудования, а также реконструкция существующих сетей 10-0,4кВ и ТП 10\0,4кВ

# 4. Обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации

### 4.1. Экономическая база.

В городском поселении поселок Старая Торопа работает несколько средних и малых предприятий и организаций. В структуре промышленного производства наибольший удельный вес занимает продукция предприятий лесозаготовки и деревопереработки, в том числе биотопливо. Заготовкой и переработкой древесины занимается 4 организации и ряд частных предпринимателей. Основные предприятия: ООО ЛПХ «Сияние» (110 чел.), ООО Фирма «Союз», ООО «Староторопская лесная компания». В настоящее времяреализуется инвестиционный проект (2010-2014гг.) компанией ООО «ЛПХ Сияние» по заготовке и переработке древесины. Вывозкой древесины в порядке ухода за лесными насаждениями занимается Алексапольское лесничество. Основными видами выпускаемой продукции являются: пиломатериалы, оконные и дверные блоки, оцилиндрованный брус, заготовки к поддонам, заготовки к мягкой мебели, гранулы-пеллеты (экспорт). Староторопский цех ГУП «Западнодвинский лесхоз» закрыт в 2010 г.

Производство пищевых продуктов в поселке Старая Торопа не представлено. Производство электроэнергии, газа и воды осуществляют: Староторопский участок Нелидовских электросетей и ООО «Коммунальные системы» (25 чел.). На территории поселка действует предприятие госрезерва «Комбинат «Валдай» (80 чел.).

Строительную отрасль представляют предприятия деревопереработки и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по производству пиломатериалов и строительного бруса. В связи с тем, что промышленное и гражданское строительство в настоящее время на территории муниципального образования практически не ведется, деятельность данных организаций направлена на осуществление капитальных и текущих ремонтов зданий и сооружений, преимущественно за счет средств местного бюджета, или ремонта индивидуальных жилых домов. Строительство жилья осуществляется в основном индивидуальными застройщиками.

Промышленный комплекс городского поселения в целом можно охарактеризовать как монопрофильный, 90% объема промышленной продукции производится предприятиями лесозаготовки и деревопереработки. Необходимо стремиться к диверсификации экономической базы поселения, в том числе за счет поддержки развития малого предпринимательства.

Перечень предприятий, расположенных на территории города представлен в табл. 2.

Таблица 2.

Перечень предприятий, расположенных на территории городского поселения поселок Старая Торопа.

| № | Наименование предприятия, организации | Вид деятельности | Адрес | Численность занятых (в среднем за год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «ЛПХ Сияние» | лесозаготовка | п.Старая Торопа, ул. Параллельная, 1 | 149 |
| 2 | ЗАО «ДОК- СТ» | деревообработка: производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины | п.Старая Торопа, ул. Центральная, 1 | 6 |
| 3 | ООО «Медеса» | деревообработка | п.Старая Торопа, ул.Комсомольская,12 |  |
| 4 | ООО «Кристина» | деревообработка: производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий | п.Старая Торопа, ул. Комсомольская,1 | 11 |
| 5 | ООО «Староторопская лесная компания» | лесозаготовка деревообработка | п.Старая Торопа, ул.Рабочая, 6 |  |
| 6 | ООО Фирма «Союз» | производство общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи, включая взаимосвязанные вспомогательные работы | п.Старая Торопа, ул.Комсомольская,1 | 5 |
| 7 | ООО «Коммунальные системы» | производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными | п. Старая Торопа, ул. Больничная | 24 |

На территории поселения реализуются следующие программы:

- «Комплексная программа социально-экономического развития Западнодвинского района Тверской области на 2010-2014 годы».

- муниципальная программа «Развитие индустриальных площадок на территории Западнодвинского района на 2011-2013 гг.».

Городское поселение поселок Старая Торопа входит в зону экономической активности, где согласно Схеме территориального планирования Тверской области, планируется активное развитие существующего промышленного комплекса и его пополнение новыми, в том числе инновационными, высокотехнологичными отраслями, для этого, в первую очередь, должны быть созданы благоприятные для инвесторов социально-экономические и градостроительные условия.

Имеются резервы свободной территории для развития промышленных площадок. На территории поселка выделены потенциальные инвестиционные площадки для размещения промышленных объектов. В целях поддержания курса диверсификации промышленного комплекса поселения, приоритетным является размещение потенциальных объектов производственного назначения со специализацией не только в сфере деревообработки.

Общая площадь перспективных производственных площадок на территории поселения составляет около 30 га. Наиболее крупная свободная площадка – по ул. Комсомольская (25,4 га).

Таблица 3.

Перечень перспективных производственных площадок

| № | Адрес | Наличие коммуникаций | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Старая Торопа, ул. Рабочая (1 км от центра) | - водоснабжение - нет. - канализация - нет. - электроснабжение – 300 м. - теплоснабжение – нет. | 2,2 |
| 2 | п. Старая Торопа, ул. Комсомольская. Маслосырзавод (1 км от центра) | - водопровод, канализация, котельная, электроснабжение: комплектная трансформаторная подстанция мощностью 100 КВА, при увеличении мощности требуется реконструкция. | 2,8 |
| 3 | п. Старая Торопа, ул. Комсомольская (1 км от центра) | - водоснабжение - 50м. - канализация - 50м. - электроснабжение – 50м. - теплоснабжение – 50м наличие близлежащего производства – 20м | 25,4 |
| ИТОГО: | 30,4 га |

Промышленное освоение перечисленных земельных участков предполагается за счет средств заинтересованных инвесторов.

Городское поселение поселок Старая Торопа привлекателен для инвесторов благодаря достаточно выгодному географическому положению (расположение в транспортном коридоре Москва – Рига), наличию природных ресурсов.

Многие предприниматели сегодня осознают необходимость перехода от лесозаготовки к лесопереработке с конечным производственным циклом. Поселок Старая Торопа выделяется СТП Западнодвинского района в качестве потенциального центра лесоперерабатывающей промышленности, в том числе изготовление экологического топлива. По уровню развития из числа второстепенных узловых центров Западнодвинского района выделяется пгт Старая Торопа. Развитие этого населенного пункта как межхозяйственного центра для Северо-Западной местной системы расселения планировалось еще в предшествующем Проекте районной планировки. Частичная реализация программ этого документа привела к тому, что рассматриваемый населенный пункт по уровню развития опережает остальные второстепенные узловые центры.

Выводы:

В основе экономической базы городского поселения поселок Старая Торопа – развитие промышленных предприятий. В целом промышленный комплекс города характеризуется монопрофильностью со специализацией – деревообработка. Влияние экономического кризиса негативно отразилось на работе всех деревообрабатывающих предприятий, сократились объемы производства. В целом территория города достаточно привлекательна для инвесторов, имеются свободные инвестиционные площадки для размещения новых производственных объектов.

### 4.2. Население. Трудовые ресурсы.

Численность населения поселка Старая Торопа на начало 2011 г. составила 1,98 тыс. чел. С 1992 г. численность населения поселка стабильно сокращается. В настоящее время численность населения составляет 71% от максимального уровня (1989-1992 гг.)

Динамика численности населения по годам (тыс.чел.):

- Перепись 1989 г. – 2,8

- Перепись 2002 г. – 2,4

- Перепись 2010 г. – 1,98

Динамика численности населения определяется величиной естественного и механического приростов. В последние годы численность населения поселка Старая Торопа стабильно уменьшалась, прежде всего, за счет высокой смертности населения (в 2-2,5 раза превышает рождаемость). С начала 2000-х годов наблюдается незначительное увеличение рождаемости населения.

Начиная с 1990г. зафиксирован начавшийся процесс сокращения городского населения в Западнодвинском районе, продолжающийся и по настоящее время. Определяющую роль в изменении численности городского населения района играет миграционный прирост (убыль) населения. Для сохранения современной численности населения необходим равноценный естественной убыли миграционный прирост. Создание новых рабочих мест и привлечение рабочей силы с постсоветского пространства могут дать необходимый результат.

Таблица 4

Показатели естественного движения населения в поселении.

| Показатели | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Родилось, чел. | 16 | 16 | 27 | 20 | 12 |
| Умерло, чел. | 57 | 53 | 40 | 57 | 24 |
| Естественный прирост, чел | -41 | -37 | -13 | -37 | -12 |
| в т.ч. численность в п. Старая Торопа, тыс.чел. | 2,1 | 2,04 | 1,977 | 1,98 | 1,985 |
| Всего численность населения по району (на начало года) тыс.чел | 17,4 | 17,1 | 16,6 | 16,3 | 15,89 |

Численность населения сокращается, в первую очередь, вследствие естественной убыли населения – в настоящее время смертность превышает рождаемость, в среднем, в 2 раза. Западнодвинский район в целом, располагаясь на периферийной территории Тверской области, относится к районам с относительно неблагоприятной демографической ситуацией.

В целом поселок характеризуется старением населения и высокой долей лиц старших возрастных групп. Наблюдается многолетний отток населения в столичные города, в Тверь, а также низкая привлекательность Старой Торопы для мигрантов из СНГ и с российского Севера. Механический прирост населения стабилен и в течение 10 лет характеризуется отрицательными значениями.

Таблица 5

Возрастная структура населения п. Старая Торопа, 2009 г.

| Показатели | Доля, % |
| --- | --- |
| - дети (0-15 лет) | 19 |
| - трудоспособный возраст | 50 |
| - старше трудоспособного | 31 |
| Итого: | 100 |

Возрастная структура населения поселка Старая Торопа в целом близка к общероссийской. Существенно более высокая доля населения старше трудоспособного возраста – 31 % объясняется имеющимся на территории домом-интернатом для престарелых. Доля детей до 15 лет также сравнительно низкая - 19 %, но выше средней по Тверской области. Демографическая нагрузка соответственно составляет 1001 человек на 1000 трудоспособных (значительно выше среднероссийского показателя - 606). Современная возрастная структура городского населения, является результатом предшествующих демографических процессов, а с другой стороны, определяет ее развитие в будущем.

Трудовые ресурсы.

В связи с отсутствием достаточного количества рабочих мест остается острой проблема организации занятости граждан, проживающих в поселке Старая Торопа. Значительная часть населения (17-20%) работает в Москве, Твери и в других городах, в то же время на предприятиях поселка частично заняты жители соседнего Староторопского сельского поселения.

Структура занятости по району в целом представлена в табл. 6, отдельно данных по поселению не имеется.

Таблица 6.

Структура занятости населения

| Наименование показателя | на 1.01.2011г. (%) |
| --- | --- |
| Занято в экономике | 100 |
| в том числе по видам экономической деятельности: |  |
| обрабатывающие производства | 22,4 |
| сельское хозяйство | 10,0 |
| строительство | 5,8 |
| транспорт и связь | 4,4 |
| торговля и общественное питание | 19,1 |
| производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 3,0 |
| финансовая деятельность | 1,3 |
| операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 0,6 |
| здравоохранение и физическая культура | 6,6 |
| образование | 9,7 |
| государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | 7,6 |
| предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 6,6 |

Выводы:

Демографическая ситуация за последнее десятилетие характеризуется стабилизаций уровня рождаемости и слабым снижением уровня смертности, как следствие, снижением естественной убыли населения. По возрастному составу поселок относится к регрессивному типу развития. Идет постарение населения, возрастная структура населения в целом близка к общероссийской. На первый план выходят проблемы людей пенсионного возраста. Показатель общей смертности обусловлен высокой смертностью мужчин трудоспособного возраста. Механический прирост населения стабильно характеризуется отрицательными значениями.

В настоящее время ряд малых городских поселений теряет свое население, что ведет к их переводу в категорию сельских населенных пунктов. Такая участь постигла пгт Труд в Фировском районе, пгт Селище – в Селижаровском, пгт Березайка и Выползово – в Бологовском районах. Потенциально возможен перевод в категорию сельских пунктов и Старой Торопы.

### 4.3. Прогноз демографического и социально-экономического развития

Перспективную численность населения поселка Старая Торопа будут определять преимущественно демографические тенденции последних лет. Прогноз численности населения основан на следующих характеристиках и тенденциях демографической ситуации:

1. Естественная убыль населения (в 2011 году смертность превысила рождаемость в 2 раза). Средний показатель коэффициента рождаемости за период 2007-2010 гг. составляет 9,9 рождений на тысячу населения; коэффициента смертности 26 на тысячу населения, динамика данных показателей нестабильна. Однако показатель естественной убыли населения имеет тенденцию к снижению.

2. Деформация возрастно-половой структуры населения: тенденция уменьшения доли лиц моложе трудоспособного возраста и увеличение доли лиц старше трудоспособного возраста, старение населения.

3. Для муниципального района характерен положительный внутренний миграционный прирост из сельской местности в городскую, который носит устойчивый характер, но не каждый год превышает естественную убыль населения.

4. В период 2007-2011 гг. численность населения постепенно сокращалась (с 2,1 тыс. человек в 2007 г. до 1,98 - в 2011 г.).

5. В соответствии с основными параметрами прогноза социально-экономического развития в Комплексной программе социально-экономического развития Западнодвинского района Тверской области на 2010 – 2014 годы, в прогнозе численности городского населения на 2014 год заложено его небольшое снижение на 3% по отношению к уровню 2010 года (10,72 тыс.чел. в 2010 г. и 10,4 тыс.чел. в 2014 г.).

6. В соответствии с прогнозом численности населения, представленном в проекте схемы территориального планирования Западнодвинского района до 2030 года (средний вариант прогноза), предполагается сокращение общей численности населения района за период 2007-2025 гг. на 35,3% (с 17,4 до 11,3 тыс.человек, в том числе сокращение городского населения с 10,97 до 7,16 тыс.человек). На основе данного прогноза численности населения выполнены основные нормативные расчеты развития объектов обслуживания населения районного значения, а также объектов транспортной и инженерной инфраструктур.

В проекте генерального плана на проектные периоды I этап (первая очередь строительства) – 2021 г. и II этап (расчетный срок Генерального плана) – 2031 г. рассмотрено 2 варианта прогноза численности населения.

Первый вариант «Пессимистичный» соответствует среднему варианту прогноза численности населения, принятому в проекте схемы территориального планирования Западнодвинского района. При сохранении существующих демографических тенденций естественной убыли населения и при уменьшении внутренних миграционных потоков населения из сельской местности в п. Старая Торопа, к 2031 году общая численность населения п. Старая Торопа сократится примерно на 30-34 % и составит 1,3-1,5 тыс. человек.

Второй вариант «Стабилизация численности» отражает демографическое развитие в условиях успешной реализации демографической политики на федеральном, региональном и районном уровнях, заложенной в целевых программах развития. В данном варианте предполагается, что на период до 2021 года все еще будут преобладать негативные тенденции демографических процессов. Но уже к 2030 году не смотря на некоторое ухудшение демографической структуры населения (увеличение доли пенсионных возрастов), при условии успешной реализации социальной и демографической политики, реализации инвестиционных проектов в производственной сфере, предполагается улучшение демографических показателей естественного движения населения, а также сохранение стабильного миграционного притока населения из сельской местности как Западнодвинского района, так и соседних районов. В том числе, повышению рождаемости будет способствовать принятый закон о денежных выплатах матерям за рождение второго ребенка и реализация комплекса мер федерального, регионального и городского уровней по стимулированию рождаемости, в том числе предусмотренных в «Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 г.». Благодаря улучшению социально-экономической ситуации возможно и уменьшение уровня смертности, что приведет к увеличению продолжительности жизни. В данном варианте прогноза численность населения п. Старая Торопа к 2021 году незначительно снизится - до 1,8 тыс.человек, а к 2031 году стабилизируется на уровне  2,0 тыс.человек.

В основе градостроительных расчетов в генеральном плане используется второй вариант прогноза численности населения (табл.7).

Таблица 7.

Прогноз возрастной структуры населения

| Показатели | Ед. изме-рения | Исход-ный 2011 год | Первая очередь 2020 год | Расчетный срок 2031 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | тыс. чел. | 1,98 | 1,8 | 2,0 |
| В том числе: население моложе трудоспособного возраста | тыс. чел. % | 0,37 18,7% | 1,3 17 % | 1,4 19% |
| население в трудоспособном возрасте | тыс. чел. % | 0,99 50,0% | 5,5 54 % | 6,2 55% |
| население старше трудоспособного возраста | тыс. чел. % | 0,62 31,3% | 1,7 29 % | 1,9 26% |

### 4.4. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования. Развитие планировочной структуры. Функциональное зонирование территории

Варианты территориального планирования

В процессе разработки проектных решений по развитию территории муниципального образования Городское поселение поселок Старая Торопа  Западнодвинского муниципального района Тверской области были сформированы два варианта его территориального развития.

При этом были определены инвариантные планировочные условия:

- Основное жилищное развитие в южной части городского поселения

- активное развитие  юной промышленной зоны, как реконструкция ранее некогда используемых производственных территорий, а также вовлечение новых территорий

- формирование ряда зеленых рекреационных зон на территории поселка

Вариант 1.

Отличительная особенность этого варианта – индивидуальное жилое строительство в западной части города  на землях сельскохозяйственного назначения. Активная реконструкция существующих производственных зон в южной части поселка  совместно с выделением значительных территорий под новое освоение.

Создание нового общественного центра в западной части поселка.

Вариант 2.

Второй вариант предлагает интенсивный рост территорий жилой застройки в восточной части поселка сразвитием производственных функций.

В основу Генерального плана принят второй вариант, формирующий поселение с развитием на восток, который позволяет максимально эффективно использовать существующую территорию поселка под  интегрированные  функции, которые позволят усилить экономическую составляющею муниципального образования.

Развитие планировочной структуры

Градостроительная концепция Генерального плана основана на достижении стратегической цели городского развития – улучшение качества жизни путем создания городской среды благоприятной для проживания.

Планировочная концепция Генерального плана муниципального образования Городское поселение Поселок Старая Торопа направлена на обеспечение территориального развития и оптимальную градостроительную организацию всех городских функций, создание благоприятной для жизни среды обитания.

Концепцией Генерального плана предусматривает усиление функций районного центра п. Старая Торопа, как крупного центра Тверской области с оптимальной градостроительной организацией всех функций.

Главными факторами определяющими проектную планировочную структуру городского поселения являются:

- взаимное расположение селитебных и производственных  зон;

- внешние транспортные связи;

- ландшафтная структура территории;

- планировочные ограничения (коридоры инженерных и транспортных коммуникаций, санитарно-защитные зоны и др.)

В южной части поселка планируется трассировка новых магистральных улиц, которые объединят ул. Советскую и ул. Рабочую через ул. Комсомольскую полукольцами, тем самым интегрируют территорию планируемой южной жилой зоны в существующую структуру города.

В Генеральном плане определены следующие приоритетные планировочные мероприятия:

- комплексное благоустройство существующих жилых микрорайонов и кварталов – ремонт и реконструкция зданий, инженерной инфраструктуры, транспортных магистралей и проездов;

- развитие системы общественных центров и комплексов, как в пределах существующих районов, так и в составе новых жилых микрорайонов и кварталов, в производственных зонах и на основных транспортных подъездах к поселку;

- комплексная застройка районов нового жилищного строительства  - организация системы обслуживания, развитие транспортной инфраструктуры, проведение работ по благоустройству и инженерному оборудованию;

- благоустройство производственных территорий с целью снижения вредного воздействия на окружающую среду, наиболее эффективного использования территории и фондов;

- комплексное благоустройство зеленых зон, строительство новых объектов озеленения общего пользования, рекреационных зон;

- развитие и модернизация транспортного комплекса и инженерных систем.

Развитие жилищного строительства. На первую очередь проекта Генеральным планом определены участки застройки индивидуальными жилыми домами. Участки жилой застройки расположены в восточной части поселка на территории лесного фонда. На расчетный срок эта территория зарезервирована под интенсивное  освоение: Генеральным планом запланированы площадки для застройки индивидуальными жилыми домами.

Развитие общественно-деловых зон. Получают развитее зоны общественно-делового назначения. Генеральным планом на первую очередь запланировано выделение участков под строительство детского сада, магазина и кафе в южной части поселка в составе существующих жилых зон и планируемых жилых зон в восточной части поселкана расчетный срок и первую очередь. Генеральным планом на расчетный срок зарезервирован участок под строительство физкультурно-оздоровительного центра в составе планируемых жилых зон.

Развитие производственных территорий.

Предусматривается комплексное благоустройство существующих производственных зон, и формирование новых участков в южной части поселка на расчетный срок Генерального плнана. Планируется частичная реконструкция территорий маслосырзавода по ул. Комсомольской, лесопилки по ул. Рабочей, а также организация новой производственной зоны в юго-западной части поселка.

Развитие рекреационной деятельности выделение территорий для рекреационной инфраструктуры планируется комплексно по всей территории поселка с целью повышения качества среды обитания. Генеральным планом зарезервированы участки под  рекреационный цели в существующих жилых районах на первую очередь. На расчетный срок Генеральным планом зарезервирован участок под рекреационные цели в проектируемом жилом районе.

Генеральным планом зарезервирован участок под новое кладбище в северо-восточной части поселка.

Функциональное зонирование территории

Функциональное зонирование является одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности. Зонирование устанавливает рамочные условия использования городской территории, обязательные для соблюдение всеми участниками градостроительной деятельности, в части функциональной принадлежности, плотности и характера застройки, ландшафтной организации территории.

Разработанное в Генеральном плане поселения функциональное зонирование базируется на выводах комплексного градостроительного анализа, учитывает планировочную специфику города, сложившиеся особенности использования городских земель, требования охраны объектов природного и культурного наследия. При установлении территориальных зон учтены положения Градостроительного и Земельного кодексов Российской Федерации, требования специальных нормативов и правил, касающиеся зон с нормируемым режимом градостроительной деятельности.

При разработке зонирования проводился принцип экологического приоритета принимаемых решений:

- размещение нового жилищного строительства и объектов социальной инфраструктуры на экологически безопасных территориях, вне санитарно-защитных зон и других планировочных ограничений;

- развитие системы городских зеленых насаждений и рекреационных территорий.

Проектное функциональное зонирование территории муниципального образования Городское поселение поселок Старая Торопа предусматривает:

- преемственность в части функционального зонирования по отношению к сложившемуся использованию территории и ранее разработанным градостроительным проектам, если это не противоречит нормативным требованиям экологической безопасности, эффективному и рациональному использованию территорий поселения;

- увеличение в балансе проектируемой территории  площади многофункциональных зон - общественно-деловых и пр.;

- развитие рекреационных зон;

Для государственных и муниципальных нужд Генеральным планом предусматривается выделение территорий для:

- жилищного строительства;

- производственных объектов;

- развития улично-дорожной сети и размещения крупных объектов транспортной инфраструктуры общегородского значения;

- зеленых насаждений общего пользования;

- объектов инженерной инфраструктуры;

- нужд ГО и ЧС.

Генеральным планом на территории муниципального образования Городское поселение поселок Старая Торопа Западнодвинского муниципального района Тверской области выделены следующие функциональные зоны:

- жилые зоны – различных строительных типов в соответствии с этажностью и плотностью застройки: зона застройки средне и малоэтажными жилыми домами; зона объектов среднего образования и детских дошкольных учреждений; зона застройки индивидуальными жилыми домами;

- общественно-деловые зоны – зона делового, общественного и коммерческого назначения; зона объектов здравоохранения; зона объектов социальной защиты; зона объектов, предназначенных для занятия физической культурой и спортом; зона объектов торгового и социального и коммунально-бытового назначения;

- производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур – производственная зона; коммунально-складская зона; зона объектов инженерной инфраструктуры; зона объектов транспортной инфраструктуры;

- зоны рекреационного назначения – зона парков, скверов, бульваров; зона прочих лесов; зона лесного фонда; зона открытого природного ландшафта;

- зоны специального назначения – зона кладбищ; зона озеленения специального назначения;

- зоны сельскохозяйственного использования – зона дачных хозяйств и огородов;

- зоны размещения военных объектов и иных режимных объектов;

- зоны прочих территорий.

Границы функциональных зон установлены с учетом границ зон с особыми условиями использования территорий и отображены на «Схеме планируемых границ функциональных зон с отображением параметров планируемого развития таких зон. Схеме с отображением зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения» М 1:2 000 (В составе совмещенной схемы).

Очередность разработки градостроительной документации на территории городского поселения показана на «Схеме планируемых границ территорий, документация по планировке которых  подлежит разработке в первоочередном порядке» М 1:2000 (В составе совмещенной схемы).

Перераспределение земель

Перераспределение земель, переводимых из категории земель лесного фонда в категорию земель населенных пунктов

Выделение земель для развития населенных пунктов, новых промышленных площадок, строительство объектов транспортной и инженерной инфраструктур, благоустройство приграничной территории с территорией муниципального образования, упрощение управления территорией потребуют перевода земель из одной категории в другую.

Проектом предусматривается изменение черты населенного пункта п. Старая Торопа Западнодвинского муниципального района Тверской области. Оно планируется в северной части поселения путем включения:

- включение 2 земельных участков земель лесного фонда общей площадью 4,7 га, находящегося в государственной собственности Российской Федерации, и исключение соответствующего земельного участка из состава земель Западнодвинского муниципального района Тверской области;

Включение участков лесного фонда обусловлено необходимостью резервирования территории под кладбище на первую очередь строительства (4,4 га из состава земель лесного фонда, часть квартала 68 Алексапольского участкового лесничества); а также обеспечения непрерывности границы городского поселения (0,3 га - территория общего пользования, из состава земель лесного фонда, часть квартала 68 Алексапольского участкового лесничества).

ООО НПИ «ЭНКО» на этапе разработки проектных предложений были предложены три варианта размещение кладбища на территории поселения: в западной части поселения, северо-восточной и южной частях поселения. Администрация городского  поселения настояла на варианте размещения кладбища в северо-восточной части в связи с тем, что южная  часть муниципального образования  подтапливается, а западная часть недоступна для населения, так как размещение кладбища в западной части возможно только в створе железной дороги. Поэтому есть необходимость включения данных участков земель лесного фонда в состав границ земель населенных пунктов поселка Старая Торопа в целях эффективного управления территорией.

Также, в соответствии с пунктом 6 ст. 105 Лесного кодекса Российской Федерации, изменение границ лесопарковых зон и зеленых зон, которое может привести к уменьшению площади этих зон, не допускается. Поэтому, целесообразно предусмотреть перепроектирование границ лесопарковых и зеленых зон за счет эксплуатационных лесов, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2009 №1007 в рамках Алексопольского участкового лесничества Западнодвинского лесничества. Следует отметить, что перепроектирование границ лесопарковых и зеленых зон необходимо провести перед переводом земельных участков категории земель лесного фонда в категорию земель населенных пунктов.

Изменение границ муниципального образования

Также планируется изменение границ муниципального образования городское поселение поселок Старая Торопа Западнодвинского муниципального района Тверской. Оно планируется путем включения земельных участков, необходимых для расширения городского поселения п. Старая Торопа (см. Перераспределение земель), а также путем включения следующего земельного участка в северной части поселения:

- включение 1 земельного участказемель лесного фонда общей площадью 7,5 га, находящихся в государственной собственности Российской Федерации, и исключение соответствующих земельных участков из состава земель Западнодвинского сельского поселения Западнодвинского муниципального района Тверской области

Перечень земельных участков различных категорий земель, переводимых в категорию земель населенных пунктов.

Перечень земельных участков категории земель лесного фонда, подлежащих к переводу в категорию земель населенных пунктов городского поселения поселок Старая Торопа

| Условный номер земельного участка на схеме | Кадастровый Номер Участка | Площадь земельного участка, га | Адрес | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 69:08:0000011 (часть кадастрового квартала) | 4,4 (44000 кв.м) | северная часть п. Старая Торопа | Под организацию кладбища |
| 2 | 69:08:0000011 (часть кадастрового квартала) | 0,3 (3000 кв.м) | северная часть п. Старая Торопа | Территория общего пользования |

Перечень земельных участков категории земель лесного фонда, подлежащих к включению в административную границу муниципального образования городское поселение поселок Старая Торопа

| Условный номер земельного участка на схеме | Кадастровый Номер Участка | Площадь земельного участка, га | Адрес |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 69:08:0000011 (часть кадастрового квартала) | 7,5 (75000 кв.м) | северная часть п. Старая Торопа |

### 4.5. Развитие жилых зон. Новое жилищное строительство и реконструкция жилищного фонда

Существующее положение

На начало 2011 г. общая площадь жилищного фонда поселка Старая Торопа составила 74,1 тыс.кв. м или 36,1 кв. м на жителя. Этот показатель выше среднего по России в 1,5 раза.

Около 87% жилых зданий составляют деревянные дома, 13% приходится на панельные, блочные и кирпичные жилые дома.

Таблица 8.

Структура жилищного фонда

| Этажность | Тыс.кв.м общей площади |
| --- | --- |
| ВСЕГО | 74,1 |
| в том числе: |  |
| Многоквартирные дома, в т.ч. | 23,9 (158 ед., в том числе 147 блокированного типа – площадью 12,72 тыс.кв.м ) |
| Индивидуальные дома с участками | 50,2 |
| Ветхий фонд | 2,8 |
| Аварийный фонд | 1,2 |

Общая площадь жилищного фонда, учтенного в качестве ветхого составляет 2,8 тыс. кв. м., аварийного - 1,2 тыс. кв.м., что в совокупности составляет порядка 5,4% от всего объема жилищного фонда. Площадь жилищного фонда, нуждающегося в ремонте, согласно статистическим данным на 01.01.2011 года составила более 20 тыс. кв. м.

В настоящее время для приведения многоквартирных домов в технически исправное состояние средств недостаточно, так как реальная потребность в средствах на ремонтные работы в связи с накопившимся недоремонтом и отсутствием должного финансирования на протяжении ряда лет очень высока (27% общей площади жилищного фонда). 0,4% жилых домов имеют износ от 0 - 30%; 95,9% домов имеют износ от 31 - 65%.

За последнее время ежегодные объемы нового жилищного строительства составляют не более 0,3 тыс. кв. м общей площади или 0,15 кв.м в год на одного человека.

Для п. Старая Торопа характерна высокая доля ввода индивидуальных 1-2 этажных жилых домов. В последние годы новое жилищное строительство ведется исключительно индивидуальными домами.

Выводы:

Обеспеченность жилищным фондом в расчете на душу населения значительно выше среднего значения по России. В структуре жилищного фонда преобладают некапитальные строения. Официально ветхий и аварийный жилищный фонд составляет значительную величину – 5,4%. 27% жилищного фонда нуждается в капитальном ремонте. Среднегодовые темпы жилищного строительства составляют 0,15 кв. м. на человека, что меньше среднего по области показателя.

Новое жилищное строительство

На расчетный срок проектирования в Генеральном плане принят уровень средней жилищной обеспеченности на душу населения – 40 м2 общей площади на человека.

В табл. 9 приведены расчеты территорий, необходимых для размещения нового жилищного строительства в течение расчетного срока (до 2031 года).

Согласно проекту Генерального плана, застройка индивидуальными жилыми домами составит 100% нового жилищного строительства.

Таблица 9

Расчет объемов и территорий нового жилищного строительства  на проектное население городского поселения поселок Старая Торопа

| № | Показатели | Единица измерения | 2021 год | 2031 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |  |
| 1 | Проектная численность населения на конец периода | тыс. чел. | 1,8 | 2,0 |
| 2 | Средняя жилищная обеспеченность на конец периода | м2 общей площади на 1 чел. | 40 | 40 |
| 3 | Требуемый жилищный фонд на конец периода | тыс. м2 общей площ. | 72 | 80 |
| 4 | Существующий жилищный фонд | тыс. м2 общей площ. | 74,1 | 74,1 |
| 5 | Убыль жилищного фонда | тыс. м2 общей площ. | 5,0 | 8,0 |
| 6 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 общей площ. | 69,1 | 66,1 |
| 7 | Объем нового жилищного строительства – всего | тыс. м2 общей площ. | 2,9 | 13,9 |
|  | В среднем в год |  | 0,29 | 1,39 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 8 | Застройка индивидуальными жилыми домами с участками (средний размер дома – 150 м2, средний размер приусадебного участка – 15 соток) | тыс. м2 общей площади | 2,9 | 13,9 |
| Расчет площади территории для нового жилищного строительства |
| 8 | Требуемые территории для размещения нового жилищного строительства – всего, в том числе: | га | 2,9 | 13,9 |
| 9 | Застройка индивидуальными жилыми домами с участками (плотность жилой застройки 1000 м2/га) | га | 2,9 | 13,9 |

Объем нового жилищного строительства в течение расчетного срока Генерального плана составит 13,9 тыс. м2 и будет осуществляться за счет коммерческих и частных инвестиций, а также муниципального и областного бюджетов через реализацию целевых программ. Территория, необходимая для размещения всего объема жилищного строительства, в зависимости от варианта по параметрам застройки, составит порядка 14 га.

Таблица 10

Площадки нового жилищного строительства

| № п/п | Местоположение участка, вид застройки | Территория, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | ИЖС, ул. Комсомольская (первая очередь) | 2,9 |
| 2 | ИЖС, ул. Комсомольская (расчетный срок) | 11,0 |
|  | Всего | 13,9 |

### 4.6. Развитие учреждений и предприятий обслуживания

Существующее положение

Проектом Генерального плана предполагается учет потребностей развития учреждений и предприятий обслуживания в соответствии с действующими отраслевыми программами, Схемой территориального планирования района, а также расчет потребности развития учреждений и предприятий обслуживания населения местного значения поселения в расчете на население поселения. На стадии комплексного анализа развития представлена сравнительная характеристика объектов обслуживания населения в соответствии с действующими областными нормативами градостроительного проектирования Тверской области (утверждены Постановлением администрации Тверской области от 14.06.2011 г. №283-па).

Перечень объектов социальной инфраструктуры, развитие которых относится к полномочиям местного значения поселения, регулируется федеральным Законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (глава 3 статья 14).

Уровень и качество жизни населения в значительной мере зависят от уровня развития социальной сферы поселения, которая включает в себя учреждения здравоохранения, спорта, образования, культуры и искусства, торговли, социальной защиты и прочие объекты.

Поселок Старая Торопа, согласно Схеме территориального планирования Западнодвинского района является кустовым центром обслуживания (центр кустовой подсистемы расселения), который располагает учреждениями для более полного удовлетворения потребностей, включая основной набор объектов социально-культурной инфраструктуры, представленный объектами образования, здравоохранения, культуры, торговли. Эпизодические потребности населения Западнодвинского района также удовлетворяются узкоспециализированными учреждениями районного и областного центров.

В настоящее время на территории поселка Старая Торопа имеются – детский сад (требуется замена здания по ветхости), Староторопская средняя школа, офис врача общей практики, дом культуры, спортзал, библиотека, магазины, аптечный киоск, почтовое отделение, дом интернат для престарелых и инвалидов. Гостиница в поселке отсутствует. Из объектов рекреации имеется неблагоустроенный пляж на реке Торопа.

Зона обслуживания Староторопской школы включает население Староторопского сельского поселения. В 2010г. была закрыта Антоновская начальная школа (д. Антоново), находившаяся в 2 км от п. Старая Торопа, организован подвоз учащихся в Староторопскую школу.

Государственное учреждение "Западнодвинский дом-интернат для престарелых и инвалидов системы социальной защиты населения Тверской области" Западнодвинского района расположен в пгт Старая Торопа. Дом-интернат для престарелых и инвалидов является медико-социальным учреждением, предназначенным для постоянного проживания престарелых и инвалидов, нуждающихся по состоянию здоровья в постоянном уходе, бытовом и медицинском обслуживании.

В настоящее время на территории поселения реализуются следующие программы по развитию социальной инфраструктуры:

- Долгосрочная целевая программа «Развитие отрасли культуры Западнодвинского района на 2011-2013 годы»;

- Программа развития муниципальной системы образования Западнодвинского района Тверской области на 2011 - 2013 годы.

Перечень основных учреждений и предприятий обслуживания населения, расположенных на территории городского поселения, представлен в табл. 11.

Таблица 11.

Перечень основных учреждений и предприятий облуживания

| Наименование объекта | Адрес | Проектная вместимость |
| --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Значение показателя |
| Учреждения здравоохранения и социальной защиты населения |
| Офис врача общей практики | п. Старая Торопа | кол-во посещений в смену | 40 |
| ГУ «Дом-интернат для престарелых граждан» | п. Старая Торопа, ул. Больничная, 20 | мест | 50 |
| Учреждения образования |
| МДОУ детский сад «Валдай» | п. Старая Торопа, ул. Лесная | мест | 50 |
| МОУ Староторопская СОШ | п. Старая Торопа ул. 8 Марта д.3а | мест | 305 |
| Прочие учреждения и предприятия обслуживания населения |
| Дом культуры | п. Старая Торопа | мест | 200 |
| Библиотека | п. Старая Торопа | тыс. экз. | 15,86 |
| Западнодвинское отделение Сберегательного Банка РФ | п. Старая Торопа, ул. Кирова, д.16 | кол-во работающих | 1 |
| Спортзал | п. Старая Торопа | площадь, кв. м | 800 |
| Футбольное поле | п. Старая Торопа, ул. 8 Марта | площадь, кв. м | 2800 |
| Спортивная площадка | п. Старая Торопа | площадь, кв. м | 700 |
| Хоккейная коробка | п. Старая Торопа | площадь, кв. м | 1800 |
| Аптека | п.Старая Торопа, ул.Ленина, д.7 | объектов | 1 |
| Пожарная часть №69 | п. Старая Торопа | кол-во автомобилей | 2 |
| Кладбище | п. Старая Торопа | резерв, га | - |

На территории городского поселения расположено действующее кладбище, общей площадью около 3,8 га, свободной площади нет.

На данный момент ведется строительство храма преп. Исаакия Торопецкого. Завершение строительства запланировано на 2015 год.

В сравнении с рекомендуемыми нормативами уровень обеспеченности школами и магазинами может быть охарактеризован как достаточный. В то же время обеспеченность населения поселка детскими дошкольными учреждениями, учреждениями культуры, физкультурно-спортивными учреждениями, предприятиями общественного питания, гостиницами недостаточна.

Таблица 12.

Расчет нормативной емкости учреждений и предприятий обслуживания населения по городскому поселению поселок Старая Торопа

(Региональные нормативы, табл. 27 – для городского поселения и Приложение 9)

| Тип учреждений и предприятий обслуживания | Ед. изме-рения | Рекомендуемые нормативные показатели в расчете на 1000 населения | Сущ. емкость | Требуемая емкость по нормативу для 1,98 тыс.чел. | % от норматива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения образования |
| Детские дошкольные учреждения | мест | Уровень обеспеченности детей (0-7) дошкольными организациями для городских поселений – 85-100 %; расчет по демографии с учетом численности детей 52-61 на 1000 чел. | 50 | 120 | 42 |
| Школы | мест | По демографической структуре охват 100 % от возрастной группы от 7-18 лет; расчет по демографии с учетом численности детей 93 на 1000 чел. | 305 | 250 | 122 |
| Учреждения здравоохранения |
| Нормативы в скобках – по «Программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2010 г.» |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения | пос. в смену | По заданию на проектирование, определяемому органами здравоохранения, но не менее 18,15 на 1000 населения в городском поселении (19,8 пос. в смену на тыс. жителей) | 40 | 35 | 114% |
|  |  |  |  | 38 | 105% |
| Аптека | объектов | 1 на 10 тыс. жителей в городском поселении | 1 | 1 | 100% |
| Учреждения культуры |
| Клубы, дома культуры | место | 80 зрительских мест на 1 тыс.населения | 200 | 160 | 125% |
| Городские массовые библиотеки | тыс. ед. хране ния | 6-7,5 | 15,68 | 15 | 100% |
| Спортивные сооружения |
| Спортивные залы | кв. м площ. пола | 350 кв.м | 800 | 700 | 114% |
| Плоскостные спортивные сооружения | га | 0,7-0,9 га | 0,5 | 1,8 | 27% |
| Предприятия торговли и общественного питания, коммунально-бытового обслуживания |
| Предприятия торговли (магазины, торговые центры) | кв. м торг. площ. | городское поселение – 280 на 1000 населения; | 675 | 560 | 120% |
| Объекты общественного питания | мест | 40 мест на 1000 чел. | - | 80 | - |
| Банно-оздоровительный комплекс | помывочных мест | городское поселение – 5 мест на 1000 населения | - | 10 | - |
| Кладбища традиционного захоронения | резерв территории, га | 0,24 га на 1000 человек | - | 0,5 | - |

Определение емкости и размещение объектов социальной сферы на стадии Генерального плана выполнено с целью учета потребности в территориях общественной застройки в общей сумме селитебных территорий города. Необходимо зарезервировать требуемые территории для перспективного развития объектов обслуживания, а их конкретная номенклатура может меняться в зависимости от возникающей потребности.

В составе ГИС Генерального плана созданы картографические слои и семантические базы, которые характеризуют распределение существующих учреждений обслуживания по территории города. Также, данные объекты представлены на Схеме существующего положения.

Выводы:

Уровень обеспеченности школами и магазинами может быть охарактеризован как достаточный. Обеспеченность населения детскими дошкольными учреждениями, учреждениями культуры, физкультурно-спортивными учреждениями, предприятиями общественного питания, гостиницами недостаточна. Резервных территорий для традиционного захоронения недостаточно.

Проектные предложения

Расчет потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания на проектное население городского поселения поселок Старая Торопа приведен в табл. 13.

Расчет произведен с использованием следующих документов:

- Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. № 1683-р.;

- «Социальные нормативы и нормы», одобренные распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. № 1063-р;

- Свод правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*);

- Программа государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2011 г;

- Областные нормативы градостроительного проектирования Тверской области.

Таблица 13.

Расчет нормативной емкости учреждений и предприятий обслуживания населения местного значения поселения на первую очередь и на расчетный срок по городскому поселению поселок Старая Торопа

(Региональные нормативы, табл. 27 – для городского поселения и Приложение 9)

| Тип учреждений и предприятий обслуживания | Ед. изме-рения | Рекомендуемые нормативные показатели в расчете на 1000 населения | Сущ. емкость | Требуемая емкость по нормативу для 1,8 тыс.чел. | Требуемая емкость по нормативу для 2,0 тыс.чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения культуры |
| Клубы, дома культуры | место | 80 зрительских мест на 1 тыс. населения | 200 | 144 | 160 |
| Библиотеки | тыс. ед. хране ния | 6-7,5 | 15,68 | 13 | 15 |
| Спортивные сооружения |
| Спортивные залы | кв. м площ. пола | 350 кв.м на тыс. жителей | 800 | 630 | 700 |
| Плоскостные спортивные сооружения | га | 0,7-0,9 га на тыс. жителей | 0,5 | 1,6 | 1,8 |
| Спортивно-тренажерный зал повседневного обслуживания | м2 общей площа-ди | 70-80 на тыс. жителей | - | 144 | 160 |
| Предприятия торговли и общественного питания, коммунально-бытового обслуживания |
| Предприятия торговли (магазины, торговые центры) | кв. м торг. площ. | городское поселение – 280 на 1000 населения; | 675 | 504 | 560 |
| Объекты общественного питания | мест | 40 мест на 1000 чел. | - | 72 | 80 |
| Банно-оздоровительный комплекс | помывочных мест | городское поселение – 5 мест на 1000 населения | - | 9 | 10 |
| Гостиница | мест | городское поселение – 6 мест на 1000 населения | - | 11 | 12 |
| Кладбища традиционного захоронения | резерв территории, га | 0,24 га на 1000 человек | - | не менее 0,4 | не менее 0,5 |

В соответствии с Программой развития муниципальной системы образования Западнодвинского района Тверской области на 2011 - 2013 годы планируется открытие группы предшкольного образования на 10 мест на базе МОУ «Староторопская СОШ». Это позволит с наименьшими затратами увеличить число детей получающих дошкольные образовательные услуги в соответствии с возрастающей потребностью городского населения и обеспечить доступность этих услуг для сельских жителей.

В соответствии со схемами территориального планирования Тверской области и Западнодвинского района кроме дошкольных групп на перспективу предусмотрено размещение на базе МОУ «Староторопская СОШ» специализированного учебного заведения (СУГ) – профильного профессионального училища. Организация профессионального образования в п. Старая Торопа на базе средней школы, где уже имеется опыт профессиональной подготовки учащихся, даст жителям поселка возможность профессионального обучения и трудоустройства непосредственно по месту жительства, что благоприятно скажется на снижении оттока населения в другие города.

На существующем кладбище п. Старая Торопа резерв территории отсутствует. Планируется выделение порядка 5 га на территории соседнего Староторопского сельского поселения для размещения нового кладбища, рассчитанного в том числе, на потребности населения п. Старая Торопа.

Для приведения уровня обеспеченности проектного населения городского поселении поселок Старая Торопа услугами учреждений и предприятий обслуживания населения в соответствие с рекомендуемыми нормативами необходимо выделение территорий для размещения новых объектов обслуживания населения (в соответствии с табл. 14).

Таблица 14.

Расчет требуемой площади для развития зон общественно-делового назначения

| № | Наименование объекта | Норматив расчета площади | Требуемая площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Открытие группы предшкольного образования на 10 мест на базе МОУ «Староторопская СОШ» (на 2011 - 2013 годы) |  | В пределах существующей территории МОУ «Староторопская СОШ» |
| 2. | Строительство нового здания детского сада на 150 мест | При числе мест, кв. м на 1 место: до 100 – 40; от 100 до 500 – 35; свыше 500 – 30; | 0,5 – 0,6 га |
| 2. | Физкультурно-оздоровительный комплекс |  | 2,0 га |
| 2.1 | Спортивно-тренажерные залы повседневного обслуживания 300 м2 общей площади | В составе ФОК |  |
| 2.2 | Банно-оздоровительный комплекс (не менее 10 помывочных мест) | В составе ФОК |  |
| 2.3 | Спортивная площадка, стадион общей площадью 1,0 га | В составе ФОК |  |
| 3. | Объекты торговли и общественного питания (1 объект на 80 посадочных мест или несколько объектов) | При числе мест, га на 100 мест: до 50 – 0,2-0,25; от 50 до 150 – 0,15-0,2; свыше 150 – 0,1 | 0,2 га |
| ИТОГО: | 2,8 га |

Мероприятия по обеспечению жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

В соответствии с законодательством Российской Федерации на последующих стадиях проектирования (разработке проектов планировки территорий, разработке проектов зданий и сооружений и др.) необходимо создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной и транспортной инфраструктуры, средствам связи и информации.

При проектировании необходимо учитывать федеральный закон от 24.11.1995 года № 181-ФЗ «О социальной поддержке инвалидов в Российской Федерации», а также следующие нормативные документы:

СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;

СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения»;

СП 31-102-99 «Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей»;

СП 35-102-2001 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам»;

СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям»;

ВСН 62-91* «Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения»;

РДС 35-201-99 «Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры», иные нормативные документы;

РДС 35-201-99 «Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры».

Проектные решения должны учитывать физические возможности всех категорий населения, включая инвалидов, и должны быть направлены на повышение качества условий проживания по критериям доступности, безопасности и комфортности.

Основным принципом формирования безопасной и удобной для инвалидов среды проживания является создание условий для обеспечения беспрепятственной доступности объектов обслуживания в зонах застройки различного функционального назначения, зонах рекреации, а также в местах пользования транспортными коммуникациями, сооружениями, устройствами, пешеходными путями.

При создании доступной для инвалидов среды жизнедеятельности необходимо обеспечивать:

- возможность беспрепятственного передвижения с помощью трости, костылей, кресла-коляски, собаки-проводника, а также при использовании транспортных средств (индивидуальных, специализированных или общественных);

- создание внешней информации: визуальной, тактильной (осязательной) и звуковой;

- комплексное решение системы обслуживания: размещение (согласно проектному расчету) специализированных объектов и объектов обслуживания общего пользования при различных формах собственности на недвижимость.

### 4.7. Развитие системы озеленения

Существующее положение

Система озелененных территорий – это взаимосвязанное, равномерное размещение городских озелененных территорий, определяемое архитектурно-планировочной организацией города и планом его дальнейшего развития, предусматривающее связь с загородными насаждениями (ГОСТ 28329-89 «Озеленение. Термины и определения»).

Внутрипоселковая система озеленения включает в себя озелененные территории общего и ограниченного пользования, а также озелененные территории специального назначения. Существенным недостатком существующей системы озеленения поселка Старая Торопа является отсутствие инвентаризации имеющихся зеленых насаждений.

На сегодняшний день в поселке Старая Торопа нет благоустроенных объектов озеленения общего пользования.

Показатель обеспеченности населения озелененными территориями общего пользования должен составлять 10 м² на жителя, согласно нормативу, установленному СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

На северо-востоке, северо-западе и юго-востоке имеются большие площади неблагоустроенных озеленённых территорий.

Зелёные насаждения специального назначения, представленные насаждениями по берегам р. Торопа (в границах водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы) и посадками вдоль автомобильных дорог не благоустроены должным образом.

К озеленению специального назначения также относятся посадки вдоль железных дорог, на территориях кладбищ (в городском поселении имеется одно кладбище) и зелёные насаждения санитарно-защитных зон (требуют увеличения и благоустройства).

Также в системе озеленения города выделяются озеленённые территории ограниченного пользования, к которым по ГОСТ 28329-89 «Озеленение городов» относятся зелёные насаждения у административных зданий, школ, детских садов, больниц, насаждения в микрорайонах, а также сады на участках индивидуальных жилых домов. В городском поселении требуется благоустройство озелененных территорий ограниченного пользования, увеличение доли зеленых насаждений на территориях предприятий.

Проектные предложения

Одним из эффективных инструментов поддержания устойчивости природного комплекса города является формирование единой и взаимосвязанной системы озеленения, способной поддерживать эколого-санитарное состояние населенного пункта и выполнять рекреационные функции.

Основными направлениями по развитию системы зеленых насаждений являются: сохранение природного наследия, реконструкция существующих насаждений искусственного и естественного происхождения, формирование нового озеленения в соответствии с современными экологическими требованиями.

В городском поселении предусматривается поэтапное благоустройство и озеленение территорий, создание скверов на вновь застраиваемых площадях, проектирование новых бульваров.

В соответствии с общими архитектурно-планировочными решениями проектом предлагаются следующие мероприятия развития системы озеленения общего пользования:

Формирование скверов и прогулочных зон в северо-западной, юго-восточной и южной частях  городского поселения с использованием разнообразных форм озеленения, в том числе пейзажных композиций, внедрение малых скульптурных форм, освещения.

Организация благоустроенной прогулочной набережной вдоль руч. Ст. Торопа в центральной части городского поселения в едином ландшафтно-композиционном решении.

В соответствии с предложениями Генерального плана обеспеченность озелененными территориями общего пользования составит не менее 10 кв.м./чел (общая площадь озелененных территорий общего пользования составит порядка 68 тыс. кв. м, что удовлетворяет нормативным требованиям для общегородских озелененных территорий общего пользования СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*).

Генеральным планом предусматривается систематизация, расширение и развитие системы озеленения специального назначения.

Согласно СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), в санитарно-защитной зоне со стороны селитебной территории должна быть предусмотрена полоса древесно-кустарниковых насаждений. Для реализации мероприятий по озеленению санитарно-защитных зон  требуется разработка специальных проектов.

Необходимо также проведение планомерных посадок и текущего ухода за защитными насаждениями вдоль городских магистралей и улиц. Это поможет снизить уровень шума и загрязнений от автомобильного транспорта.

При формировании линейных зеленых полос необходимо учитывать размещение коридоров существующих и проектируемых инженерных коммуникаций. Так же в соответствии с требованиями СанПиН «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» предусматривается озеленение в границах зон санитарной охраны поверхностных водозаборов и артезианских скважин.

### 4.8. Охрана окружающей среды. Санитарная очистка территории

Планировочные мероприятия по оптимизации экологической ситуации носят комплексный характер, связаны с установлением экологически обоснованного функционального зонирования территории, реконструкцией и развитием инженерной инфраструктуры, оптимизацией транспортной инфраструктуры. Проектные предложения направлены на обеспечение устойчивого и экологически безопасного развития территории, рационального природопользования, формирования благоприятных условий жизнедеятельности населения.

В проекте выполнен комплексный эколого-градостроительный анализ состояния окружающей среды города и выявлены основные проблемные вопросы: определены источники вредного воздействия на здоровье населения и окружающую среду, выявлены объекты экологического риска, определены санитарно-защитные зоны от промышленно-коммунальных предприятий, объектов транспортной и инженерной инфраструктуры.

В целом, основные экологические проблемы на территории города связаны с загрязнением атмосферного воздуха автотранспортом, нарушением режимов и размеров санитарно-защитных зон, расположением жилой застройки в санитарно-защитных зонах. Также существует проблема подачи населению качественной питьевой воды и обеспечения рационального водопользования, защиты поверхностных вод (особенно на территориях с неорганизованной канализацией).

Многофакторность причин загрязнения территории населенного пункта предполагает разработку и реализацию комплексных мероприятий по оптимизации санитарно-гигиенической обстановки в разных видах и сферах градостроительного проектирования: планировочном, отраслевом, природоохранном. Данные мероприятия направлены на улучшение экологической обстановки всех сфер окружающей среды: атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды (как следствие обеспечение населения качественной питьевой водой), почвенный покров.

Планировочные мероприятия направлены на:

- учет природно-географических и климатических особенностей территории, способность рассеивать загрязняющие вещества, в т.ч. наиболее частыми направлениями ветров, «продуваемостью» территории;

- организацию природных естественных буферов и пр.

Отраслевые мероприятия связаны с:

- совершенствованием и модернизацией технологического производства;

- внедрением современных пылегазоулавливающих установок,

- строительством водоочистных сооружений, с необходимыми для данной территории методами очистки (обезжелезивающие установки и др.);

- заменой и реконструкция инженерных сетей;

- совершенствованием системы технического обслуживания и др.

Природоохранные мероприятия направлены на:

- обеспечение контроля, мониторинга и режима территорий;

- разработку механизма компенсаций по возмещению ущерба здоровью населения, проживающего в зоне сверхнормативного воздействия источников загрязнения окружающей среды;

- вынос или уменьшение мощности производства, в случае попадания жилых зон в санитарно-защитную зону;

- рациональное использование и охрана природных комплексов, особенно, окружающих городское поселение и имеющих важное средозащитное значение;

- соблюдение порядка технологического процесса производств;

- организацию и соблюдение санитарно-защитных зон, зон санитарной охраны источников водоснабжения, недопущение слива загрязненных сточных вод в поверхностные воды;

- проведение инвентаризации источников загрязнения окружающей среды и др.

Важна роль проводимых решений и мер на административном уровне, экологическое образование населения через средства массовой информации.

Санитарная очистка территории

В настоящем проекте рассматривается развитие системы санитарной очистки территории в соответствии с потребностями городского поселения. Годовое количество твердых бытовых отходов рассчитано в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированной редакции СНиП 2.07.01-89* (табл. 15):

Таблица 15

Нормы образования бытовых отходов

| Бытовые отходы | Количество бытовых отходов на 1 чел. в год кг | Расчетный срок (2,0 тыс. чел) тыс. тонн | I очередь (1.8 тыс. чел) тыс. тонн |
| --- | --- | --- | --- |
| Твердые: |  |  |  |
| от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом; | 190 | 0,38 | 0,34 |
| от прочих жилых зданий | 300 | 0,60 | 0,54 |
| Общее количество по городу с учетом общественных зданий | 280 | 0,56 | 0,50 |
| Итого |  | 1,54 | 1,38 |

Общее количество отходов на расчетный срок составит порядка 1,54 тыс. тонн в год. Отходы, образующиеся на территории городского поселения поселок Старая Торопа, на настоящий момент вывозятся на свалку ТБО, расположенную на территории Западнодвинского района в 5 км юго-западнее городского поселения. Для разработки более детальной системы обращения с отходами, необходимо разработать схему санитарной очистки территории городского поселения, с учетом всех источников поступления отходов, в том числе промышленных и медицинских. Необходимо предусмотреть сбор и вывоз ртутьсодержащих ламп.

Для утилизации биологических отходов предлагается заключить договор на обслуживание и использование мобильной инсинераторной установкой по уничтожению биологических отходов.

### 4.9. Развитие транспортной инфраструктуры

Существующее положение

Проектируемое городское поселение располагается в юго-западной части Тверской области, в 296 км от г. Тверь. Транспортные связи осуществляются железнодорожным и автомобильным транспортом в основном по транспортному коридору, представленному параллельно расположенными железнодорожной линией Москва – Великие Луки и автодорогой М-9 «Балтия».

Внешние автомобильные дороги и транспорт

Основными автодорогами являются:

- Автодорога федерального значения М-9 «Балтия» (Москва – Волоколамск – государственная граница с Латвией) проходит в 4.0 км севернее п. Старая Торопа. По данной автодороге осуществляются автотранспортные связи с городами Ржев, Москва, Великие Луки. Техническая категория – II. Покрытие – асфальтобетон.

- Региональные автодороги: «М-9 «Балтия» (Москва – Волоколамск – государственная граница с Латвией) – Глазомичи. В пределах поселка эта дорога по своей трассе совпадает с улицами Торопецкая,  Комсомольская,  т.е. по существу также исполняет роль основной поселковой магистрали. Техническая категория IV. Протяженность внутри поселения – 2,3 км. Покрытие – асфальтобетон.

Автобусное сообщение

В настоящее время Старая Торопа связана междугородными и пригородными автобусными маршрутами с рядом населенных пунктов. Перевозки осуществляет МУП "Западнодвинсоке АТП". Список пригородных и межмуниципальных маршрутов приведен в табл. 16.

Таблица 16

Перечень автобусных маршрутов по п. Старая Торопа

| № маршрута | Маршруты | Вид маршрута | перевозчик | Протяженность, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 364 | Бенцы – Старая Торопа - Торопец | межмуниципальный | МУП «Западнодвинское АТП» | 45,7 |
|  | Бенцы – Макеево – Пятиусово – Ст. Торопа | пригородный | МУП «Западнодвинское АТП» | 40 |

Отправление и прием прибывших пассажиров осуществляется в центре поселка возле железнодорожной станции. Автостанция в поселке отсутствует.

Железнодорожный транспорт

По центральной части поселка в широтном направлении проходит магистральная железнодорожная линия Москва – Великие Луки. Данная железная дорога – однопутная не электрифицированная, протяженность в черте поселения составляет 3,2 км.

На территории поселка располагается одноименная железнодорожная станция – Старая Торопа. По характеру выполняемой работы она является грузопассажирской (участковой) станцией. На станции располагается здание железнодорожного вокзала. Основная работа станции заключается в пропуске транзитных поездов, обслуживании пассажирских перевозок поселения. Через станцию проходят поезда из Москвы, Риги. Пскова. Перечень пригородных маршрутов представлен в табл. 17.

Таблица 17

Перечень пригородных железнодорожных маршрутов

| Наименование маршрута | График движения | Количество пар в сутки |
| --- | --- | --- |
| Великие Луки - Нелидово | ежедневно | 1 |
| Великие Луки - Земцы | 5 раз в неделю | 1 |
| Ржев - Русаново | ежедневно | 2 |

Улично-дорожная сеть и транспорт

Планировочный каркас улично-дорожной сети представляет собой радиальную структуру, включающую в себя элементы прямоугольной.

Основу улично-дорожной сети (УДС) поселка составляют улицы, функционирующие как поселковые дороги, а именно: Торопецкая и Комсомольская, которые являются продолжением подходящих внешних автомобильных дорог и путями пропуска основных потоков автотранспорта (в т.ч. и транзитных). Их дополняют ул. Кирова, Молодежная, Рабочая, Советская и Школьная. Остальные улицы, дороги и проезды выполняют функцию локальных подъездов к жилым и производственным зонам.

Общая протяженность улично-дорожной сети составляет 34,6 км, в том числе поселковых дорог - 7,9 км. Уровень благоустройства поселковых дорог низкий – протяженность улиц с асфальтобетонным  покрытием составляет всего 3,2 км или 40,5%. Плотность основных улиц по территории поселка, при его площади 5,89 кв.км, невысока и составляет 1,4 км/ кв.км

Через поселок в широтном направлении проходит железнодорожная линия, разделяющая поселок на две части, транспортные связи между  которыми, осуществляются по улице Комсомольская и, отчасти, по улице Лесной. Их пересечения с железнодорожными путями представленны переездами, оборудованными световой сигнализацией.

В поселении зарегистрировано 530 ед. транспортных средств, в том числе 492 легковых автомобилей и 38 грузовых автомобилей.

Хранение легковых автомобилей осуществляется в основном в зонах индивидуальной застройки на придомовых участках.

Хранение и обслуживание грузовых автомобилей осуществляется на территориях предприятий и организаций, имеющих свой автотранспорт.

На территории проектируемого поселения находится одна АЗС, расположенная на ул. Вокзальная.

Выводы:

- Улично-дорожная сеть поселка Старая Торопа в основном отвечает сложившимся транспортным связям;

- Транспортное сообщение между частями поселка, разделенными железнодорожной линией, осуществляется лишь по улицам Комсомольская и Лесная, что значительно осложняет внутрипоселковые транспортные связи; наличие железнодорожного переезда в одном уровне на пересечениии железнодорожной линии с поселковой дорогой  не только негативно сказывается на  пропускной способности улично-дорожной сети, но и создает угрозу безопасности движения транспорта и пешеходов.

- Техническое состояние улиц в целом неудовлетворительное и не соответствует действующим нормативам;

- Сложившаяся сеть пригородных и междугородных автобусных маршрутов, в целом, удовлетворяет потребностям населения. Отсутствие автобусного сообщения с г. Тверь и недостаточная частота движения в течении недели по направлениям Старая Торопа – Западная Двина и Старая Торопа – Торопец.  Требуется дальнейшее развития автобусного сообщения;

- Необходимо строительство новой современной автостанции для повышения качества транспортного обслуживания пассажиров;

Проектные предложения

Перспективы развития транспортной инфраструктуры поселка определены на основе анализа её современного состояния и следующих документов:

- Программа развития автомобильных дорог Тверской области на 2010-2015 годы и плановый период до 2030 года;

- Схеме территориального планирования Западнодвинского района (ООО «Титан-Проект» г. Тверь 2008 г.);

Разработанные предложения по развитию транспортной инфраструктуры предусматривают проведение следующих мероприятий:

Внешний транспорт

Железнодорожный транспорт:

На основании СТП Западнодвинского района, с целью улучшения качества обслуживания пассажиров, необходимо произвести реконструкцию железнодорожной станции.

Автомобильные дороги

В рамках СТП Западнодвинского района предложено стротительство автодороги Западная Двина – Котово – Жданово – Дрогалово – Каськово – Пятиусово – Старая Торопа общей протяженностью 23 км. Данная дорога должна пройти по уже существующим дорогам (гравийные участки (14,5 км): Западная Двина – Котово, Каськово – Пятиусово; грунтовые участки (8,5 км): Котово – Каськово). В настоящее время транспортное сообщение между двумя самыми крупными населенными пунктами района (г.Западная Двина, п.Старая Торопа) осуществляется по а/д М-9 "Москва – Рига". Автодорога Западная Двина – Пятиусово – Старая Торопа должна стать альтернативой трассе М-9, взяв на себя функции по осуществлению местного транспортного сообщения.

В рамках проекта предлагается строительство автостанции, расположение которой согласно проекту намечано возле железнодорожного вокзала.

Улично-дорожная сеть

Проектные решения по развитию внутрипоселковых путей сообщения направлены на организацию единой системы поселковых дорог, способной обеспечить быстрые, безопасные транспортные связи между разрозненными частями поселка.

Для достижения поставленных задач проектом разработан ряд концептуальных положений, важнейшими из которых являются:

- преобразование сложившейся радиальной структуры основных поселковых дорог в более совершенную - радиально-дуговую. Этому положению соответствует строительство дуговой поселковой дороги от улицы Еременко до улицы Рабочая.

- строительство внутрипоселковых дорог улучшающих транспортное обслуживание уже застроенных и новых территорий строительства. В этих целях, помимо упомянутой дуговой дороги в качестве поселковых дорог вводятся улицы  Лесная, Еременко. Для этого необходимо произвести капитальный ремонт данных улиц, а также строительство продолжения улиц Рабочая до улицы Лесная и улицы Первомайская до улицы Еременко. Кроме этого во вновь осоваиваемых районах проектируется сеть внутренних улиц.

- улучшение транспортно-эксплуатационных показателей сети существующих дорог поселка:

  - благоустройство основных улиц поселка (поддержание в нормативном состоянии и поэтапная ликвидация грунтовых разрывов, строительство тротуаров, озеленение), таких как Торопецкая, Школьная, Рабочая, Молодежная, Кирова, Советская, Комсомольская и др.

- оснащение улично-дорожной сети необходимыми искусственными дорожными сооружениями.

  - реконструкция существующих железнодорожных переездов с целью их преобразования в охраняемые и организация нового охраняемого переезда в створе улицы Еременко.

С учетом принятых решений протяженность улично-дорожной сети поселка составит 48,7 км., в том числе поселковых дорог 11,8 км. Плотность магистральной улично-дорожной сети составит 2,0 км/кв. км освоенной территории, что свидетельствует о нормальной доступности транспортных коммуникаций.

Обеспеченность населения индивидуальным легковым автомобильным транспортом в настоящее время составляет порядка 250 единиц/1000 жителей. На расчетный срок уровень автомобилизации населения индивидуальным легковым транспортом составит не менее 400 ед./1000 жит., что приведет к увеличению парка этого вида транспорта (при численности населения 2,0 тыс.) до 800 ед. Размещение этого количества автомобилей предполагается, главным образом, на участках индивидуальной застройки.

Для обслуживания автотранспорта поселка планируется сооружение СТО в южной части поселка.

### 4.10. Развитие инженерной инфраструктуры

### 4.10.1. Электроснабжение

Существующее положение

Электроснабжение потребителей городского поселения поселка Старая Торопа Западнодвинского муниципального района Тверской области осуществляется от системы ОАО «Тверьэнерго». Центром питания является  ПС 35/10 кВ «Старая Торопа» (2·4 МВ·А). Загрузка трансформаторов составляет 42% и 18%. Подстанция введена в эксплуатацию в 1964 г. и, по данным ОАО «Тверьэнерго», отработала нормативный срок службы.

По территории городского поселения проходит ВЛ 35 кВ ПС «Улин» - ПС «Старая Торопа» - ПС «Торопец».

Распределение электроэнергии по потребителям городского поселения осуществляется на напряжении 10 кВ по ВЛ 10 кВ через сеть трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ.

В границах городского поселения планировочными ограничениями являются шумовая зона ПС 35/10 кВ «Старая Торопа» и охранные зоны воздушных линий электропередачи  напряжением 35 кВ и 10 кВ, проходящих по рассматриваемой территории.

Существующая электроподстанция 35/10 кВ «Старая Торопа» открытого типа имеет два трансформатора, основные источники шума, мощностью по 4 МВ·А. Расстояние от них до жилой застройки составляет 70 м.

В соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160) охранные зоны вдоль воздушных линий электропередачи составляют: 35 кВ – 15 м, 10 кВ - 10 м по обе стороны линии от крайних проводов при не отклонённом их положении.

Выводы

В связи с тем, что ПС 35/10 кВ «Старая Торопа» отработала нормативный срок службы требуется её реконструкция с заменой устаревшего оборудования, а также реконструкция существующих сетей 10 кВ, 0,4 кВ и ТП 10/0,4 кВ.

Проектные предложения

Генеральным планом предусматривается размещение на территории городского округа объектов нового жилищного строительства.

Электрические нагрузки

Нагрузка коммунально-бытовых потребителей городского поселения на перспективу определена по удельным показателям в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94 с учётом  пищеприготовления на газовых плитах составит 0,4 кВт на человека. Электрические нагрузки  коммунально-бытовых потребителей приведены в таблицах.

Таблица 18

Электрические нагрузки коммунально-бытовых

потребителей городского поселения

| №№ пп | Наименование | Население, чел. | Нагрузка, МВт. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь |
|  | Всего по городскому поселению: | 2000 | 1800 | 0,9 | 0,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1 | Существующий сохраняемый жилой фонд | 1650 | 1730 | 0,7 | 0,7 |
| 2 | Новое строительство | 350 | 70 | 0,2 | 0,1 |

Потребление электроэнергии коммунально-бытовых потребителей составит: расчетный срок - 3600  МВт· ч. в год, 1 очередь - 2800 МВт·ч в год.

Проектируемое электроснабжение

На перспективу электроснабжение городского округа будет осуществляться от системы ОАО "Тверьэнерго. Центром питания коммунально-бытовых и промышленных потребителей будет ПС 35/10 кВ «Старая Торопа»

В соответствии со «Схемой перспективного развития распределительных сетей ОАО «Тверьэнерго» до 2015 г» Генеральным планом предусматривается реконструкция с заменой трансформаторов ПС 35/10 кВ «Старая Торопа».

Для обеспечения электроэнергией потребителей нового строительства потребуется развитие электрических сетей 10 - 0,4 кВ, строительство трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ и прокладка сетей напряжением 10 кВ и 0,4 кВ.

### 4.10.2. Газоснабжение

Существующее положение

Газоснабжение посёлка городского типа (гпт) Старая Торопа осуществляется сжиженным баллонным газом, доставляемым с газонаполнительной станции города Нелидова.

Газ используется для бытовых нужд населения (приготовление пищи и горячей воды).

Проектные предложения

Развитие газоснабжения поселения осуществляется в соответствии с решениями Схемы газоснабжения Западнодвинского района, выполненной ОАО «Газпром» ОАО «Промгаз» в составе Схемы Газификации районов Тверской области.

Подача природного газа в поселок Схемой предусматривается от перспективной газораспределительной станции - ГРС Западная Двина по межпоселковым газопроводам.

Прогнозируемые потребности газа на нужды

Таблица 19

| № | Потребитель | Количество млн. м3/год |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1-я очередь | Расчётный срок |
| 1 | Население | 0,5 | 0,6 |
| 2 | Теплоисточники | 4,2/2,9 | 4,6/3,5 |
|  | Всего | 4,7 | 5,2 |

Примечание: значения под чертой - в том числе,показатели для индивидуального строительства.

Развитие инфраструктуры газового хозяйства (прокладка газопроводов, устройство ГРП, ШРП) решается в увязке со сроками строительства новых объектов.

Для обеспечения стабильного и надёжного газоснабжения поселка и улучшения социальных условий проживания населения, необходимо поэтапное осуществление следующих мероприятий.

### 4.10.3. Теплоснабжение

Существующее положение

Теплоснабжение посёлка городского типа (гпт) Старая Торопа осуществляется от котельной мощностью от 3Гкал/час (обеспеченность теплом жилищного фонда – 90%) и децентрализовано - от индивидуальных источников теплоты.

Вид топлива для тепловых источников – уголь.

Обеспечиваются потребности отопления и частично горячего водоснабжения жилых домов и социальных объектов.

Степень износа котлового оборудования и тепловых сетей от котельной – значительная, нуждаются в реконструкции.

Проектные предложения

Развитие теплоснабжения поселка предусматривается с учетом решений Программы развития системы жилищно-коммунального и газового хозяйства Западнодвинского района Тверской области на 2010-2012 годы.

Целями программы являются повышение качества жилищных условий проживания граждан и повышение качества предоставляемых населению коммунальных услуг.

Перспективное теплоснабжение поселка предполагается:

- от существующей модернизируемой котельной;

- от автономных источников теплоты (АИТ) - для индивидуальной застройки.

Значительным стимулом в развитии теплоснабжения поселка станет газификация жилищного фонда природным газом.

Перевод тепловых источников на газовое топливо улучшит условия проживания населения и экологию, решит проблему топливоснабжения.

Прогнозируемые потребности теплотыдля нужд ЖКС по очерёдности строительства

Таблица 20

| № | Потребитель | Население человек | Жилищный фонд тыс. м2 | Расход тепла МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Расчётный срок 2031год |
|  | Новое строительство | 0,35 | 13,9/13,9 | 2,0/2,0 |
|  | Сохраняемый фонд | 1,65 | 66,1/45,1 | 9,0/6,3 |
|  | Всего | 2,0/ | 80/59 | 11,0/8,3 |
|  | Всего Гкал/час |  |  | 9,5/7,2 |
| II | Первая очередь 2021год |
|  | Новое строительство | 0,07 | 2,9/2,9 | 0,4/0,4 |
|  | Сохраняемый фонд | 1,73 | 69,1/47,2 | 9,6/6,6 |
|  | Всего | 1,8 | 72/50,1 | 10,0/7,0 |
|  | Всего Гкал/час |  |  | 8,6/6,0 |

Примечание: значения под чертой - в том числе,показатели для индивидуального строительства..

Для обеспечения бесперебойной и надёжной работы системы теплоснабжения поселка необходима поэтапная реконструкции и модернизация всех элементов системы теплоснабжения и проведение ряда мероприятий.

### 4.10.4. Водоснабжение

Существующее положение

В п.г.т. Старая Торопа существует централизованная система водоснабжения.

Водозабор состоит из двух скважин (ООО «Коммунальные системы»), расположенных в северо-восточной и южной части поселка на правобережной водораздельной поверхности реки Торопа на расстоянии 2 км. друг от друга, на ул. Комсомольской и ул. Больничной.

Границы первого, второго, третьего поясов ЗСО подземных  источников водоснабжения п.г.т. Старая Торопа (в соответствии с данными, в ООО "Тверьнедры"

| №№ п/п | Артезианские скважины | Границы поясов ЗСО |
| --- | --- | --- |
|  |  | первый пояс | второй пояс | третий пояс |
| 1 | Артезианская скважина на ул. Комсомольская | 30 | 49 | 345 |
| 2 | Артезианская скважина на ул. Больничная | 30 | 64 | 254 |
| 3 | Артезианская скважина на территории ФГУ комбината "Валдай" | 30 | 41 | 287 |

Для производственных нужд ООО ЛПХ «Сияние» существует скважина. Рассчитана ЗСО первого пояса 30 м., второго и третьего пояса нет.

В поселке эксплуатируются водопроводные сети, значительная часть которых находится в аварийном состоянии.

Часть населения получает воду из водоразборных колонок.

Объем водопотребления составляет 76,0 куб. м/сут.

Выводы:

Техническое состояние водопроводных сетей (значительный износ) снижает уровень подготовки воды питьевого качества.

Сети и сооружения водопровода нуждаются в реконструкции, ремонте.

Проектные предложения

Жилые дома поселка Старая Торопа оборудуются внутренним водопроводом и канализацией и местными водонагревателями.

Хозяйственно-питьевые расходы воды определены по удельным среднесуточным нормам водопотребления в соответствии со СНиП 2.04.02-84*.

Коэффициент суточной неравномерности принимается равным 1,2.

Расходы воды на поливку улиц и зеленых насаждений определены по норме 70 л/сут/чел.

Неучтенные расходы приняты в размере 10 % от расхода воды на нужды населения.

Пожарные расходы воды:

Расходы воды для нужд наружного пожаротушения принимаются в соответствии со СНиП 2.04.02-84*.

На первую очередь и расчетный срок принят 1 пожар (наружный) 10 л/с и 5 л/с на внутреннее пожаротушение.

Трехчасовой пожарный запас составляет: (10 +5) · 3,6 · 3 =162 куб. м.

Таблица 21

Прогнозные расходы воды питьевого качества поселка Старая Торопа

| №№ п/п | Наименование | Население тыс.чел. | Норма водопотребления | Расходы воды, тыс.куб. м/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | среднесуточные | максимальносуточные К=1,2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Расчетный срок |  |  |  |  |
| 1 | Жилой фонд | 2,00 | 230 | 0,46 | 0,55 |
| 2 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,05 | 0,06 |
| 3 | Поливочные нужды | 2,00 | 70 | 0,14 | 0,14 |
| 4 | Итого |  |  | 0,65 | 0,75 |
|  | Первая очередь |  |  |  |  |
| 1 | Жилой фонд | 1,80 | 230 | 0,41 | 0,50 |
| 2 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,04 | 0,05 |
| 3 | Поливочные нужды | 1,80 | 70 | 0,13 | 0,13 |
| 4 | Итого |  |  | 0,58 | 0,68 |

Система и схема водоснабжения

Проектом принято развитие централизованного водоснабжения поселка Старая Торопа. Система водоснабжения хозяйственно-питьевая.

При реконструкции и строительстве новых водопроводных сетей необходимо применять более совершенную арматуру, установку квартирных счетчиков воды, что позволит снизить объемы водопотребления на 20–30 %.

Техническое состояние существующих сетей и сооружений водопровода, ввиду их длительной эксплуатации, снижает уровень подготовки воды питьевого качества. Требуется ремонт и реконструкция.

Вода должна отвечать требованиям норм централизованных систем питьевого водоснабжения.

Зоны санитарной охраны

Основной целью организации ЗСО является охрана от загрязнения и истощения источников централизованного питьевого водоснабжения, а также водопроводных сооружений и окружающей их территории, влияющей на санитарный режим источника водоснабжения.

Первый пояс строгого режима включает территорию расположения водозаборов.

Второй, третий пояса (режимов ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Регламенты использования территории зон санитарной охраны подземных источников  водоснабжения

| Наименование зон и поясов | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| I пояс ЗСО | Все виды строительства; Выпуск любых стоков; Размещение жилых и хозяйственно-быто вых зданий; Проживание людей; Загрязнение питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров | Ограждение и охрана; Озеленение; Отвод поверхностного стока на очистные сооружения. Твердое покрытие на дорожках Оборудование зданий канализацией с отводомсточных вод на КОС Оборудование водопроводных сооружений с учетом предотвращения загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин и т.д. Оборудование водозаборов аппаратурой для контроля дебита |
| II и III пояса | Закачка отработанных вод в подземныегоризонты, подземного складированиятвердых отходов и разработки недр земли Размещение складов ГСМ, накопителей промстоков, шламохранилищ, кладбищ. | Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в загрязнении водоносных горизонтов Благоустройство территории населенных пунктов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока) В III поясе при использовании защищенных подземных вод, выполнении спецмероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения: размещение складов ГСМ, ядохимикатов, накопителей промстоков, шламохранилищ и др. |

### 4.10.5. Водоотведение

Существующее положение

Канализационные стоки поселка Старая Торопа самотечно-напорной системой канализации отводятся и сбрасываются на поля фильтрации.

Канализационные очистные сооружения отсутствуют.

В поселке эксплуатируются:

- канализационная сеть диаметром 100 мм. (год строительства 1980), протяженностью 1 км., в том числе 0,3 км. сети требуют замены.

- канализационная насосная станция (ввод в эксплуатацию 1976), производительностью 25 м3/час., уровень износа 80%.

Выводы:

Требуется строительство очистных сооружений.

Физически изношенные сети канализации и КНС нуждаются в ремонте или замене.

Проектные предложения

Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления.

Неучтенные расходы стоков предусмотрены в размере 10%.

Таблица 22

Прогнозные расходы хозяйственно-бытовых стоков поселка Старая Торопа

| №№ п/п | Наименование | Население тыс.чел. | Норма водоотведения | Расходы стоков, тыс.куб. м/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | среднесуточные | максимальносуточные К=1,2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Расчетный срок |  |  |  |  |
| 1 | Жилой фонд | 2,00 | 230 | 0,46 | 0,55 |
| 2 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,05 | 0,06 |
| 3 | Итого |  |  | 0,51 | 0,61 |
|  | Первая очередь |  |  |  |  |
| 1 | Жилой фонд | 1,80 | 230 | 0,41 | 0,50 |
| 2 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,04 | 0,05 |
| 3 | Итого |  |  | 0,45 | 0,55 |

Система и схема канализации

Для поселка Старая Торопа предусматривается развитие централизованной системы канализации.

Система канализации принята полная раздельная, при которой хозяйственно-бытовая сеть прокладывается для отведения стоков на очистные сооружения (КОС) от жилой и общественной застройки, дождевые стоки отводятся по самостоятельной сети на очистные сооружения дождевой канализации.

Для обеспечения нормативной степени очистки хозяйственно-бытовых стоков необходимо построить новые КОС в поселке Старая Торопа.

Санитарно-защитная зона от КОС составит 200 м.

Санитарно-защитная зона от КНС составляет 20 м.

Физически изношенные сети канализации нуждаются в ремонте или замене.

В проектных предложениях предусматривается организация системы водоотведения поверхностного стока поселка Старая Торопа путем строительства открытых лотков, с направлением стоков на очистные сооружения дождевой канализации, со сбросом очищенного стока в ближайший водоем.

Принято производить очистку наиболее концентрированной части стока.

На очистных сооружениях предусматривается механическая очистка стоков от плавающего мусора, взвешенных веществ, нефтепродуктов. В состав ОС входят отстойники твердого стока, нефтеловушки.

Санитарно-защитная зона от очистных сооружений поверхностных вод открытого типа составляет 100 м, закрытого – 50 м.

С целью улучшения экологической ситуации и повышению уровня благоустройства населения, необходимо проведение ряда мероприятий.

### 4.10.6. Связь

Существующее положение

Население, предприятия и организации городского поселения поселок Старая Торопа удовлетворительно обеспечены средствами телефонной связи общего пользования.

Городская электронная АТС имеет выход на междугородние линии связи через АМТС г.Тверь.

На территории города имеется возможность пользования средствами мобильной связи различных операторов – БиЛайн, МТС, Мегафон и Теле-2.

Население города имеет возможность приема центральных и региональных телевизионных и радиовещательных программ.

Проектные предложения

Телефонизация

Развитие телефонной сети общего пользования в городе должно вестись из условия 100% удовлетворения заявок на данный вид связи.

Генеральным планом предусматривается численность населения города к расчетному сроку (2031г.) 2000 человек, в т.ч. на первую очередь - 1800 чел.

Емкость АТС для 100% обеспечения квартирного сектора, предприятий и организаций телефонной связью общего пользования может составить к концу расчетного срока порядка 700 номеров, на первую очередь – 600 номеров.

Для развития телефонизации поселения потребуется модернизация телекоммуникационных сетей с использованием современных цифровых технологий и наращивания емкости АТС.

Основой развития сетей связи будет являться переход на использование для связи на ГТС волоконно-оптических кабелей. Это позволит в будущем производить неограниченное увеличение номерных емкостей любых АТС, а так же оказывать доступ в сеть Интернет на высоких скоростях.

Сотовая связь

Учитывая, что в поселении сотовой связью покрыта практически вся территория дальнейшее развитие данного вида связи должно развиваться по пути повышения качества предоставляемых услуг операторами и повышения конкурентности между операторами сотовой связи.

Телевидение

Перспективой развития телевещания является переход с аналогового сигнала на цифровое телерадиовещание, согласно ФЦП «Концепции развития телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы», а также развитие кабельных систем телевизионного вещания в населенных пунктах поселения.

### 4.11. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Основной целью проектных решений раздела является определение возможных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в границах проектирования, мероприятий по их предупреждению, предложений по защите города и обеспечению его жизнедеятельности, сокращению числа жертв и материального ущерба.

Сведения для разработки раздела предоставлены Главным управлением МЧС России по Тверской области; Главным управлением архитектуры и градостроительства Тверской области; Администрацией городского поселения поселок Старая Торопа Западнодвинского района Тверской области. В разделе использованы материалы Паспорта безопасности территории поселок Старая Торопа; раздела ИТМ ГО ЧС, разработанного ранее ООО ИКЦ «Промтехзащита» в составе проекта «Схема территоиального планирования Западнодвинского района Тверской области», Паспорта пожарной безопасности поселка Старая Торопа.

Основными нормативными и правовыми документами при составлении раздела послужили:

- Федеральный закон №190-ФЗ «Градостроительный Кодекс Российской Федерации»;

- СНиП 2.01.51–90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;

- СП 11–112–2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций», градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований»;

- СНиП 2.07.01–89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Федеральный закон «О гражданской обороне» от 12.02.1998 г.;

- Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 11.11.1994 г.;

- Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 г.;

- Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.;

- Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 г.;

- ГОСТ 22.0.02–94 «Термины и определения основных понятий»;

- ГОСТ 22.0.03–97 «Природные чрезвычайные ситуации»;

- ГОСТ 22.0.05–97 «Техногенные чрезвычайные ситуации»;

- ГОСТ 22.0.06–95 «Источники природных ЧС. Поражающие факторы. Номенклатура поражающих воздействий»;

- ГОСТ 22.0.07–95 «Источники техногенных ЧС. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров»;

- ВСН ВК 4–90 «Инструкция по подготовке и работе систем хозяйственно-питьевого водоснабжения в чрезвычайных ситуациях»;

- СНиП 2.01.53–84 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства»;

- СНиП 2.06.15–85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления»;

- СНиП 2.01.15–90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования»;

- СНиП 22–01–95 «Геофизика опасных природных воздействий»;

- Требования по предупреждению ЧС на потенциально-опасных объектах и объектах жизнеобеспечения (Приказ МЧС РФ №105 от 28.02.2003 г.;

- Приказ МЧС России от 25.10.2004 г. №484;

- Приказ МЧС России от 04.11.2004 г. №506 «Об утверждении типового паспорта безопасности опасного объекта»);

- Распоряжение Правительства РФ №1371-р от 14.10.2004 г., др. нормативно-правовые документы.

Чрезвычайная ситуация (ЧС) – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

ЧС различают по характеру источника (природные, техногенные, биолого-социальные, военные).

Источник чрезвычайной ситуации – опасное природное явление, авария или опасное техногенное происшествие, широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также применение современных средств поражения, в результате чего произошла или может возникнуть ЧС.

Перечень возможных  источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера

В соответствии с «Требованиями по предупреждению ЧС на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения», утвержденными Приказом МЧС №105 от 28.02.2003 г. опасность чрезвычайных ситуаций (ЧС) техногенного характера в мирное время  для населения и территорий может возникнуть в случае аварий:

- на потенциально-опасных объектах (ПОО), на которых используются, производятся, перерабатываются, хранятся и транспортируются радиоактивные, пожаро-взрывоопасные, опасные химические и биологические вещества;

- на установках, складах, хранилищах, инженерных сооружениях и коммуникациях, разрушение (повреждение) которых может привести к нарушению нормальной жизнедеятельности людей (прекращению обеспечения газом, водой, теплом, электроэнергией, затоплению жилых массивов, выходу из строя канализации и очистки сточных вод).

Потенциально-опасных объектов (ПОО), занесенных в реестр Тверской области,  в границах муниципального образования городское поселение поселок Старая Торопа нет.

К  возможным источникам возникновения техногенной опасности следует отнести:

- предприятия лесозаготовки и деревопереработки, на территории которых используются и хранятся  пожароопасные материалы (в том числе,  биотопливо);

- объекты транспортной инфраструктуры, на которых возможны происшествия, аварии и катастрофы с участием опасных грузов, гибелью людей;

- объекты жизнеобеспечения;

- пожары в жилой застройке.

Производственные площадки предприятий деревообрабатывающего профиля - ООО "ЛПХ Сияние"; ООО "Стройлес"; ЗАО "ДОК СТ" граничат с жилой застройкой усадебного типа, которая находится в санитарно-защитной зоне этих предприятий. В случае возникновения пожара на территории предприятий, при неблагоприятном стечении обстоятельств,   возможно распространение огня на рядом расположенные жилые дома.

Транспорт  на территории городского поселения является источником повышенной опасности для пассажиров и для населения, проживающего в зонах транспортных магистралей, по которым  перевозят легковоспламеняющиеся, химические, взрывчатые и др. вещества, представляющие угрозу жизни и здоровью людей.

Угрозу безопасности  на территории поселения создает:

- наличие одного железнодорожного переезда в одном уровне, что осложняет транспортное сообщение внутри поселка, так как территория поселка разделена железнодорожной и автомобильной магистралями, по которым движется транзитный транспорт;

- неудовлетворительное техническое состояние улиц;

- грузопассажирская станция Старая Торопа, расположенная в центральной части поселка, где сформировался центр и  находится большая часть зданий социального и  культурно-бытового обслуживания.

Наиболее пристального внимания в плане возникновения чрезвычайных ситуаций требуют:

- промежуточная железнодорожная станция Старая Торопа, обслуживающая как грузовые, так и пассажирские перевозки, подъездные пути, обслуживающие предприятия в поселке;

- переезд - место пересечения железной дороги с автомагистралью;

- транспортные мосты;

- перекрестки;

На железнодорожном транспорте причиной возникновения ЧС являются эксплуатационно-технические неисправности в подвижном составе или на железнодорожном полотне, а также нарушение правил перевозок потенциально опасных грузов.

Дорожно-транспортные происшествия возникают из-за технических неисправностей транспортных средств, нарушения правил дорожного движения, плохого состояния проезжей  части,  особенно,  в зимнее время.

При заблаговременном прогнозировании масштабов заражения на случай аварий с участием АХОВ, в качестве исходных данных принимается самый неблагоприятный вариант:

| 1. | Емкости, содержащие АХОВ, разрушаются полностью (уровень заполнения 95%) |  |
| --- | --- | --- |
|  | железнодорожная емкость с хлором | 46 м3; |
|  | железнодорожная емкость с аммиаком | 54 м3; |
|  | автомобильная емкость с хлором | 1 т; |
|  | автомобильная емкость с аммиаком | 8 м3; |
| 2. | Толщина свободного разлития | 0.05м; |
| 3. | Метеорологические условия - инверсия, скорость приземного ветра | 1 м/с; |
| 4. | Направление ветра от очага ЧС в сторону территории объекта; |  |
| 5. | Температура окружающего воздуха | +20оС; |
| 6. | Время от начала аварии | 1 час. |

Характеристики зон заражения при аварийных разливах АХОВ на транспортных магистралях и на предприятиях промышленности приведены в таблицах

Таблица 23

Характеристики зон поражения при авариях с АХОВ

| № п/п | Параметры | хлор | аммиак |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 т | 46 м3 | 8 м3 | 54 м3 |
|  | Степень заполнения цистерны, % | 95 | 95 | 95 | 95 |
|  | Молярная масса АХОВ, кг/кМоль | 70.91 | 70.91 | 17.03 | 17.03 |
|  | Плотность АХОВ (паров), кг/м3 | 0.0073 | 0.0073 | 0.0017 | 0.0017 |
|  | Пороговая токсодоза, мг*мин | 0.6 | 0.6 | 15 | 15 |
|  | Коэффициент хранения АХОВ | 0.18 | 0.18 | 0.01 | 0.01 |
|  | Коэффициент химико-физических свойств АХОВ | 0.052 | 0.052 | 0.025 | 0.025 |
|  | Коэффициент температуры воздуха для Qэ1 и Qэ2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Количество выброшенного (разлившегося) при аварии вещества, т | 0,95 | 67,87 | 5,18 | 34,94 |
|  | Эквивалентное количество вещества по первичному облаку, т | 0,171 | 12,22 | 0,002 | 0,014 |
|  | Эквивалентное количество вещества по вторичному облаку, т | 0,522 | 37,27 | 0,150 | 1,016 |
|  | Время испарения АХОВ с площади разлива, ч : мин | 1:29 | 1:29 | 1:21 | 1:21 |
|  | Глубина зоны заражения, км. |  |  |  |  |
|  | Первичным облаком | 1,581 | 21,496 | 0,079 | 0,43 |
|  | Вторичным облаком | 3,229 | 43,413 | 1,491 | 4,79 |
|  | Полная | 4,023 | 54,16 | 1,530 | 4,998 |
|  | Предельно возможная глубина переноса воздушных масс, км | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | Глубина зоны заражения АХОВ за 1 час, км | 4,023 | 5 | 1,53 | 4,998 |
|  | Предельно возможная глубина зоны заражения АХОВ, км | 4,651 | 64,27 | 1,732 | 5,629 |
|  | Площадь зоны заражения облаком АХОВ, км2 |  |  |  |  |
|  | Возможная | 25,409 | 39,24 | 3,66 | 39,21 |
|  | Фактическая | 1,34 | 2,025 | 0,19 | 2,024 |

При авариях в рассмотренных вариантах в течение расчетного часа поражающие факторы АХОВ могут оказать свое влияние на следующие территории:

- в радиусе 5 км при аварии на железной дороге пары хлора и аммиака;

- в радиусе 4 км при аварии на железной дороге пары хлора (емкость 1 т);

- в радиусе 4 км при аварии на автомобильной дороге, пары хлора;

- в радиусе 1,5 км при аварии на автомобильной дороге пары аммиака;

Оценку зон заражения АХОВ, выполненную по РД 52.04.253-90, следует рассматривать как завышенную (консервативные) вследствие выбора наиболее неблагоприятных условий развития аварии.

Участок заражения будет зависеть от направления приземного ветра, скорости, глубины распространения зараженного воздуха, от количества выброшенного АХОВ.

В качестве наиболее вероятных аварийных ситуаций на транспортных магистралях,  которые могут привести к возникновению  поражающих факторов рассмотрены:

- разлив (утечка) из цистерны ГСМ, СУГ;

- образование зоны разлива ГСМ, СУГ (последующая зона пожара);

- образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного поражения от пожара вспышки);

- образование зоны избыточного давления от воздушной ударной волны;

- образование зоны опасных тепловых нагрузок при горении ГСМ на площади разлива.

Зоны действия основных поражающих факторов при авариях на транспортных коммуникациях (разгерметизация цистерн) рассчитаны для следующих условий:

тип ГСМ (бензин), СУГ (3 класс);

емкость автомобильной цистерны с			 - СУГ - 8 м3, 10 м3, 11 м3, 14.5 м3, 20 м3;

- ГСМ - 16,3 м3, 20 м3;

железнодорожной цистерны				 - СУГ - 73 м3;

- ГСМ - 72 м3;

давление в емкостях с СУГ				 - 1.6 МПа;

разлитие на подстилающую поверхность (асфальт)	 - свободное;

толщина слоя разлития					 - 0.05 м;

территория							 - слабо загроможденная;

температура воздуха и почвы	 			 - плюс 20оС;

скорость приземного ветра	 			 - 1 м/сек;

возможный дрейф облака ТВС				 - 15-100 м;

класс пожара						 - В1, С.

Таблица 24

Характеристики зон поражения при авариях с СУГ

| Параметры | СУГ |
| --- | --- |
| Объем резервуара, м3 | 8 | 10 | 11 | 14,5 | 20 | 73 |
| Разрушение емкости с уровнем заполнения, % | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Масса топлива в разлитии, т | 4,6 | 5,9 | 6,5 | 8,6 | 11,9 | 43,4 |
| Эквивалентный радиус разлития, м | 6,6 | 7,4 | 7,7 | 8,9 | 10,4 | 19,9 |
| Площадь разлития, м2 | 136 | 170 | 187 | 246,5 | 340 | 1241 |
| Масса топлива участвующая в образовании ГВС | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Масса топлива в ГВС, т | 3,3 | 4,1 | 4,6 | 6 | 8,3 | 30,4 |
| Зоны воздействия ударной волны на промышленные объекты и людей |
| Зона полных разрушений, м | 24,0 | 25,9 | 26,7 | 29,3 | 32,7 | 50,5 |
| Зона сильных разрушений, м | 60,0 | 64,7 | 66,8 | 73,3 | 81,7 | 126,3 |
| Зона средних разрушений, м | 135,0 | 145,5 | 150,2 | 164,9 | 183,7 | 284,2 |
| Зона слабых разрушений, м | 344,9 | 371,8 | 384,0 | 421,4 | 469,6 | 726,2 |
| Зона расстекления (50%), м | 569,9 | 614,3 | 634,4 | 696,2 | 775,8 | 1199,7 |
| Порог поражения 99% людей, м | 42 | 45,3 | 46,7 | 51,3 | 57,2 | 88,4 |
| Порог поражения людей (контузия), м | 66 | 71,1 | 73,5 | 80,6 | 89,8 | 138,9 |
| Зоны воздействия ударной волны на жилые здания |
| Зона полных разрушений, м | 42,0 | 45,3 | 46,7 | 51,3 | 57,2 | 88,4 |
| Зона сильных разрушений, м | 84,0 | 90,5 | 93,5 | 102,6 | 114,3 | 176,8 |
| Зона средних разрушений, м | 195,0 | 210,2 | 217,0 | 238,2 | 265,4 | 410,4 |
| Зона слабых разрушений, м | 479,9 | 517,3 | 534,2 | 586,3 | 653,3 | 1010,3 |
| Параметры огневого шара (ОШ) |
| Радиус ОШ, м | 37,8 | 40,7 | 42 | 45,9 | 51 | 7,6 |
| Время существования ОШ, с | 6,1 | 6,5 | 6,7 | 7,2 | 7,8 | 10,9 |
| Скорость распространения пламени, м/с | 53 | 55 | 55 | 58 | 61 | 76 |
| Величина воздействия теплового потока на здания и сооружения на кромке ОШ, кВт/м2 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Индекс теплового излучения на кромке ОШ | 8144,6 | 8631,1 | 8847,7 | 9506,6 | 10336 | 144472 |
| Доля людей, поражаемых на кромке ОШ, % | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Параметры горения разлития |
| Ориентировочное время выгорания, мин : сек | 30:21 | 30:21 | 30:21 | 30:21 | 30:21 | 30:21 |
| Величина воздействия теплового потока на здания, сооружения и людей на кромке разлития, кВт/м2 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 |
| Индекс теплового излучения на кромке горящего разлития | 59179 | 59179 | 59179 | 59179 | 59179 | 59179 |
| Доля людей, поражаемых на кромке горения разлития, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Таблица 25

Характеристики зон поражения при авариях с ГСМ

| Параметры | ГСМ |
| --- | --- |
| Объем резервуара, м3 | 16,3 | 20 | 72 |
| Разрушение емкости с уровнем заполнения, % | 95 | 95 | 95 |
| Масса топлива в разлитии, т | 11,9 | 14,6 | 52,7 |
| Эквивалентный радиус разлития, м | 9,9 | 11,0 | 20,9 |
| Площадь разлития, м2 | 309,7 | 380 | 1368 |
| Масса топлива участвующая в образовании ГВС | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Масса топлива в ГВС, кг | 238,5 | 292,6 | 1053,4 |
| Зоны воздействия ударной волны на промышленные объекты и людей |
| Зона полных разрушений, м | 9,9 | 10,6 | 16,3 |
| Зона сильных разрушений, м | 24,7 | 26,4 | 40,7 |
| Зона средних разрушений, м | 55,5 | 59,5 | 91,6 |
| Зона слабых разрушений, м | 141,9 | 152,1 | 234,1 |
| Зона расстекления (50%), м | 234,5 | 251,2 | 386,7 |
| Порог поражения 99% людей, м | 17,3 | 18,5 | 28,5 |
| Порог поражения людей (контузия), м | 27,2 | 29,1 | 44,8 |
| Зоны воздействия ударной волны на жилые здания |
| Зона полных разрушений, м | 17,3 | 18,5 | 28,5 |
| Зона сильных разрушений, м | 34,6 | 37,0 | 57,0 |
| Зона средних разрушений, м | 80,2 | 85,9 | 132,3 |
| Зона слабых разрушений, м | 197,5 | 211,6 | 325,7 |
| Параметры огневого шара (пламени вспышки) |
| Радиус огневого шара (пламени вспышки) ОШ(ПВ), м | 16,1 | 17,2 | 26 |
| Время существования ОШ(ПВ), с | 3,1 | 3,3 | 4,5 |
| Скорость распространения пламени, м/с | 34 | 35 | 43 |
| Величина воздействия теплового потока на здания и сооружения на кромке ОШ(ПВ), кВт/м2 | 130 | 130 | 130 |
| Индекс теплового излучения на кромке ОШ(ПВ) | 2034,5 | 2145,7 | 2993,6 |
| Доля людей, поражаемых на кромке ОШ(ПВ), % | 0 | 0 | 0 |
| Параметры горения разлития |
| Ориентировочное время выгорания, мин : сек | 16:44 | 16:44 | 16:44 |
|  | 104 | 104 | 104 |
| Индекс теплового излучения на кромке горящего разлития | 29345 | 29345 | 29345 |
| Доля людей, поражаемых на кромке горения разлития, % | 79 | 79 | 79 |

Таблица 26

Предельные параметры для возможного поражения людей при аварии СУГ

| Степень травмирования | Значения интенсивности теплового излучения, кВт/м2 | Расстояния от объекта, на которых наблюдаются определенные степени травмирования, м |
| --- | --- | --- |
| Ожоги III степени | 49,0 | 38 |
| Ожоги II степени | 27,4 | 55 |
| Ожоги I степени | 9,6 | 92 |
| Болевой порог (болезненные ощущения на коже и слизистых) | 1,4 | Более 100 м |

При взрывных явлениях в авариях с участием СУГ и ГСМ на железной и автомобильной дороге объекты экономики, технологическое оборудование, жилые дома могут попасть в соответствующие зоны разрушений.

Граница зоны среднего разрушения при авариях с ГСМ, в зависимости от емкости и степени огнестойкости объекта, может составить:

- на автомагистрали 55,5-85,9 м;

- на железной дороге 91,6-132,3 м.

Граница зоны среднего разрушения при авариях с СУГ, в зависимости от емкости и степени огнестойкости объекта, может составить:

- на автомагистрали 135-265,4 м;

- на железной дороге 284,2-410,4 м.

Аварии на объектах жизнеобеспечения обусловлены:  высокой степенью износа основных производственных фондов (из-за неустойчивого финансового положения большинства этих объектов), наличием морально и физически устаревших инженерно-технических систем,  нуждающихся  в реконструкции (водозаборных и водоочистных сооружений,  оборудования тепловых источников – котельных), отсутствием канализационных очистных сооружений.

В плане аварии и возможных последствий на коммунально-энергетических объектах и инженерных сетях наибольшую опасность представляют следующие объекты:

- трансформаторные электрические подстанции ПС 35\10кВ «Старая Торопа» отработала нормативный срок службы;

- 4 котельные (на угольном топливе);

- водонесущие коммуникации (водопровод, теплосети), значительная часть которых находится в аварийном состоянии;

- воздушные линии электропередачи  напряжением 35кВ и 10кВ.

Последствиями аварий могут стать: поражение электрическим током при соприкосновении с оборванными проводами, возникновение пожаров, из-за коротких замыканий и возгорания газа, а так же, затопление территории вследствие аварий на водонесущих коммуникациях – водопроводных сетях, теплосетях, ожоги людей при разрушении элементов системы паро- и теплоснабжения.

Наиболее вероятны аварии на системах теплоснабжения города в осенне-зимний период в результате технического износа тепловых сетей, а также, из-за отключения или ограниченного газо и электроснабжения, в связи с задолженностью потребителей.

При аварии на подземных коммуникациях возможно затопление подвальных частей зданий, деформация конструктивных частей зданий и сооружений, дорог.

Риск возникновения неблагоприятной обстановки на объектах ЖКХ, в соответствии с данными паспорта безопасности территории, маловероятен. Имеющиеся коммунальные системы жизнеобеспечения на территории города не представляют угрозу, как источники техногенных чрезвычайных ситуаций, и в качестве вариантов последующих действий дальнейший анализ не проводился ввиду незначительности опасностей.

Предупреждением возможных ЧС является осуществление планово-предупредительного ремонта инженерных коммуникаций, линий связи и электропередач, а также контроль состояния жизнеобеспечивающих объектов энерго-, тепло- и водоснабжения

Существует на территории поселка Старая Торопа, так же, вероятность возникновения техногенных пожаров в жилой застройке. На первом месте стоят пожары, возникающие от неисправности электротехнического и печного оборудования и неосторожного обращения с огнем. В условиях, когда более 80% жилищного фонда на территории поселка составляют индивидуальные дома с деревянными перекрытиями, вероятность возгорания повышается, а пожары могут характеризоваться  повышенной сложностью и распространяться с большой скоростью. Наиболее вероятным источником пожарной опасности в жилой застройке является ветхий и аварийный жилой фонд, на который приходится  5,4%  (4 тыс. м 2 ) общей площади жилищного фонда.

Таблица 27

Характеристика жилищного фонда

| Населенный пункт | кол-во жителей | кол-во жилых домов | % износа жилого сектора | % негазофи-цированного жилья |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | 2 эт | 3-5 эт | 6-9 эт |  |  |
| пос. Старая Торопа | 2000 | 1100 | 13 | 2 | - | 80 | 50 |

Особенно опасны и могут привести к тяжелым последствиям пожары в местах массового скопления людей (объекты социального и культурно-бытового обслуживания, рынки и др.).

Выводы:

Учитывая воздействие поражающих факторов возможных источников чрезвычайных ситуаций на вышеперечисленных объектах,   следует, что на территории муниципального образования городское поселение области возможно образование:

- зон поражающих факторов возможного химического загрязнения (заражения), разрушения и пожаров при разливе (выбросе, взрыве) АХОВ, ГСМ, СУГ перевозимых по транспортным магистралям,

- зон поражающих факторов пожароопасных объектов.

Основными причинами возникновения техногенных опасностей могут являться:

- Нерациональное размещение потенциально опасных объектов производственного назначения, хозяйственной и социальной инфраструктуры;

- Технологическая отсталость производства, низкие темпы внедрения ресурсо – энергосберегающих и других технически совершенных и безопасных технологий;

- Износ средств производства, достигающий в ряде случаев предаварийного уровня;

- Увеличение объемов транспортировки, хранения, использования опасных или вредных веществ и материалов;

- Снижение профессионального уровня работников, культуры труда, уход квалифицированных специалистов из производства, проектно-конструкторской службы, прикладной науки;

- Низкая ответственность должностных лиц, снижение уровня производственной и технологической дисциплины;

- Недостаточный контроль за состоянием потенциально опасных объектов, ненадежность системы контроля за опасными или вредными факторами;

- Снижение уровня техники безопасности на производстве, транспорте, в энергетике, сельском хозяйстве;

- Отсутствие нормативно-правовой базы страхования техногенных рисков.

Пожарные депо

Осуществляет прикрытие территории городского поселения поселок Старая Торопа силы и средства, представленные в таблице.

Таблица 28

| Наименование подразделения, адрес | Вид пожарной охраны | Расстояние до населённого пункта, км | Время прибытия к месту вызова, | Техника в расчёте (вид/кол-во) | Техника в резерве (вид/кол-во) | Численность личного состава(чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего | В карауле |
| Подразделения пожарной охраны, дислоцированные на территории населённого пункта |
| ПЧ-69, п. Старая Торопа, ул. 8 Марта | Государственная пожарная охрана | Расположена в населённом пункте | 5 мин. | Урал- 40/375- 1 ед. | Зил-АЦ-40/130- 1 ед. | 16 | 3 |
| Подразделения пожарной охраны, а также организации, привлекаемые в соответствии с расписанием выезда и планом привлечения сил и средств |
| Комбинат «Валдай», п. Старая Торопа, ул. Лесная | Государственная пожарная охрана | Расположена в населённом пункте | 5 мин. | Зил-АЦ-40/131- 1 ед. | Зил-АЦ-40/131- 1 ед. | 16 | 4 |
| ПЧ-30, г. Западная Двина, ул. Спортивная | Государственная пожарная охрана | 45 км | 60 мин. | Зил-АЦ-40/375- 1 ед. | Зил-АЦ-40/131- 1 ед. | 32 | 8 |

На территории работает добровольное пожарное формирование в составе 5 человек;

Подготовка населённого пункта к пожароопасному сезону, а так же  порядок привлечения  населения (работников организаций) для тушения лесных пожаров регламентируется  в соответствии с нормативно-правовыми актами (Постановлениями), принимаемыми Администрацией Муниципального образования  исходя из обстановки и  в соответствии с нормативными требованиями.

Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера

На территории городского поселения имеют место опасные природные процессы геологического, гидрологического и метеорологического характера, природные пожары способные привести к возникновению ЧС.

Таблица 29

| Наименование опасных природных процессов | Категория опасности процессов по СНиП 22-01-95 |
| --- | --- |
| ОПП геологического характера |
| Карст | Умеренно опасные |
| Пучение | Опасные |
| Оползни | Умеренно опасные |
| Суффозия | Умеренно опасные |
| Просадки лессовых пород | Умеренно опасные |
| Эрозия плоскостная и овражная | Умеренно опасные |
| ОПП гидрологического характера |
| Подтопление территории | Умеренно опасные |

На территории присутствуют  процессы заболачивания и заторфовывания пониженных элементов рельефа, подмыва и разрушения берегового склона, подтопления, а также, затопление части территории паводковыми водами,  требующие наблюдения и мероприятий по инженерной подготовке при застройке.

Система мониторинга за состоянием окружающей среды на территории  поселения не развита.

ОПП и ОПЯ метеорологического характера:

- сильные ветры со скоростью более 25 м\с и более, характерны ураганы со скоростями ветра:

  - 23  м/с - один раз в 5 лет,

  - 27  м/с - один раз в 25 лет,

  - 31  м/с - один раз в 50 лет;

- смерч;

- грозы (40-60 часов в год);

- град, с диаметром частиц более 20 мм;

- сильные ливни с интенсивностью 30 мм\час и более;

- сильный снег с дождем – 50 мм\час

- продолжительные дожди – 120 часов и более;

- продолжительные морозы (около -400С и ниже);

- снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа;

- сильная низовая метель, при преобладающей скорости ветра более 15 м/сек;

- вес снежного покрова – 100 кг/м2

- гололед с диаметром отложений 20 мм;

- снежные отложения и налипания мокрого снега – 35 мм и более;

- сильные продолжительные туманы с видимостью менее 100 м;

- сильная продолжительная жара – с температурой воздуха + 350С и более;

Таблица 30

Характеристика влияния ветрового давления на строительные конструкции

| № п\п | Степень разрушения | Скорость ветра (м\с), приводящая к разрушениям |
| --- | --- | --- |
|  |  | малоэтажные кирпичные здания | Многоэтажные кирпичные здания |
| 1 | Слабая | 20-25 | 20-25 |
| 2 | Средняя | 25-40 | 25-30 |
| 3 | Сильная | 40-60 | 35-50 |
| 4 | Полная | более 60 | более 50 |

Согласно СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» по оценке сложности природных условий район относится к категории простых.

При проектировании строительства на территориях, подверженных опасным геологическим процессам, необходимо проведение дополнительных инженерно-геологических исследований.

Природные пожары

Опасность природных пожаров для населения городского поселения проявляется в угрозе задымлении значительных территорий, что может привести к нарушениям движения автомобильного и железнодорожного транспорта, ухудшению состояния здоровья людей, непосредственного воздействия на людей, их имущество.

Таблица 31

Перечень поражающих факторов источников природных ЧС (по ГОСТ 22.0.06-95)

| № п\п | Источники природных ЧС | Поражающий фактор | Характер действия поражающего фактора |
| --- | --- | --- | --- |
| Метеорологические процессы и явления |
| 1 | Сильный ветер | аэродинамический | Ветровая нагрузка, аэродинамическое давление на ограждающие конструкции, вибрации |
| 2 | сильные осадки | гидродинамический | Затопление территории, подтопление фундаментов, снеговая и ветровая нагрузка. Снежные заносы. |
| 3 | Град | динамический | Ударная динамическая нагрузка |
| 4 | Морозы | тепловой | Температурные деформации ограждающих конструкций |
| 5 | Грозы, молнии | электрофизический | Электрические разряды, пожары |
| Гидрологические процессы и явления |
| 6 | Подтопление, затопление | Гидростатический, гидродинамический, гидрохимический | Повышение уровня грунтовых вод, гидродинамическое давление потока, загрязнение (засоление) почв, грунта; Коррозия подземных металлических конструкций |
| 7 | Пожар лесной, ландшафтный | Теплофизический, | Пламя, нагрев тепловым потоком, тепловой удар, опасные дымы, помутнение воздуха |
|  |  | химический | Загрязнение атмосферы, грунтов, почвы, гидросферы. |

Выводы:

- опасные природные явления  и процессы  на территории городского поселения не представляют непосредственной угрозы для жизни людей, но являются  внешним воздействующим фактором и могут нанести ущерб  зданиям, сооружениям, коммуникациям, установленному оборудованию.

- необходим постоянный мониторинг природных процессов, проведение инженерно-геологических изысканий под каждый объект строительства, проведение мероприятий по инженерной подготовке и защите территории;

При проведении заблаговременных и оперативных мер по снижению ущерба от опасных природных явлений, выбор оптимальных вариантов защиты должен проводиться на основе прогноза ожидаемых событий. Первоочередные мероприятия должны быть направлены на предотвращение тех последствий, которые могут привести к возникновению вторичных поражающих факторов, превышающих по тяжести последствий воздействие самого стихийного бедствия, а именно, на усиление устойчивости линий связи, сетей электроснабжения, городского и междугородного транспорта, защиту береговых территорий в районе строительства.

На схеме «Границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий» показаны:

- Территории, подверженные опасным природным процессам и явлениям;

- Производственные объекты, где хранятся пожароопасные материалы, объекты транспортной и инженерной инфраструктуры, на которых могут происходить аварии и происшествия, др. объекты, необходимые для планирования и осуществления мероприятий по защите населения и территории.

Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера

Последствиями чрезвычайных ситуаций природного и техногенного  характера может стать плохая санитарной обстановка (как следствие возможной вспышкой инфекционных заболеваний) на территории городского поселения, обусловленная:

- значительным износом водопроводных сетей, что  снижает уровень подготовки воды питьевого качества;

- отсутствием зон охраны источников водоснабжения второго и третьего поясов;

- отсутствием  канализационных очистных сооружений.

Возможными очагами распространения инфекции на рассматриваемой территории может являться свалка ТБО, находящаяся  на прилегающей к городскому поселению территории. Санитарно-защитная зона от этого объекта является зоной планировочных ограничений и показана на схеме.

Выводы:

- Природных очагов инфекционных заболеваний на территории городского поселения Старая Торопа нет.

- При нарушении герметичности свалки ТБО, возможно заражение местности опасными возбудителями инфекции.

Определение границ зон возможной опасности, предусмотренных СНиП 2.01.51-90.

В соответствии с зонированием, предусмотренным СНиП 2.01.51-90, исходными данными, предоставленными Главным Управлением МЧС России по Тверской области территория поселка Старая Торопа расположена:

- вне зон возможных разрушений категорированных городов и объектов;

- вне зоны возможного сильного радиоактивного заражения (загрязнения) категорированных городов и объектов;

- вне зоны катастрофического затопления;

является загородной зоной по отношению к категорированным городам.

# 5. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

### 5.1. Мероприятия по изменению границ муниципального образования

Проектом предлагается изменение границы муниципального образования городское поселение  поселок Старая Торопа Западнодвинского муниципального района Тверской области в соответствии с приложением «Ведомость координат поворотных точек изменяемой границы муниципального образования городское поселение поселок Старая Торопа в системе координат МСК-69» (Приложение №4). Проектом предусматривается изменение границы городского поселения  поселок Старая Торопа. Для этого планируются мероприятия по включению в состав территории муниципального образования ряда земельных участков площадью 12,2 га.

### 5.2. Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры территории

Мероприятия на расчетный срок

- Комплексное жилищное строительство  в восточной части поселка;

- Развитие системы городского озеленения – выделение участков под организацию парковых зон в северо-западной, восточной  частях поселка;

- Развитие социальной инфраструктуры и инфраструктуры обслуживания - выделение участков под строительство детского сада, магазина, кафе, физкультурно-оздоровительного центра;

- Развитие производственных зон – реконструкция существующих производственных площадок в юго-восточной части города, выделение участка в юго-западной части города под перпективную производственную территорию;

- Реконструкция, капитальный ремонт, комплексное благоустройство территории города, модернизация и реконструкция всех элементов городского хозяйства – транспортного комплекса, инженерных систем, жилищного фонда (в первую очередь, ликвидация аварийного и ветхого фонда), реконструкция объектов обслуживания;

Мероприятия на первую очередь

- Разработка проектов планировок и межевания на территории,  зарезервированные Генеральным планом, под первоочередное освоение.

- Комплексное жилищное строительство в восточной части поселка;

- Развитие системы городского озеленения – выделение участков под организацию парковых зон в северо-западной и восточной частях поселка;

- Развитие социальной инфраструктуры и инфраструктуры обслуживания – выделение участков под строительство детского сада, магазина, кафе;

### 5.3. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения

### 5.3.1. Развитие и размещение объектов жилищного фонда

Мероприятия на расчетный срок

(количественные показатели даны на весь период реализации генерального плана, включая первую очередь)

Увеличение жилищного фонда городского поселения поселок Старая Торопа до 80 тыс. м2, что позволит увеличить среднюю жилищную обеспеченность до 40 м2 общей площади на человека. В течение расчетного срока объем нового жилищного строительства составит 13,9 тыс. м2 (среднегодовой объем нового жилищного строительства составит около 0,7 тыс. м2).

Структура нового жилищного строительства по этажности на расчетный срок:

- застройка индивидуальными жилыми домами  – 100%;

Для размещения нового жилищного строительства на расчетный срок потребуется 13,9 га территории.

Мероприятия на первую очередь

Жилищное строительство на первую очередь в объеме 2,9 тыс. м2 общей площади (среднегодовой объем нового жилищного строительства 0,3 тыс. м2). К концу периода первой очереди жилищный фонд городского поселе6ния поселок Старая Торопа достигнет показателя 72 тыс. м2, а средняя жилищная обеспеченность увеличится до 40 м2 общей площади на человека.

Для размещения нового жилищного строительства на первую очередь потребуется 2,9 га территории.

### 5.3.2. Развитие и размещение объектов капитального строительства социального и культурно-бытового обслуживания

Мероприятия на расчетный срок

- Строительство следующих учреждений и предприятий обслуживания населения на расчетный срок:

Таблица 32

| Наименование | Емкость | Место размещения |
| --- | --- | --- |
| Учреждения образования |
| Открытие группы предшкольного образования на базе МОУ «Староторопская СОШ» | 10 мест | В пределах существующей территории МОУ «Староторопская СОШ» |
| Строительство нового здания детского сада на 150 мест | 150 мест | 0,5 – 0,6 га |
| Специализированное учебное заведение на базе МОУ «Староторопская СОШ» | 1 объект | В пределах существующей территории МОУ «Староторопская СОШ» |
| Спортивные сооружения |
| Физкультурно-оздоровительный комплекс |  | 2,0 га |
| Спортивно-тренажерные залы повседневного обслуживания 300 м2 общей площади | В составе ФОК |  |
| Банно-оздоровительный комплекс (не менее 10 помывочных мест) | В составе ФОК |  |
| Спортивная площадка, стадион общей площадью 1,0 га | В составе ФОК |  |
| Предприятия торговли и общественного питания, коммунально-бытового обслуживания |
| Объекты торговли |  | 0,2 га |
| Объекты общественного питания | 1 объект на 80 посадочных мест или несколько объектов |  |

Мероприятия на первую очередь

- Строительство следующих учреждений и предприятий обслуживания на первую очередь:

Таблица 33

| Наименование | Емкость | Место размещения |
| --- | --- | --- |
| Учреждения образования |
| Открытие группы предшкольного образования на базе МОУ «Староторопская СОШ» | 10 мест | В пределах существующей территории МОУ «Староторопская СОШ» |
| Строительство нового здания детского сада на 150 мест | 150 мест | 0,5 – 0,6 га |
| Специализированное учебное заведение на базе МОУ «Староторопская СОШ» | 1 объект | В пределах существующей территории МОУ «Староторопская СОШ» |
| Предприятия торговли и общественного питания, коммунально-бытового обслуживания |
| Объекты торговли |  | 0,2 га |
| Объекты общественного питания | 1 объект на 80 посадочных мест или несколько объектов |  |

### 5.3.3. Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры

Мероприятия на расчетный срок:

- Сооружение автостанции;

- Сооружение СТО в южной части поселка;

- Реконструкция железнодорожного вокзала;

- Строитальство автомобильной дороги Западная Двина – Котово – Жданово – Дрогалово – Каськово – Пятиусово – Старая Торопа;

- Строительство дуговой поселковой дороги от улицы Еременко до улицы Рабочая;

- Реконструкция улицы Еременко до параметров поселковой дороги;

- Строительства продолжения улицы Первомайская до улицы Еременко.

- Реконструкция существующих железнодорожных переездов с целью их преобразования в охраняемые;

- Организация нового охраняемого переезда в створе улицы Еременко;

- Строительство улиц во вновь осваиваемых районах поселка;

Мероприятия на первую очередь срок:

- Реконструкция улицы Лесная до параметров поселковой дороги;

- Строительство продолжения улицы Рабочая до улицы Лесная;

- Реконструкция Торопецкая, Школьная, Советская, Комсомольская и др. Молодежная, Кирова, Рабочая;

- Строительство улиц во вновь осваиваемых районах поселка;

### 5.3.4. Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры

Водоснабжение

В целях обеспечения населения достаточно гарантированной системой водоснабжения, а также учитывая значительный износ водопроводных сетей и необходимостью реконструкции водозаборных узлов, предлагаются следующие мероприятия:

Мероприятия на расчетный срок

- строительство водопроводных сетей и сооружений для нового строительства расчетного срока.

Мероприятия на первую очередь

- реконструкция и строительство водопроводных сетей

- реконструкция артезианских скважин;

- организация ЗСО первого, второго и третьего поясов подземных источников водоснабжения;

- провести оценку эксплуатационных запасов подземных вод.

Водоотведение

С целью улучшения экологической ситуации и повышению уровня благоустройства населения, необходимо проведение ряда мероприятий:

Мероприятия на расчетный срок

- строительство канализационных сетей и сооружений для нового строительства расчетного срока.

Мероприятия на первую очередь

- строительство КОС, с применением энергосберегающего оборудования;

- реконструкция существующих и строительство новых канализационных сетей;

- разработка проектной документации и строительство системы водоотведения поверхностного стока с очистными сооружениями.

Теплоснабжение

Для обеспечения бесперебойной и надёжной работы системы теплоснабжения поселка необходима поэтапная реконструкции и модернизация всех элементов системы теплоснабжения и проведение ряда мероприятий.

Мероприятия на расчётный срок

- перевод котельной в поселке на газовое топливо;

- перевод автономных источников теплоты (АИТ) на природный газ;

Мероприятия на первую очередь

- техническое переоснащение котельной поселка;

- реконструкция тепловых сетей в поселке с проведением энергосберегающих мероприятий (снижение потерь из-за утечек сетевой воды; оптимизация диаметров тепловых сетей; применение современной тепловой изоляции);

Газоснабжение

Для обеспечения стабильного и надёжного газоснабжения поселка и улучшения социальных условий проживания населения необходимо поэтапное осуществление следующих мероприятий.

Мероприятия на расчётный срок

- окончательная газификация поселка природным газом (строительство распределительных газопроводов и ГРП, ШРП) ;

Мероприятия на первую очередь

Региональный уровень

- строительство межпоселкового газопровода высокого давления ГРС "Западная Двина" Старая Торопа протяженностью 38840 м. (газопровод позволит обеспечить газом населенные пункты: Яковлевское, Пятиусово, Антоново, Старая Торопа);

Местный уровень

- строительство ГРП.

Электроснабжение

Для обеспечения надёжного электроснабжения потребителей городского поселения на перспективу потребуется проведение следующих мероприятий.

Мероприятия на расчётный срок

Объекты регионального значения

- Реконструкция ПС 35/10 кВ «Старая Торопа» с заменой устаревшего оборудования.

Объекты местного значения

- Строительство новых ТП 10/0,4 кВ и сетей 10 кВ.

- Модернизация существующих ТП 10/0,4 кВ с внедрением энергосберегающих технологий и сетей 10 кВ в соответствии с инвестиционной программой эксплуатирующей организации.

Мероприятия на первую очередь

Объекты местного значения

- Строительство новых ТП 10/0,4 кВ и сетей 10 кВ.

- Модернизация существующих ТП 10/0,4 кВ с внедрением энергосберегающих технологий и сетей 10 кВ.в соответствии с инвестиционной программой эксплуатирующей организации.

Связь и радиофикация

Мероприятия на расчетный срок

- Внедрение новейших технологических достижений в области средств связи включая спутниковую связь  и цифровое телерадиовещание.

Мероприятия на первую очередь

- Обновление технической базы телефонной связи с переходом на оптические кабели;

- Увеличение емкости телефонной сети общего пользования для удовлетворения всех заявок на установку телефонов; строительство сетей связи в новых жилых районах;

- Обеспечение содействия организациям связи, оказывающим универсальные услуги связи, в строительстве сооружений связи и предоставлении помещений, предназначенных для оказания универсальных услуг связи.

- Подготовка сети телевизионного вещания к переходу в 2015 году в России на цифровое вещание, развитие систем кабельного телевидения в населенных пунктах поселения.

### 5.4. Мероприятия по охране объектов культурного наследия

В целях обеспечения охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории городского поселения поселок Старая Торопа, необходимо учитывать ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на территориях, прилегающих к объекту культурного наследия:

- при отсутствии разработанного проекта зон охраны объекта культурного наследия - в соответствии с требованиями федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

- при наличии разработанного проекта зон охраны объекта культурного наследия в соответствии с предложениями указанного проекта по согласованию с государственными органами охраны объектов культурного наследия;

По инициативе органов местного самоуправления возможна подготовка документов по включению объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объектов культурного наследия местного (муниципального) значения в соответствии с существующим законодательством.

После разработки и утверждения проекта зон охраны объектов культурного наследия городского поселения поселок Старая Торопа документы территориального планирования подлежат соответствующей корректировке с обязательным внесением изменений и дополнений.

### 5.5. Мероприятия по охране окружающей среды и санитарной очистке территории

Мероприятия на расчетный срок

В целом для улучшения и оптимизации экологической ситуации следует предусмотреть следующие мероприятия:

- Организация системы экологического мониторинга состояния атмосферы, водных объектов, почвы, шумового и электромагнитного загрязнения, с созданием тематических цифровых слоев и их своевременной актуализацией.

- Проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна, создание единой информационной базы данных источников.

- Проведение комплекса мероприятий по оптимизации производства для уменьшения негативного воздействия на близлежащие жилые здания и сокращения размеров санитарно-защитных зон до нормируемых объектов (.

- Благоустройство санитарно-защитных зон промышленных предприятий и других источников загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы;

- Устройство и оборудование мест массового отдыха населения;

- Экологическое образование населения через средства массовых информаций;

- Рациональное использование и охрана природных комплексов, особенно, имеющих важное средозащитное значение.

Мероприятия на первую очередь

Мероприятия по снижению вредного воздействия от стационарных источников:

- создание и ведение реестра объектов, для которых требуется установление санитарно-защитных зон, обновление информационной базы по основным источникам загрязнения;

- проведение контрольных измерений на границе ориентировочных санитарно-защитных зон, в случае выявления нарушений и поступления жалоб от населения, обязать предприятия провести мероприятия по сокращению санитарно-защитной зоны;

- проведение мероприятий по оптимизации размещения производства на промышленных площадках и по усовершенствованию производственного процесса для уменьшения негативного воздействия на близлежащие жилые здания и сокращения размеров санитарно-защитных зон до нормируемых объектов;

- проведение контрольных измерений и разработка томов ПДВ для предприятий 4 класса опасности с корректировкой размеров санитарно-защитной зоны и ее уменишением в сторону нормируемых объектов.

- установка класса опасности для новых формируемых промышленных зон (в юго-западной части городского поселения п. Старая Торопа) не выше IV, с ориентировочной санитарно-защитной зоной не более 100 м;

- закрытие кладбища в юго-восточной части поселения с сокращением санитарно-защитной зоны до 50 метров;

- организация нового кладбища в северо-восточной части поселения с ориентировочной санитарно-защитной зоной не более 100 м;

- организация защитного зеленого пояса из газоустойчивых насаждений в границах санитарно-защитных зон;

- запрещение увеличения объемов производства на территории промышленных зон и предприятий, расположенных вблизи жилой застройки при несоблюдении нормативов допустимого воздействия.

Мероприятия по снижение вредного воздействия от автотранспорта:

- благоустройство улично-дорожной сети города;

- организация пылегазоустойчивых шумозащитных насаждений вдоль основных автомагистралей города и мест наземного хранения автомашин;

- организация шумозащитных экранов и/или зеленых защитных полос в границах городского поселения поселок Старая Торопа вдоль железнодорожных путей Москва – Великие Луки – Рига и автомобильной дороги регионального значения Москва – Рига – Глазовичи для уменьшения санитарного разрыва *.

Мероприятия по снижению вредного воздействия от источников системы инженерных сетей:

- модернизация и реконструкция инженерных сетей;

- оснащение трансформаторных подстанций современными техническими и инженерными устройствами, обеспечивающими снижение электромагнитного и шумового влияния на человека;

Мероприятия по обеспечению населения качественной питьевой водой:

- реконструкция существующих и строительство новых водопроводных сетей;

- организация контроля за соблюдением границ и режима зон санитарной охраны источников водоснабжения;

- вывод жилых зон, находящихся в первом поясе ЗСО.

Мероприятия по обеспечению защиты водных поверхностей от поступления неочищенных или недостаточно очищенных сточных вод:

- строительсво канализационных очистных сооружений;

- обеспечение максимального охвата застроенной части территории городского поселения системами сбора, отвода и очистки городского стока и дождевой канализации;

- развитие системы ливневой канализации с установкой предварительной очистки, в том числе на территориях промышленных предприятий, коммунально-складских помещений, территорий автостоянок и гаражей;

Мероприятия по обеспечению сохранения регламентов водоохранных и прибрежных зон:

- благоустройство прибрежных защитных полос и водоохранных зон.

Мероприятия для решения проблем  затопления и подтопления территории поселения паводковыми водами:

- проведение полевых, а затем камеральных гидрологических работ для установления уровня 1%  и 10% затопления,

- понижение уровня грунтовых вод,

- организация и очистка поверхностного стока,

- берегоукрепление (в том числе, укрепление берегового свода на очистных сооружениях водозабора);

Мероприятия по снижению шумового загрязнения:

- разработка "Шумовой карты" городского поселения с учетом влияния автотранспорта, железных дорог;

- озеленение примагистральных территорий и участков защитного коридора вдоль железнодорожных путей шумо- и газопоглощающими породами зеленых насаждений;

- строительство «шумовых экранов» вдоль транспортных магистралей со стороны жилой застройки;

- реконструкция и ремонт инженерного и технологического оборудования жилых домов.

Мероприятия по снижению электромагнитного загрязнения:

- соблюдение предельно-допустимых уровней ЭМИ от источников электромагнитных излучений в зоне жилой застройки (телецентр, радиостанции, установки мобильной связи, линии электропередач, электроподстанции);

- организация санитарно-защитных зон и зон ограничения застройки от источников ЭМИ;

- увеличение высоты антенн, распределение мощностей передающих устройств и прочие технические мероприятия по уменьшению негативного электромагнитного излучения.

- замена линий электропередач на кабельные линии.

Мероприятия по обеспечению радиационной безопасности:

- учет и контроль источников радиоактивного загрязнения на территории городского поселения;

- контроль уровня радона в подвальных помещениях;

Мероприятия по обеспечению санитарной очистки территории и охране почвенного покрова:

- разработка Генеральной схемы санитарной очистки городского поселения;

- совершенствование системы управления обращения с отходами: предварительная сортировка отходов, минимизация отходов, использование отходов в качестве вторичного сырья, содержание современного парка мусороуборочных машин и иной необходимой техники;

- организация вывоза снега на специально оборудованную снегосвалку;

- организация сбора и вывоза мусора с территорий гаражных кооперативов, автостоянок, с дачных массивов, с кладбищ, от частного сектора, не допущение образования несанкционированных свалок.

### 5.6. Мероприятия по развитию системы озеленения

Мероприятия на расчетный срок

- Формирование сквера и прогулочной зоны в южной части городского поселения с использованием разнообразных форм озеленения, в том числе пейзажных композиций, внедрение малых скульптурных форм, освещения.

- Увеличение обеспеченности озелененными территориями общего пользования до нормативных показателей;

- Развитие озелененных территорий ограниченного пользования: благоустройство и оформление территорий детских садов, школ, больниц;

- Сохранение и контроль защитных лесов вдоль транспортных магистралей, в границах водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

- Увеличение доли защитных озеленений, особенно на границе с источниками загрязнения окружающей среды: предприятиями, транспортными магистралями и др.;

- Разработка единой схемы и программы озеленения городского поселения.

Мероприятия на первую очередь

- Формирование скверов и прогулочных зон в северо-западной июго-восточной части  городского поселения с использованием разнообразных форм озеленения, в том числе пейзажных композиций, внедрение малых скульптурных форм, освещения.

- Организация благоустроенной прогулочной набережной вдоль руч. Ст. Торопа в центральной части городского поселения в едином ландшафтно-композиционном решении.

- Увеличение обеспеченности озелененными территориями общего пользования до нормативных показателей;

- Разработка единой схемы и программы озеленения городского поселения.

### 5.7. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Предупреждение чрезвычайных ситуаций - это комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба природной среде и материальных потерь, в случае возникновения ЧС.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций на территории городского поселения пос. Старая Торопа предлагается по следующим направлениям:

- Предупреждение аварий в техногенной сфере;

- Совершенствование систем мониторинга на территории поселения;

- Обеспечение безопасности на водных объектах;

- Защита населения в чрезвычайных ситуациях:

  - совершенствование системы предупреждения  и оповещения населения,  о чрезвычайных ситуациях и расширение зоны ее действия, с учетом новых жилых образований и т.д.;

  - укрытие людей в специальных защитных сооружениях ГО, в помещениях производственных, общественных и жилых зданий, приспособленных под нужды защиты населения;

  - эвакуация из зон ЧС, в соответствии с планом эвакуации;

  - медицинская защита.

- Обеспечение устойчивого функционирования территории города:

  - усовершенствование транспортных магистралей;

  - резервирование источников водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения.

- Обеспечение пожарной безопасности городских территорий.

### 5.8. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности территории

Противопожарные мероприятия – это комплекс мер,  обеспечивающих устойчивость функционирования объектов экономики в в чрезвычайных ситуациях и военное время, безопасную жизнедеятельность человека (повышение защищенности населения городского поселения от пожаров, сохранение жизни, здоровья и имущества граждан, юридических лиц), являющихся неотъемлемой частью инженерно-технических мероприятий гражданской обороны.

При пожаре безопасность людей обеспечивается своевременным оповещением и беспрепятственной эвакуацией  из опасных зон, спасением людей, оказавшихся в зоне задымления и повышенной температуры.

Обеспечение пожарной безопасности городского поселения реализуется соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления в соответствии со статьей 63 Федерального закона Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.09.2008 г.

Первичные меры пожарной безопасности включают в себя:

- реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования;

- разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;

- разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

- разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением;

- установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;

- обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

- обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;

- организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;

- социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.

Основными направлениями по обеспечению пожарной безопасности территории муниципального образования городское поселение поселок Старая Торопа Тверской области в рамках проекта генерального плана являются:

- размещение пожарных депо, с учетом соблюдения нормативного времени прибытия пожарных расчетов к месту пожара;

- постепенная ликвидация ветхого  и  аварийного  жилого  фонда, а так же поэтапный вынос жилого фонда из санитарно-защитных зон предприятий (в том числе, и пожароопасных объектов);

- обеспечение водой участков поселения, не имеющих источников водоснабжения для целей наружного пожаротушения;

- размещение пожарных подъездов (пирсов) к источникам водоснабжения;

- обеспечение противопожарных разрывов в застройке и беспрепятственного проезда пожарных, санитарных, аварийных  машин ко всем объектам защиты;

- обеспечение пожарной безопасности на объектах экономики;

- обеспечение пожарной безопасности в садоводческих товариществах;

- обеспечение   пожарной безопасности   в  лесах.

- В настоящее время территорию городского поселения обслуживает пожарная часть № 69 ФПС по Тверской области, которая обеспечивает нормативную доступность объектов защиты, расположенных в границах проектирования. Размещение пожарных депо, с учетом нормативного времени прибытия первого подразделения к месту вызова на территории муниципального образования  - 10 минут, в соответствии с  п.1 ст. 76 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ.;

- Проектом  предлагается ликвидация аварийного жилого фонда на территории городского поселения (за исключением объектов культурного наследия), реконструкция и замена его на жилые дома, соответствующие требованиям современных норм обеспечения пожарной безопасности (Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ гл.18).

- По размещению источников наружного противопожарного водоснабжения проектом предлагается:

- строительство наружных водопроводных сетей с пожарными гидрантами;

- водных объектов, используемых,  для целей пожаротушения и размещение пожарных подъездов к ним (пирсов) по имеющимся и проектируемым съездам и набережным (в соответствии с п.4 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»).

Необходимо дополнительно сооружение  водоемов двоякого назначения в городских парках, скверах,  а так же на территории садоводческих товариществ;

Расчет расхода воды на пожаротушение с учетом расчетного количества единовременных пожаров на территории поселения приведен в разделе инженерная инфраструктура, водоснабжение.

- Нормативное членение селитебной территории поселка Старая Торопа на  микрорайоны и  организация противопожарных разрывов в застройке осуществляется природными   и   искусственными границами (овраги, реки, автомобильные и железная дороги, коридоры коммуникаций), участками городского озеленения (парки, скверы, бульвары), свободными от застройки городскими территориями (водоемы, спортплощадки и т.п.), связанными  в единую систему, что позволяет уменьшить вероятность распространения вторичных поражающих факторов в чрезвычайных условиях (пожары, взрывы, задымления), а также обеспечить более эффективное проведение спасательных работ.

- Развитие транспортной инфраструктуры города, предусмотренное в проекте генерального плана, обеспечит беспрепятственный проезд пожарных, санитарных, аварийных  машин ко всем объектам защиты, в том числе садоводческим товариществам.

На последующих стадиях проектирования необходимо предусматривать, чтобы автомобильные проезды были  закольцованы, а тупиковые проезды имели площадки для разворота  транспорта.

При проектировании и строительстве на территории п. Старая Торопа необходимо соблюдать противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями разной степени огнестойкости, в соответствии с требованиями федерального закона №123-ФЗ от 22.09.2008г. гл. 16 и др. нормативными документами, действующими на территории Российской  Федерации, совершенствовать и повышать  эффективность противопожарной защиты существующих объектов.

- Для предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных с взрывами и пожарами на объектах экономики, необходимо предусматривать технические и организационные мероприятия (в соответствии с гл. 20 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ), направленные на снижение вероятности их возникновения, защиту от огня, безопасную эвакуацию людей с территории объекта, беспрепятственный ввод пожарных расчетов и пожарной техники.

Мероприятия осуществляются по следующим направлениям:

- оснащение производственных объектов системами автоматического обнаружения и тушения пожара, в соответствии с требованиями нормативной документации;

- очистка  территории  производственных объектов  от  разбросанных легко возгораемых материалов, малоценных  сгораемых  строений  (сараев, заборов);

- соблюдение противопожарных разрывов от зданий и строений, создание условий  для  маневра  пожарных сил и средств в период тушения или локализации пожаров;

- сооружение специальных противопожарных  резервуаров  с  водой   и   искусственных   водоемов;

- повышение огнестойкости конструкций, создание специальных противопожарных преград;

На предприятиях, использующих взрывопожароопасные вещества необходимо предусматривать следующие мероприятия:

- снижение запасов взрыво-пожароопасных веществ до минимального количества, необходимого для производства;

- хранение взрыво-пожароопасных веществ в резервуарах заглубленного типа с обваловкой;

- строгое соблюдение мер техники безопасности и мер пожарной безопасности;

- организация круглосуточного дежурства персонала на предприятии;

- создание системы оповещения;

- организация своевременного обучения действию персонала при возникновении аварийной ситуации;

- проведение плановых учений по гражданской обороне;

- создание фонда индивидуальных средств защиты на предприятии;

- Обеспечение пожарной безопасности на территории индивидуальной застройки в  садоводческих кооперативах осуществляется следующими основными мероприятиями:

- организация дежурства и патрулирования с первичными средствами пожаротушения;

- обеспечение исправной телефонной или радиосвязью для сообщения о пожаре в пожарную охрану (не разрешается переводить линии связи “01” в таксофонах на платное обслуживание);

- оборудование садоводческих (дачных) объединений, включающих до 300 садовых участков, в противопожарных целях переносной мотопомпой (хранение мотопомп обязательно в специальном помещении).

- наружное освещение в темное время суток для быстрого нахождения пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц и мест размещения пожарного инвентаря, а также подъездов к пирсам пожарных водоемов, к входам в здания и сооружения;

- обеспечение для районов одно-двухэтажной индивидуальной застройки с приусадебными участками расстояния от границ приусадебных участков до лесных массивов не менее 15 м, (противопожарные расстояния, при этом,  не разрешается использовать под складирование материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений).

- Требования пожарной безопасности в лесах определены «Правилами пожарной безопасности в лесах», утвержденными Постановлением Правительства РФ № 417 от 30 июня 2007 г.

Также,  необходимо создание и обучение добровольных пожарных формирований, обучение населения правилам поведения при угрозе возникновения пожара, противопожарная пропаганда среди населения, совершенствование и повышение  эффективности противопожарной защиты, обеспечение повседневного соблюдения требований противопожарной безопасности на территории городского поселения.

# 6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Элементы территории | Ед. изме-рения | Сложившиеся границы (существующее положение - 2011 год) | Планируемые границы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первая очередь 2020 год | Расчетный срок 2031 год |
| 1. Площадь земель различных категорий в границах проектирования |  |  |  |  |
| 1.1.Площадь земель в границах МО городское поселение п. Старая Торопа Западнодвинского района Тверской области | га | 591,1 | 603,3 | 603,3 |
| Земли населенных пунктов | га | 522,8 | 527,5 | 527,5 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | га | 14,1 | 14,1 | 14,1 |
| Земли лесного фонда | га | 51,7 | 59,2 | 59,2 |
| Земли водного фонда | га | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 2. Функциональное зонирование в границах населенных пунктов | га | 591,1 | 624,8 | 624,8 |
| 2.1 Жилые зоны | га | 242,9 | 249,7 | 261,0 |
| Зона застройки средне и малоэтажными жилыми домами | га | 7,4 | 7,4 | 7,4 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 233,6 | 239,8 | 251,1 |
| Зона объектов среднего образовавания и детских дошкольных учреждений | га | 1,9 | 2,5 | 2,5 |
| 2.2 Общественно-деловые зоны | га | 10,1 | 10,5 | 12,6 |
| Зона делового, общественного и коммерческого назначения | га | 3,9 | 4,3 | 4,3 |
| Зона объектов здравоохранения | га | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Зона объектов социальной защиты | га | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Зона объектов, предназначенных для занятий физической культурой и спортом | га | 1,5 | 1,5 | 3,6 |
| Зона объектов торгового и социального и коммунально-бытового назначения | га | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| 2.3 Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | га | 29,6 | 29,6 | 49,9 |
| Производственная зона | га | 14,8 | 14,8 | 35,1 |
| Коммунально-складская зона | га | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| Зона объектов инженерной инфраструктуры | га | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Зона объектов транспортной инфраструктуры | га | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| 2.4 Рекреационные зоны | га | 301,3 | 220,6 | 186,9 |
| Зоны скверов, парков и бульваров | га | 0 | 4,2 | 4,2 |
| Зона прочих лесов | га | 67,6 | 55,5 | 55,5 |
| Зона лесного фонда | га | 51,7 | 52,9 | 41,6 |
| Зона открытого природного ландшафта |  | 182,0 | 108,0 | 85,6 |
| 2.5 Зоны специального назначения | га | 3,9 | 111,1 | 111,1 |
| Зона кладбищ | га | 3,9 | 8,8 | 8,8 |
| Зона озеленения специального назначения |  | 0 | 102,3 | 102,3 |
| 2.6 Зоны режимных территорий | га | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Зоны размещения военных объектов и иных режимных объектов | га | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 2.7 Зоны сельскохозяйственного использования | га | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Зона дачных хозяйств и огородов | га | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 2.8 Зоны прочих территорий | га | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Водные объекты | га | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 3. Население |  |  |  |  |
| Численность населения | тыс. чел. | 1,98 | 1,8 | 2,0 |
| Возрастная структура населения: население моложе трудоспособного возраста | % | 18,7 | 17 | 19 |
| население в трудоспособном возрасте | % | 50,0 | 54 | 55 |
| население старше трудоспособного возраста | % | 31,3 | 29 | 26 |
| 4. Жилищный фонд |  |  |  |  |
| Жилищный фонд – всего | тыс. м2 % | 74,1 100 % | 72 100 % | 80 100 % |
| Из всего фонда: - малоэтажные жилые дома | тыс. м2 % | 32,3 45,4 % | 29,4 37,3 % | 26,3 36,3 % |
| - индивидуальные жилые дома с участками | тыс. м2 % | 67,7 54,6 % | 70,6 62,7 % | 73,7 63,7 % |
| Убыль жилищного фонда | тыс. м2 % | 5,0 | 8,0 | – |
| Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 | 74,1 | 69,1 | 66,1 |
| Новое жилищное строительство – всего, в том числе: | тыс. м2 % | – | 2,9 | 13,9 |
| - индивидуальные жилые дома с участками | тыс. м2 % | – | 2,9 100 % | 13,9 100 % |
| Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. | 37,4 | 40,0 | 40,0 |
| 5. Учреждения и предприятия обслуживания населения местного значения поселения |  |  |  |  |
| Клубы, дома культуры | число мест | 200 | 200 | 200 |
| Общедоступные библиотеки | тыс. единиц хра-нения | 15,7 | 15,7 | 15,7 |
| Спортивные залы | м2 площ. пола | 800 | 800 | 800 |
| Плоскостные сооружения | га | 0,5 | 0,5 | не менее 1,5 |
| Спортивно-тренажерный зал повседневного обслуживания | м2 общей площа-ди | - | - | 300 |
| Предприятия розничной торговли | м2 торговой площади | 675 | не менее 675 | не менее 675 |
| Предприятия общественного питания | число мест | - | 80 | 80 |
| Банно-оздоровительный комплекс | число мест | - | - | не менее 10 |
| 6. Транспортное обслуживание |  |  |  |  |
| Протяженность улично-дорожной сети | км | 34,6 | 31,6 | 48,7 |
| Протяженность магистральной улиц и дорог | км | 7,9 | 8,7 | 11,8 |
| Плотность магистральной транспортной сети (освоенной территории) | км/км2 | 1,4 | 1,6 | 2,0 |
| АЗС | ед. | 1 | 1 | 1 |
| СТО | ед. | 0 | 0 | 1 |
| Автостанция | ед. | 0 | 0 | 1 |
| 7. Инженерное оборудование и благоустройство |  |  |  |  |
| 7.1. Водоснабжение: |  |  |  |  |
| Суммарное водопотребление (всего) | тыс. м3 сут. | 0,1 | 0,68 | 0,75 |
| в том числе: - на хозяйственно-питьевые цели | тыс. м3 сут. | 0,1 | 0,68 | 0,75 |
| Производительность водозаборных сооружений | тыс. м3 сут. | 0,1 | 0,68 | 0,75 |
| Используемые источники водоснабжения |  | подземные | подземные | подземные |
| Водопотребление в среднем на 1 чел. | л/сут. | 40 | 230 | 230 |
| 7.2. Канализация: |  |  |  |  |
| Общее поступление сточных вод (всего) | тыс. м3 сут. | 0,1 | 0,55 | 0,61 |
| в том числе: - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. м3 сут. | 0,1 | 0,55 | 0,61 |
| Производительность канализационных очистных сооружений | тыс. м3 сут. | КОС отсутствуют | 0,55 | 0,61 |
| 7.3. Электроснабжение: |  |  |  |  |
| Потребность электроэнергии в год на коммунально-бытовые нужды | МВт·ч | 2450 | 2800 | 3600 |
| Потребность в электроэнергии на 1 чел. в год на коммунально-бытовые нужды | кВт·ч | 1340 | 1560 | 1800 |
| Источники покрытия электронагрузок: |  |  |  |  |
| ОАО «Тверьэнерго» | МВт | 0,7 | 0,8 | 0,9 |
| 7.4. Теплоснабжение: Потребность тепла на коммунально-бытовые нужды | Гкал/ час |  | 8,6 | 9,5 |
| 7.5. Газоснабжение: |  |  |  |  |
| Удельный вес газа в топливном балансе города (ЖКС) | % | нет природного газа | 60 | 80 |
| Потребление газа на коммунально-бытовые нужды | млн. м3 /час |  | 4,7 | 5,2 |
| Источники подачи газа: |  |  | ГРС | ГРС |

# 7. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Основные требования по организации и режимы использования территорий санитарно-защитных зон (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция»)

| Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства): | В санитарно-защитной зоне не допускается размещать |
| --- | --- |

| нежилые помещения для дежурного аварийного персонала; помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель); здания управления, конструкторские бюро; здания административного назначения; научно-исследовательские лаборатории; поликлиники; спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа; бани, прачечные; объекты торговли и общественного питания; мотели, гостиницы; гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта; пожарные депо; местные и транзитные коммуникации, линии электропередач; электроподстанции, нефте- и газопроводы; артезианские скважины для технического водоснабжения; водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды; канализационные насосные станции; сооружения оборотного водоснабжения; автозаправочные станции; станции технического обслуживания автомобилей; в санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека. | жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны; зоны отдыха; территории курортов, санаториев и домов отдыха; территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки; коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков; а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки; образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. |
| --- | --- |
|  | В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ; лекарственных средств и (или) лекарственных форм; склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности; оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов; комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции. |

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

Приложение 2

Установленные регламенты хозяйственной деятельности водоохранных зон и прибрежных защитных полос (в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ)

| Зоны | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| Водоохранная зона | использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; осуществление авиационных мер по борьбе свредными организмами; движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; сброс сточных, в том числе дренажных, вод; разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19_1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-I "О недрах"). | проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются: 1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения; 2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод; 3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса; 4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов. В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в предыдущем пункте, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду. |
| Прибрежная защитная полоса | В границах прибрежных защитных полос наряду с перечисленными выше ограничениями запрещаются: распашка земель; размещение отвалов размываемых грунтов; выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. |  |

Приложение 3

Ограничения на использование территорий зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (СанПиН 2.1.4.1110–02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СНиП 2.04.02–84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СанПиН 2.1.5.980–00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»)

| Наимено-вание зон | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |

| I пояс | все виды строительства; проживание людей; посадка высокоствольных деревьев; применение ядохимикатов и удобрений; размещение жилых и хозяйственно бытовых помещений; спуск сточных вод, в т. ч. водного транспорта; купание, стирка белья, водопой скота; другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды. | ограждение; планировка территории; озеленение; отведение поверхностного стока за пределы пояса в систему канализационных очистных сооружений. |
| --- | --- | --- |
| II пояс | закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов, разработка недр земли; размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и др.; размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, животноводческих и птицеводческих предприятий и др.; применение удобрений и ядохимикатов; расположение стойбищ и выпас скота; рубка главного пользования и реконструкция; сброс промышленных, сельско-хозяйственных, городских и ливневых сточных вод | купание, туризм, водный спорт, рыбная ловля, в установленных местах при соблюдении гигиенических требований к охране вод и к зонам рекреации рубки ухода и санитарные рубки леса новое строительство с организацией отвода стоков на канализационные очистные сооружения. добыча песка, гравия, дноуглу-бительные работы по согласованию с Госсанэпиднадзором отведение сточных вод, не отвечающих гигиеническим требованиям санитарное благоустройство территории населенных пунктов В III поясе при использовании защищенных подземных вод, выполнении спецмероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения: размещение складов ГСМ, ядохимикатов, накопителей промстоков, шламохранилищ и др. |
| III пояс | размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, животноводческих и птицеводческих предприятий и др.; применение удобрений и ядохимикатов; рубка главного пользования и реконструкция; сброс промышленных, сельско-хозяйственных, городских и ливневых сточных вод |  |

Приложение 4

«Ведомость координат поворотных точек

границ городского поселения поселок Старая Торопа в системе координат МСК-69»

| № точки | Координата по оси X | Координата по оси Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 228902,03 | 1201086,56 |
| 2 | 228892,02 | 1201107,13 |
| 3 | 228904,14 | 1201132,44 |
| 4 | 228873,02 | 1201180,45 |
| 5 | 228836,16 | 1201240,50 |
| 6 | 228814,07 | 1201275,86 |
| 7 | 228814,14 | 1201276,22 |
| 8 | 228802,39 | 1201295,28 |
| 9 | 228759,08 | 1201289,63 |
| 10 | 228656,23 | 1201315,94 |
| 11 | 228655,65 | 1201317,83 |
| 12 | 228657,97 | 1201335,30 |
| 13 | 228662,44 | 1201363,41 |
| 14 | 228662,36 | 1201394,80 |
| 15 | 228665,53 | 1201418,83 |
| 16 | 228673,46 | 1201436,82 |
| 17 | 228697,71 | 1201443,00 |
| 18 | 228691,51 | 1201474,26 |
| 19 | 228702,80 | 1201515,46 |
| 20 | 228718,70 | 1201533,90 |
| 21 | 228725,05 | 1201594,30 |
| 22 | 228710,43 | 1201645,15 |
| 23 | 228695,81 | 1201683,30 |
| 24 | 228683,73 | 1201721,44 |
| 25 | 228666,57 | 1201748,14 |
| 26 | 228649,40 | 1201792,63 |
| 27 | 228648,13 | 1201819,98 |
| 28 | 228651,94 | 1201835,89 |
| 29 | 228655,12 | 1201854,31 |
| 30 | 228658,45 | 1201864,27 |
| 31 | 228620,19 | 1201931,21 |
| 32 | 228576,46 | 1201897,05 |
| 33 | 228502,36 | 1201946,49 |
| 34 | 228491,48 | 1201912,79 |
| 35 | 228378,41 | 1201893,20 |
| 36 | 228319,66 | 1201826,84 |
| 37 | 228324,01 | 1201757,26 |
| 38 | 228357,72 | 1201712,69 |
| 39 | 228409,92 | 1201710,50 |
| 40 | 228415,06 | 1201648,96 |
| 41 | 228404,77 | 1201637,52 |
| 42 | 228382,32 | 1201625,06 |
| 43 | 228365,78 | 1201620,27 |
| 44 | 228366,23 | 1201619,64 |
| 45 | 228341,13 | 1201613,13 |
| 46 | 228346,72 | 1201603,36 |
| 47 | 228345,40 | 1201592,49 |
| 48 | 228326,63 | 1201576,16 |
| 49 | 228323,99 | 1201572,32 |
| 50 | 228294,82 | 1201535,50 |
| 51 | 228279,57 | 1201513,09 |
| 52 | 228267,52 | 1201488,00 |
| 53 | 228261,54 | 1201465,63 |
| 54 | 228258,10 | 1201435,11 |
| 55 | 228231,87 | 1201477,13 |
| 56 | 228121,91 | 1201650,42 |
| 57 | 228109,54 | 1201672,05 |
| 58 | 228038,73 | 1201728,24 |
| 59 | 228010,64 | 1201750,53 |
| 60 | 227950,30 | 1201802,36 |
| 61 | 227919,55 | 1201828,78 |
| 62 | 227775,37 | 1201773,41 |
| 63 | 227794,24 | 1201740,61 |
| 64 | 227691,82 | 1201643,31 |
| 65 | 227679,50 | 1201629,04 |
| 66 | 227598,92 | 1201467,93 |
| 67 | 227558,18 | 1201389,24 |
| 68 | 227545,74 | 1201347,24 |
| 69 | 227507,23 | 1201318,57 |
| 70 | 227490,04 | 1201298,82 |
| 71 | 227490,66 | 1201265,66 |
| 72 | 227492,57 | 1201245,90 |
| 73 | 227478,54 | 1201222,94 |
| 74 | 227453,04 | 1201217,21 |
| 75 | 227447,30 | 1201210,83 |
| 76 | 227453,68 | 1201192,35 |
| 77 | 227442,85 | 1201176,40 |
| 78 | 227430,09 | 1201157,91 |
| 79 | 227432,43 | 1201145,07 |
| 80 | 227379,08 | 1201157,14 |
| 81 | 227229,00 | 1201193,56 |
| 82 | 227174,94 | 1201198,17 |
| 83 | 227118,93 | 1201217,04 |
| 84 | 227083,39 | 1201189,87 |
| 85 | 227083,54 | 1201167,02 |
| 86 | 227060,36 | 1201167,44 |
| 87 | 227026,36 | 1201162,56 |
| 88 | 227000,00 | 1201162,12 |
| 89 | 226991,92 | 1201168,93 |
| 90 | 226987,47 | 1201182,95 |
| 91 | 226982,14 | 1201190,20 |
| 92 | 226977,70 | 1201190,82 |
| 93 | 226970,02 | 1201189,13 |
| 94 | 226953,87 | 1201183,38 |
| 95 | 226896,48 | 1201150,44 |
| 96 | 226884,09 | 1201144,22 |
| 97 | 226871,58 | 1201140,36 |
| 98 | 226855,12 | 1201138,33 |
| 99 | 226852,40 | 1201124,40 |
| 100 | 226845,12 | 1201119,01 |
| 101 | 226821,82 | 1201120,28 |
| 102 | 226801,70 | 1201115,43 |
| 103 | 226782,05 | 1201110,78 |
| 104 | 226758,87 | 1201094,22 |
| 105 | 226731,14 | 1201014,67 |
| 106 | 226739,87 | 1200995,43 |
| 107 | 226676,58 | 1200914,13 |
| 108 | 226710,03 | 1200862,93 |
| 109 | 226770,37 | 1200833,44 |
| 110 | 226746,74 | 1200783,80 |
| 111 | 226810,07 | 1200714,93 |
| 112 | 226796,54 | 1200703,91 |
| 113 | 226757,89 | 1200664,94 |
| 114 | 226655,56 | 1200771,14 |
| 115 | 226568,91 | 1200859,51 |
| 116 | 226516,79 | 1200898,74 |
| 117 | 226382,48 | 1200890,39 |
| 118 | 226243,98 | 1200945,74 |
| 119 | 226201,60 | 1200892,84 |
| 120 | 226194,89 | 1200742,49 |
| 121 | 226110,03 | 1200808,59 |
| 122 | 226085,54 | 1200817,02 |
| 123 | 226053,08 | 1200792,92 |
| 124 | 226025,39 | 1200702,71 |
| 125 | 226007,10 | 1200657,17 |
| 126 | 225981,89 | 1200600,88 |
| 127 | 225988,65 | 1200594,12 |
| 128 | 226016,88 | 1200610,73 |
| 129 | 226022,68 | 1200609,39 |
| 130 | 226038,44 | 1200595,19 |
| 131 | 226040,76 | 1200587,41 |
| 132 | 226014,77 | 1200561,59 |
| 133 | 225988,76 | 1200547,97 |
| 134 | 225973,04 | 1200520,13 |
| 135 | 225954,65 | 1200479,84 |
| 136 | 225857,45 | 1200270,56 |
| 137 | 225908,24 | 1200253,04 |
| 138 | 225888,10 | 1200213,66 |
| 139 | 225938,00 | 1200193,48 |
| 140 | 225938,00 | 1200142,69 |
| 141 | 226157,80 | 1200109,43 |
| 142 | 226171,81 | 1199981,58 |
| 143 | 226183,21 | 1199938,66 |
| 144 | 226214,28 | 1199736,14 |
| 145 | 226207,54 | 1199617,77 |
| 146 | 226202,86 | 1199618,46 |
| 147 | 226111,46 | 1199692,23 |
| 148 | 225962,18 | 1199705,78 |
| 149 | 225952,94 | 1199743,32 |
| 150 | 225935,60 | 1199707,37 |
| 151 | 225786,14 | 1199787,13 |
| 152 | 225762,62 | 1199773,45 |
| 153 | 225936,44 | 1199548,63 |
| 154 | 226032,02 | 1199410,65 |
| 155 | 226087,24 | 1199348,04 |
| 156 | 226112,55 | 1199335,52 |
| 157 | 226126,13 | 1199317,26 |
| 158 | 226150,30 | 1199308,14 |
| 159 | 226159,88 | 1199298,41 |
| 160 | 226221,02 | 1199204,88 |
| 161 | 226357,34 | 1199072,17 |
| 162 | 226417,93 | 1199053,25 |
| 163 | 226448,96 | 1199038,76 |
| 164 | 226485,96 | 1199025,63 |
| 165 | 226540,64 | 1199008,27 |
| 166 | 226530,89 | 1198947,24 |
| 167 | 226563,02 | 1198905,38 |
| 168 | 226574,64 | 1198893,29 |
| 169 | 226594,08 | 1198869,12 |
| 170 | 226601,82 | 1198836,19 |
| 171 | 226640,65 | 1198802,07 |
| 172 | 226641,67 | 1198688,84 |
| 173 | 226749,03 | 1198688,88 |
| 174 | 226761,40 | 1198400,63 |
| 175 | 226784,89 | 1198344,20 |
| 176 | 226796,54 | 1198312,91 |
| 177 | 226878,75 | 1198107,33 |
| 178 | 226900,80 | 1198072,84 |
| 179 | 226942,63 | 1198011,77 |
| 180 | 227074,97 | 1198013,98 |
| 181 | 227097,23 | 1198014,35 |
| 182 | 227342,11 | 1198018,43 |
| 183 | 227684,02 | 1198025,10 |
| 184 | 227955,58 | 1198031,29 |
| 185 | 227991,54 | 1198094,10 |
| 186 | 228004,57 | 1198113,11 |
| 187 | 228020,22 | 1198089,47 |
| 188 | 228081,00 | 1198081,32 |
| 189 | 228086,77 | 1198080,30 |
| 190 | 228086,46 | 1198076,65 |
| 191 | 228086,84 | 1198064,01 |
| 192 | 228096,82 | 1198052,52 |
| 193 | 228102,92 | 1198037,97 |
| 194 | 228107,90 | 1198013,08 |
| 195 | 228109,43 | 1197969,41 |
| 196 | 228193,69 | 1197979,75 |
| 197 | 228191,65 | 1198025,25 |
| 198 | 228258,71 | 1198038,34 |
| 199 | 228284,21 | 1198078,49 |
| 200 | 228331,73 | 1198227,06 |
| 201 | 228331,71 | 1198246,39 |
| 202 | 228318,04 | 1198278,98 |
| 203 | 228293,88 | 1198333,88 |
| 204 | 228161,42 | 1198433,30 |
| 205 | 228160,02 | 1198431,21 |
| 206 | 228045,19 | 1198495,29 |
| 207 | 228023,48 | 1198475,57 |
| 208 | 227985,42 | 1198470,48 |
| 209 | 227959,85 | 1198466,11 |
| 210 | 227958,89 | 1198468,72 |
| 211 | 227898,28 | 1198624,91 |
| 212 | 227914,20 | 1198641,85 |
| 213 | 227887,24 | 1198678,98 |
| 214 | 227886,22 | 1198681,71 |
| 215 | 227885,38 | 1198682,65 |
| 216 | 227885,65 | 1198683,24 |
| 217 | 227884,83 | 1198685,45 |
| 218 | 227870,65 | 1198694,86 |
| 219 | 227892,91 | 1198722,61 |
| 220 | 227851,74 | 1198748,05 |
| 221 | 227858,09 | 1198757,57 |
| 222 | 227817,11 | 1198788,67 |
| 223 | 227819,37 | 1198795,41 |
| 224 | 227800,61 | 1198808,68 |
| 225 | 227796,03 | 1198799,77 |
| 226 | 227759,27 | 1198820,52 |
| 227 | 227734,43 | 1198838,99 |
| 228 | 227688,94 | 1198906,44 |
| 229 | 227712,82 | 1198920,10 |
| 230 | 227726,70 | 1198934,70 |
| 231 | 227737,18 | 1198947,37 |
| 232 | 227748,39 | 1198964,90 |
| 233 | 227751,31 | 1198978,45 |
| 234 | 227762,20 | 1199073,13 |
| 235 | 227709,03 | 1199105,81 |
| 236 | 227694,85 | 1199087,08 |
| 237 | 227708,53 | 1199052,89 |
| 238 | 227701,12 | 1199043,60 |
| 239 | 227678,24 | 1199042,63 |
| 240 | 227647,58 | 1199034,11 |
| 241 | 227610,74 | 1199031,08 |
| 242 | 227603,94 | 1199041,40 |
| 243 | 227594,18 | 1199048,08 |
| 244 | 227584,44 | 1199042,17 |
| 245 | 227574,02 | 1199029,47 |
| 246 | 227566,40 | 1199032,65 |
| 247 | 227566,31 | 1199040,34 |
| 248 | 227584,35 | 1199059,69 |
| 249 | 227582,04 | 1199095,94 |
| 250 | 227568,58 | 1199121,31 |
| 251 | 227556,82 | 1199117,21 |
| 252 | 227543,88 | 1199129,77 |
| 253 | 227528,65 | 1199137,04 |
| 254 | 227520,03 | 1199158,32 |
| 255 | 227514,23 | 1199178,21 |
| 256 | 227510,66 | 1199196,68 |
| 257 | 227488,51 | 1199274,17 |
| 258 | 227487,53 | 1199283,50 |
| 259 | 227518,43 | 1199297,05 |
| 260 | 227528,64 | 1199303,39 |
| 261 | 227557,43 | 1199274,29 |
| 262 | 227577,50 | 1199297,09 |
| 263 | 227606,86 | 1199329,84 |
| 264 | 227599,75 | 1199347,03 |
| 265 | 227580,18 | 1199371,03 |
| 266 | 227602,81 | 1199408,03 |
| 267 | 227647,46 | 1199464,32 |
| 268 | 227684,36 | 1199462,53 |
| 269 | 227706,28 | 1199471,03 |
| 270 | 227722,62 | 1199490,48 |
| 271 | 227733,80 | 1199494,96 |
| 272 | 227737,60 | 1199515,76 |
| 273 | 227726,58 | 1199517,21 |
| 274 | 227734,60 | 1199544,99 |
| 275 | 227747,89 | 1199573,92 |
| 276 | 227766,67 | 1199588,02 |
| 277 | 227781,85 | 1199586,15 |
| 278 | 227783,45 | 1199611,18 |
| 279 | 227796,76 | 1199610,91 |
| 280 | 227797,56 | 1199639,67 |
| 281 | 227784,51 | 1199640,73 |
| 282 | 227785,04 | 1199649,83 |
| 283 | 227787,34 | 1199690,50 |
| 284 | 227795,30 | 1199780,74 |
| 285 | 227851,08 | 1199772,86 |
| 286 | 227854,07 | 1199806,65 |
| 287 | 227866,99 | 1199804,33 |
| 288 | 227870,96 | 1199827,51 |
| 289 | 227855,39 | 1199832,51 |
| 290 | 227858,04 | 1199863,99 |
| 291 | 227837,64 | 1199869,33 |
| 292 | 227824,05 | 1199874,19 |
| 293 | 227814,60 | 1199878,47 |
| 294 | 227807,51 | 1199888,48 |
| 295 | 227807,52 | 1199914,16 |
| 296 | 227808,80 | 1199930,47 |
| 297 | 227812,86 | 1199952,15 |
| 298 | 227827,82 | 1199981,00 |
| 299 | 227862,04 | 1200024,05 |
| 300 | 227881,88 | 1200049,04 |
| 301 | 227913,96 | 1200078,36 |
| 302 | 227946,87 | 1200087,35 |
| 303 | 228015,28 | 1200107,87 |
| 304 | 228012,54 | 1200145,50 |
| 305 | 228031,70 | 1200155,76 |
| 306 | 228063,85 | 1200111,97 |
| 307 | 228085,06 | 1200120,87 |
| 308 | 228150,05 | 1200081,19 |
| 309 | 228154,15 | 1200133,89 |
| 310 | 228211,61 | 1200148,92 |
| 311 | 228204,09 | 1200187,91 |
| 312 | 228153,47 | 1200246,06 |
| 313 | 228099,34 | 1200252,89 |
| 314 | 228099,27 | 1200261,08 |
| 315 | 228100,79 | 1200272,24 |
| 316 | 228143,27 | 1200287,54 |
| 317 | 228161,69 | 1200292,33 |
| 318 | 228171,26 | 1200291,69 |
| 319 | 228178,22 | 1200278,16 |
| 320 | 228201,97 | 1200285,61 |
| 321 | 228194,00 | 1200473,06 |
| 322 | 228192,40 | 1200511,74 |
| 323 | 228191,83 | 1200525,55 |
| 324 | 228291,07 | 1200570,05 |
| 325 | 228590,82 | 1200925,68 |
| 326 | 228603,47 | 1200898,26 |
| 327 | 228663,09 | 1200879,26 |
| 328 | 228739,57 | 1200860,80 |
| 329 | 228769,64 | 1200894,04 |
| 330 | 228702,08 | 1200958,38 |
| 331 | 228748,52 | 1200974,73 |
| 332 | 228814,99 | 1201003,75 |
| 333 | 228919,44 | 1201045,93 |
| 334 | 228902,03 | 1201086,56 |

# Footnotes

Тексты по ряду анализируемых факторов приведены в соответствующих разделах Материалов по обоснованию Генерального плана.

В соответствии с требованиями ст. 17 федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

( До момента проведения мероприятий по сокращению санитарно-защитных зон, в границах нормативных санитарно-защитных зон необходимо соблюдать режимы использования территорий, установленные в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» Новая редакция  (включая СанПиН 2.2.1./2.1.1.-2361-08 Изменения N 1 к СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 Новая редакция, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 Изменение N 2 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10 Изменения и дополнения № 3 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция).

При невозможности сокращения санитарно-защитной зоны, необходимо обеспечить расселение людей за пределы санитарно-защитной зоны, либо вынести предприятие на достаточное расстояние от жилой застройки.

Расчеты технико-экономических показателей произведены в границах муниципального образования городского поселения поселок Старая Торопа в соответствии с кадастровым делением.

# Text boxes

Инв. № 19/476