|  | Научно-проектный институт пространственного планирования "ЭНКО" |
| --- | --- |
| 199178, г. Санкт-Петербург, 18-ая линия ВО, дом 31, бизнес-центр «Сенатор», корпус Д, офис 407. тел (факс) 8(812) 3329710, www.enko.spb.ru, e-mail: enko@enko.spb.ru |

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

городское ПОСЕЛЕНИЕ поселок старая торопа

тверской ОБЛАСТИ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

| Генеральный директор, к.г.н. | С.В. Скатерщиков |
| --- | --- |
| Заместитель генерального директора, Главный архитектор проекта | О.В. Красовская |
| Главный архитектор НПИ «ЭНКО» | И.С. Майзель |
| Заместитель генерального директора, Главный инженер | А.Г. Петров |

Санкт-Петербург – Старая Торопа

2013 г.

Авторский коллектив:

| Архитектурно-планировочные разделы | главный архитектор проекта, профессор Международной Академии Архитектуры (МААМ) О.В. Красовская; ведущий архитектор Н. А. Близнина |
| --- | --- |
| Градостроительная экономика | экономист градостроительства – В.В. Плечанова |
| Природные условия и ресурсы. Состояние окружающей среды. Зоны с особыми условиями использования территорий. Охрана окружающей среды. Санитарная очистка территории. Особо охраняемые природные территории. | эколог градостроительства А.В. Яновская |
| Земельные ресурсы | инженер землеустроитель П.С. Рябинин |
| Транспортная инфраструктура | гл. специалист по транспорту Л.И. Свердлин, инженеры – С. В. Моргач, В.А. Дорин |
| Инженерная инфраструктура | главный инженер проекта А.Г. Петров, главные специалисты И.Н. Максимова, Н.А. Масленникова, Г.Е. Нехамкис, инженер Д.Б. Тарских |
| Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера | инженер Е.А. Заварзина |
| ГИС-технологии | главный специалист А.М. Савинков |

ОГЛАВЛЕНИЕ

СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА	4

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	5

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ	7

3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ	8

3.1. Мероприятия по изменению границ муниципального образования	8

3.2. Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры территории	8

3.3. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения	8

3.3.1. Развитие и размещение объектов жилищного фонда	8

3.3.2. Развитие и размещение объектов капитального строительства социального и культурно-бытового обслуживания	9

3.3.3. Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры	10

3.3.4. Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры	10

3.4. Мероприятия по охране объектов культурного наследия	12

3.5. Мероприятия по охране окружающей среды и санитарной очистке территории	13

3.6. Мероприятия по развитию системы озеленения	16

3.7. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	16

3.8. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности территории	17

4. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	21

5. ПРИЛОЖЕНИЯ	25

# СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

| № | Наименование документа | Инв. № |
| --- | --- | --- |
| Текстовые материалы |
|  | «Тверская область. Западнодвинский муниципальный район. Муниципальное образование городское поселение п. Старая Торопа. Генеральный план. Положения о территориальном планировании» | 19/482 |
| Схемы |
|  | Карта функциональных зон. М 1:2000 | 19/483 |
|  | Карта размещения объектов капитального строительства местного значения (объекты обслуживания населения). М 1:2000 | 19/481 |
|  | Карта границ населенных пунктов. М 1:2000 | 19/484 |
|  | Карта размещения объектов капитального строительства местного значения (транспортная инфраструктура), (инженерная инфраструктура). М 1:2 000 | 19/486 |
| Электронная версия проекта |
|  | Электронная версия проекта на CD-ROM (текстовые материалы в формате WORD, графические – в формате JPG, электронные слои в форматах MapInfo (*.mif, *.mid).) | 19/491 |

# 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Генеральный план муниципального образования городское поселение поселок Старая Торопа Западнодвинского муниципального района Тверской области разрабатывается Научно-проектным институтом пространственного планирования «ЭНКО» (Санкт-Петербург) по заказу администрации муниципального образования городское поселение поселок Старая Торопа в соответствии с Муниципальным контрактом № 20 от 02 августа 2011 г.

Территориальное планирование, к которому относится Генеральный план, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, направлено на определение назначения территории, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Генеральный план – основной вид градостроительной документации о планировании развития территории поселения, отражающий градостроительную стратегию и условия формирования среды жизнедеятельности.

Генеральный план разрабатывается на следующие проектные периоды:

I этап (первая очередь строительства) – 2021 г.

II этап (расчетный срок Генерального плана) – 2031 г.

III этап – прогноз на 30 лет, перспектива.

III этап графически отражается в территориях, резервируемых для перспективного развития городского поселения за пределами расчетного срока Генерального плана.

В Генеральном плане определяются основные параметры развития городского поселения: перспективная численность населения, объемы жилищного строительства, основные направления развития транспортного комплекса и инженерной инфраструктуры. В проекте выполняется зонирование городских и сельских территорий с выделением жилых, общественно-деловых, производственных, рекреационных зон, территорий для развития других функций городского комплекса. Планировочные решения Генерального плана являются основой для разработки проектной документации последующих уровней, а также программ, осуществление которых необходимо для успешного функционирования различных городских систем.

При разработке Генерального плана городского поселения поселок Старая Торопа были использованы следующие  материалы:

- Схема территориального планирования Западнодвинского муниципального района Тверской области (ООО «Титан-Проект», 2009 г.)

- Кадастровая информация на территорию городского поселения поселок Старая Торопа и прилегающих поселений, предоставленная управлением Росреестра по Тверской области (по состоянию на июль 2011 г.). Информация предоставлена в табличных данных в программном продукте Microsoft Office Excel и в виде пространственных данных в программном продукте MapInfo в системе координат МСК-69 (Тверская область);

- Сводный цифровой топографический план (ЦТП), масштаба 1:2000 территории городского поселения поселок Старая Торопа (разработан НФП «Геоцентр+» в 2011 года в местной системе координат, в Балтийской системе высот 1977 года с сечением рельефа 1 метр). Топографическая информация представлена в векторном формате MIF/MID/TAB - программный продукт MapInfo – с использованием условных знаков для топографических планов. Информация была передана заказчиком по подготовке проекта генерального плана на жестком носителе с грифом «для служебного пользования» и соответствует требованиям, предъявляемым для топографо-геодезической и картографической продукции.

- Программа социально-экономического развития муниципального образования Западнодвинский район на 2010 – 2014 годы;

- Доклад «О состоянии окружающей среды на территории Тверской области в 2010 году».

- Лесохозяйственный регламент Западнодвинского лесничества Тверской области,  2009 г.

- Комплексная программа развития улично-дорожной сети и объектов благоустройства на 2009- 2015 г.г. на территории Западнодвинского района

- «Программа развития Системы жилищно-коммунального и газового хозяйства Западнодвинского района Тверской области на 2010-2012 годы».

Граница городского поселения поселок Старая Торопа установлена на основании Закона Тверской области от 28.02.2005 № 24-ОЗ «Об установлении границ муниципальных образований, входящих в состав территории муниципального образования Тверской области «Западнодвинский район», наделении их статусом городского, сельского поселения». Административная граница муниципального образования городского поселения поселок Старая Торопа,  установленная в соответствии с Законом Тверской области от 28.02.2013 № 24-ОЗ, совпадает с границей, установленной по кадастровому делению.

Генеральный план, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, является основой для создания нормативного акта – «Правила землепользования и застройки», разработка которого ведется параллельно Генеральному плану.

Генеральный план и Правила землепользования и застройки городского поселения поселок Старая Торопа выполняются на единой концептуальной и технологической основе с применением компьютерной геоинформационной системы (ГИС) - программный пакет ArcGIS 9.3. и цифровых космических изображений.

Геоинформационная система «Генеральный план» имеет многоцелевое назначение, наиболее важным является возможность ее использования в управлении развитием территорий, оптимизации градостроительной, земельной и инвестиционной политики, улучшении транспортного обслуживания и экологической ситуации, развитии инженерной инфраструктуры и создания информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (Глава 7 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

# 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Цель территориального планирования муниципального образования городское поселение поселок Старая Торопа Тверской области – создание долгосрочной градостроительной стратегии развития территории муниципального образования на основе принципов устойчивого развития – улучшение условий жизни и приумножение всех видов ресурсов для будущих поколений.

Для достижения этой цели в проекте определены следующие задачи:

- Комплексный анализ развития территории муниципального образования и выявление основных градостроительных проблем;

- Определение прогнозных параметров социально-экономического развития территории городского поселения до 2031 г.;

- Определение приоритетных видов градостроительной деятельности на основе прогноза демографического и социально-экономического развития муниципального образования до 2031 г.;

- Формирование среды, благоприятной для жизнедеятельности человека;

- Развитие и преобразование функционально-планировочной структуры территории муниципального образования, изменение границ муниципального образования в соответствии с необходимыми для градостроительного освоения территориями;

- Резервирование территорий для развития различных функциональных зон и размещения объектов капитального строительства различных типов с учетом интересов федерального, регионального и районного уровней;

- Разработка мероприятий по оптимизации экологической ситуации;

- Разработка мероприятий по развитию транспортной и инженерной инфраструктур;

- Разработка мероприятий по развитию социальной сферы, включая систему обслуживания населения;

- Разработка мероприятий по охране культурного и природного наследия;

- Разработка мероприятий по защите от чрезвычайных природных и техногенных процессов.

При осуществлении территориального планирования обеспечивается учет интересов Российской Федерации, Тверской области, Западнодвинского муниципального района и муниципального образования городское поселение поселок Старая Торопа.

# 3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

### 3.1. Мероприятия по изменению границ муниципального образования

Проектом предлагается изменение границы муниципального образования городское поселение  поселок Старая Торопа Западнодвинского муниципального района Тверской области в соответствии с приложением «Ведомость координат поворотных точек изменяемой границы муниципального образования городское поселение поселок Старая Торопа в системе координат МСК-69» (Приложение №1). Проектом предусматривается изменение границы городского поселения  поселок Старая Торопа. Для этого планируются мероприятия по включению в состав территории муниципального образования ряда земельных участков площадью 12,2 га.

### 3.2. Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры территории

Мероприятия на расчетный срок

- Комплексное жилищное строительство  в восточной части поселка;

- Развитие системы городского озеленения – выделение участков под организацию парковых зон в северо-западной, восточной  частях поселка;

- Развитие социальной инфраструктуры и инфраструктуры обслуживания - выделение участков под строительство детского сада, магазина, кафе, физкультурно-оздоровительного центра;

- Развитие производственных зон – реконструкция существующих производственных площадок в юго-восточной части города, выделение участка в юго-западной части города под перпективную производственную территорию;

- Реконструкция, капитальный ремонт, комплексное благоустройство территории города, модернизация и реконструкция всех элементов городского хозяйства – транспортного комплекса, инженерных систем, жилищного фонда (в первую очередь, ликвидация аварийного и ветхого фонда), реконструкция объектов обслуживания;

Мероприятия на первую очередь

- Разработка проектов планировок и межевания на территории,  зарезервированные Генеральным планом, под первоочередное освоение.

- Комплексное жилищное строительство в восточной части поселка;

- Развитие системы городского озеленения – выделение участков под организацию парковых зон в северо-западной и восточной частях поселка;

- Развитие социальной инфраструктуры и инфраструктуры обслуживания – выделение участков под строительство детского сада, магазина, кафе;

### 3.3. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения

### 3.3.1. Развитие и размещение объектов жилищного фонда

Мероприятия на расчетный срок

(количественные показатели даны на весь период реализации генерального плана, включая первую очередь)

Увеличение жилищного фонда городского поселения поселок Старая Торопа до 80 тыс. м2, что позволит увеличить среднюю жилищную обеспеченность до 40 м2 общей площади на человека. В течение расчетного срока объем нового жилищного строительства составит 13,9 тыс. м2 (среднегодовой объем нового жилищного строительства составит около 0,7 тыс. м2).

Структура нового жилищного строительства по этажности на расчетный срок:

- застройка индивидуальными жилыми домами  – 100%;

Для размещения нового жилищного строительства на расчетный срок потребуется 13,9 га территории.

Мероприятия на первую очередь

Жилищное строительство на первую очередь в объеме 2,9 тыс. м2 общей площади (среднегодовой объем нового жилищного строительства 0,3 тыс. м2). К концу периода первой очереди жилищный фонд городского поселе6ния поселок Старая Торопа достигнет показателя 72 тыс. м2, а средняя жилищная обеспеченность увеличится до 40 м2 общей площади на человека.

Для размещения нового жилищного строительства на первую очередь потребуется 2,9 га территории.

### 3.3.2. Развитие и размещение объектов капитального строительства социального и культурно-бытового обслуживания

Мероприятия на расчетный срок

- Строительство следующих учреждений и предприятий обслуживания населения на расчетный срок:

Таблица 1

| Наименование | Емкость | Место размещения |
| --- | --- | --- |
| Учреждения образования |
| Открытие группы предшкольного образования на базе МОУ «Староторопская СОШ» | 10 мест | В пределах существующей территории МОУ «Староторопская СОШ» |
| Строительство нового здания детского сада на 150 мест | 150 мест | 0,5 – 0,6 га |
| Специализированное учебное заведение на базе МОУ «Староторопская СОШ» | 1 объект | В пределах существующей территории МОУ «Староторопская СОШ» |
| Спортивные сооружения |
| Физкультурно-оздоровительный комплекс |  | 2,0 га |
| Спортивно-тренажерные залы повседневного обслуживания 300 м2 общей площади | В составе ФОК |  |
| Банно-оздоровительный комплекс (не менее 10 помывочных мест) | В составе ФОК |  |
| Спортивная площадка, стадион общей площадью 1,0 га | В составе ФОК |  |
| Предприятия торговли и общественного питания, коммунально-бытового обслуживания |
| Объекты торговли |  | 0,2 га |
| Объекты общественного питания | 1 объект на 80 посадочных мест или несколько объектов |  |

Мероприятия на первую очередь

- Строительство следующих учреждений и предприятий обслуживания на первую очередь:

Таблица 2

| Наименование | Емкость | Место размещения |
| --- | --- | --- |
| Учреждения образования |
| Открытие группы предшкольного образования на базе МОУ «Староторопская СОШ» | 10 мест | В пределах существующей территории МОУ «Староторопская СОШ» |
| Строительство нового здания детского сада на 150 мест | 150 мест | 0,5 – 0,6 га |
| Специализированное учебное заведение на базе МОУ «Староторопская СОШ» | 1 объект | В пределах существующей территории МОУ «Староторопская СОШ» |
| Предприятия торговли и общественного питания, коммунально-бытового обслуживания |
| Объекты торговли |  | 0,2 га |
| Объекты общественного питания | 1 объект на 80 посадочных мест или несколько объектов |  |

### 3.3.3. Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры

Мероприятия на расчетный срок:

- Сооружение автостанции;

- Сооружение СТО в южной части поселка;

- Реконструкция железнодорожного вокзала;

- Строитальство автомобильной дороги Западная Двина – Котово – Жданово – Дрогалово – Каськово – Пятиусово – Старая Торопа;

- Строительство дуговой поселковой дороги от улицы Еременко до улицы Рабочая;

- Реконструкция улицы Еременко до параметров поселковой дороги;

- Строительства продолжения улицы Первомайская до улицы Еременко.

- Реконструкция существующих железнодорожных переездов с целью их преобразования в охраняемые;

- Организация нового охраняемого переезда в створе улицы Еременко;

- Строительство улиц во вновь осваиваемых районах поселка;

Мероприятия на первую очередь срок:

- Реконструкция улицы Лесная до параметров поселковой дороги;

- Строительство продолжения улицы Рабочая до улицы Лесная;

- Реконструкция Торопецкая, Школьная, Советская, Комсомольская и др. Молодежная, Кирова, Рабочая;

- Строительство улиц во вновь осваиваемых районах поселка;

### 3.3.4. Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры

Водоснабжение

В целях обеспечения населения достаточно гарантированной системой водоснабжения, а также учитывая значительный износ водопроводных сетей и необходимостью реконструкции водозаборных узлов, предлагаются следующие мероприятия:

Мероприятия на расчетный срок

- строительство водопроводных сетей и сооружений для нового строительства расчетного срока.

Мероприятия на первую очередь

- реконструкция и строительство водопроводных сетей

- реконструкция артезианских скважин;

- организация ЗСО первого, второго и третьего поясов подземных источников водоснабжения;

- провести оценку эксплуатационных запасов подземных вод.

Водоотведение

С целью улучшения экологической ситуации и повышению уровня благоустройства населения, необходимо проведение ряда мероприятий:

Мероприятия на расчетный срок

- строительство канализационных сетей и сооружений для нового строительства расчетного срока.

Мероприятия на первую очередь

- строительство КОС, с применением энергосберегающего оборудования;

- реконструкция существующих и строительство новых канализационных сетей;

- разработка проектной документации и строительство системы водоотведения поверхностного стока с очистными сооружениями.

Теплоснабжение

Для обеспечения бесперебойной и надёжной работы системы теплоснабжения поселка необходима поэтапная реконструкции и модернизация всех элементов системы теплоснабжения и проведение ряда мероприятий.

Мероприятия на расчётный срок

- перевод котельной в поселке на газовое топливо;

- перевод автономных источников теплоты (АИТ) на природный газ;

Мероприятия на первую очередь

- техническое переоснащение котельной поселка;

- реконструкция тепловых сетей в поселке с проведением энергосберегающих мероприятий (снижение потерь из-за утечек сетевой воды; оптимизация диаметров тепловых сетей; применение современной тепловой изоляции);

Газоснабжение

Для обеспечения стабильного и надёжного газоснабжения поселка и улучшения социальных условий проживания населения необходимо поэтапное осуществление следующих мероприятий.

Мероприятия на расчётный срок

- окончательная газификация поселка природным газом (строительство распределительных газопроводов и ГРП, ШРП) ;

Мероприятия на первую очередь

Региональный уровень

- строительство межпоселкового газопровода высокого давления ГРС "Западная Двина" Старая Торопа протяженностью 38840 м. (газопровод позволит обеспечить газом населенные пункты: Яковлевское, Пятиусово, Антоново, Старая Торопа);

Местный уровень

- строительство ГРП.

Электроснабжение

Для обеспечения надёжного электроснабжения потребителей городского поселения на перспективу потребуется проведение следующих мероприятий.

Мероприятия на расчётный срок

Объекты регионального значения

- Реконструкция ПС 35/10 кВ «Старая Торопа» с заменой устаревшего оборудования.

Объекты местного значения

- Строительство новых ТП 10/0,4 кВ и сетей 10 кВ.

- Модернизация существующих ТП 10/0,4 кВ с внедрением энергосберегающих технологий и сетей 10 кВ в соответствии с инвестиционной программой эксплуатирующей организации.

Мероприятия на первую очередь

Объекты местного значения

- Строительство новых ТП 10/0,4 кВ и сетей 10 кВ.

- Модернизация существующих ТП 10/0,4 кВ с внедрением энергосберегающих технологий и сетей 10 кВ.в соответствии с инвестиционной программой эксплуатирующей организации.

Связь и радиофикация

Мероприятия на расчетный срок

- Внедрение новейших технологических достижений в области средств связи включая спутниковую связь  и цифровое телерадиовещание.

Мероприятия на первую очередь

- Обновление технической базы телефонной связи с переходом на оптические кабели;

- Увеличение емкости телефонной сети общего пользования для удовлетворения всех заявок на установку телефонов; строительство сетей связи в новых жилых районах;

- Обеспечение содействия организациям связи, оказывающим универсальные услуги связи, в строительстве сооружений связи и предоставлении помещений, предназначенных для оказания универсальных услуг связи.

- Подготовка сети телевизионного вещания к переходу в 2015 году в России на цифровое вещание, развитие систем кабельного телевидения в населенных пунктах поселения.

### 3.4. Мероприятия по охране объектов культурного наследия

В целях обеспечения охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории городского поселения поселок Старая Торопа, необходимо учитывать ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на территориях, прилегающих к объекту культурного наследия:

- при отсутствии разработанного проекта зон охраны объекта культурного наследия - в соответствии с требованиями федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

- при наличии разработанного проекта зон охраны объекта культурного наследия в соответствии с предложениями указанного проекта по согласованию с государственными органами охраны объектов культурного наследия;

По инициативе органов местного самоуправления возможна подготовка документов по включению объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объектов культурного наследия местного (муниципального) значения в соответствии с существующим законодательством.

После разработки и утверждения проекта зон охраны объектов культурного наследия городского поселения поселок Старая Торопа документы территориального планирования подлежат соответствующей корректировке с обязательным внесением изменений и дополнений.

### 3.5. Мероприятия по охране окружающей среды и санитарной очистке территории

Мероприятия на расчетный срок

В целом для улучшения и оптимизации экологической ситуации следует предусмотреть следующие мероприятия:

- Организация системы экологического мониторинга состояния атмосферы, водных объектов, почвы, шумового и электромагнитного загрязнения, с созданием тематических цифровых слоев и их своевременной актуализацией.

- Проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна, создание единой информационной базы данных источников.

- Проведение комплекса мероприятий по оптимизации производства для уменьшения негативного воздействия на близлежащие жилые здания и сокращения размеров санитарно-защитных зон до нормируемых объектов (.

- Благоустройство санитарно-защитных зон промышленных предприятий и других источников загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы;

- Устройство и оборудование мест массового отдыха населения;

- Рациональное использование и охрана природных комплексов, особенно, имеющих важное средозащитное значение.

Мероприятия на первую очередь

Мероприятия по снижению вредного воздействия от стационарных источников:

- создание и ведение реестра объектов, для которых требуется установление санитарно-защитных зон, обновление информационной базы по основным источникам загрязнения;

- проведение контрольных измерений на границе ориентировочных санитарно-защитных зон, в случае выявления нарушений и поступления жалоб от населения, обязать предприятия провести мероприятия по сокращению санитарно-защитной зоны;

- проведение мероприятий по оптимизации размещения производства на промышленных площадках и по усовершенствованию производственного процесса для уменьшения негативного воздействия на близлежащие жилые здания и сокращения размеров санитарно-защитных зон до нормируемых объектов;

- проведение контрольных измерений и разработка томов ПДВ для предприятий 4 класса опасности с корректировкой размеров санитарно-защитной зоны и ее уменишением в сторону нормируемых объектов.

- установка класса опасности для новых формируемых промышленных зон (в юго-западной части городского поселения п. Старая Торопа) не выше IV, с ориентировочной санитарно-защитной зоной не более 100 м;

- закрытие кладбища в юго-восточной части поселения с сокращением санитарно-защитной зоны до 50 метров;

- организация нового кладбища в северо-восточной части поселения с ориентировочной санитарно-защитной зоной не более 100 м;

- организация защитного зеленого пояса из газоустойчивых насаждений в границах санитарно-защитных зон;

- запрещение увеличения объемов производства на территории промышленных зон и предприятий, расположенных вблизи жилой застройки при несоблюдении нормативов допустимого воздействия.

Мероприятия по снижение вредного воздействия от автотранспорта:

- благоустройство улично-дорожной сети города;

- организация пылегазоустойчивых шумозащитных насаждений вдоль основных автомагистралей города и мест наземного хранения автомашин;

- организация шумозащитных экранов и/или зеленых защитных полос в границах городского поселения поселок Старая Торопа вдоль железнодорожных путей Москва – Великие Луки – Рига и автомобильной дороги регионального значения Москва – Рига – Глазовичи для уменьшения санитарного разрыва *.

Мероприятия по снижению вредного воздействия от источников системы инженерных сетей:

- модернизация и реконструкция инженерных сетей;

- оснащение трансформаторных подстанций современными техническими и инженерными устройствами, обеспечивающими снижение электромагнитного и шумового влияния на человека;

Мероприятия по обеспечению населения качественной питьевой водой:

- реконструкция существующих и строительство новых водопроводных сетей;

- организация контроля за соблюдением границ и режима зон санитарной охраны источников водоснабжения;

- вывод жилых зон, находящихся в первом поясе ЗСО.

Мероприятия по обеспечению защиты водных поверхностей от поступления неочищенных или недостаточно очищенных сточных вод:

- строительсво канализационных очистных сооружений;

- обеспечение максимального охвата застроенной части территории городского поселения системами сбора, отвода и очистки городского стока и дождевой канализации;

- развитие системы ливневой канализации с установкой предварительной очистки, в том числе на территориях промышленных предприятий, коммунально-складских помещений, территорий автостоянок и гаражей;

Мероприятия по обеспечению сохранения регламентов водоохранных и прибрежных зон:

- благоустройство прибрежных защитных полос и водоохранных зон.

Мероприятия для решения проблем  затопления и подтопления территории поселения паводковыми водами:

- проведение полевых, а затем камеральных гидрологических работ для установления уровня 1%  и 10% затопления,

- понижение уровня грунтовых вод,

- организация и очистка поверхностного стока,

- берегоукрепление (в том числе, укрепление берегового свода на очистных сооружениях водозабора);

Мероприятия по снижению шумового и электромагнитного воздействий:

- разработка "Шумовой карты" городского поселения с учетом влияния автотранспорта, железных дорог;

- озеленение примагистральных территорий и участков защитного коридора вдоль железнодорожных путей шумо- и газопоглощающими породами зеленых насаждений;

- строительство «шумовых экранов» вдоль транспортных магистралей со стороны жилой застройки;

- реконструкция и ремонт инженерного и технологического оборудования жилых домов.

- соблюдение предельно-допустимых уровней ЭМИ от источников электромагнитных излучений в зоне жилой застройки (телецентр, радиостанции, установки мобильной связи, линии электропередач, электроподстанции);

- организация санитарно-защитных зон и зон ограничения застройки от источников ЭМИ;

- увеличение высоты антенн, распределение мощностей передающих устройств и прочие технические мероприятия по уменьшению негативного электромагнитного излучения.

- замена линий электропередач на кабельные линии.

Мероприятия по обеспечению радиационной безопасности:

- учет и контроль источников радиоактивного загрязнения на территории городского поселения;

- контроль уровня радона в подвальных помещениях;

Мероприятия по обеспечению санитарной очистки территории и охране почвенного покрова:

- разработка Генеральной схемы санитарной очистки городского поселения;

- совершенствование системы управления обращения с отходами: предварительная сортировка отходов, минимизация отходов, использование отходов в качестве вторичного сырья, содержание современного парка мусороуборочных машин и иной необходимой техники;

- организация вывоза снега на специально оборудованную снегосвалку;

- организация сбора и вывоза мусора с территорий гаражных кооперативов, автостоянок, с дачных массивов, с кладбищ, от частного сектора, не допущение образования несанкционированных свалок.

### 3.6. Мероприятия по развитию системы озеленения

Мероприятия на расчетный срок

- Формирование сквера и прогулочной зоны в южной части городского поселения с использованием разнообразных форм озеленения, в том числе пейзажных композиций, внедрение малых скульптурных форм, освещения.

- Увеличение обеспеченности озелененными территориями общего пользования до нормативных показателей;

- Развитие озелененных территорий ограниченного пользования: благоустройство и оформление территорий детских садов, школ, больниц;

- Сохранение и контроль защитных лесов вдоль транспортных магистралей, в границах водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

- Увеличение доли защитных озеленений, особенно на границе с источниками загрязнения окружающей среды: предприятиями, транспортными магистралями и др.;

- Разработка единой схемы и программы озеленения городского поселения.

Мероприятия на первую очередь

- Формирование скверов и прогулочных зон в северо-западной июго-восточной части  городского поселения с использованием разнообразных форм озеленения, в том числе пейзажных композиций, внедрение малых скульптурных форм, освещения.

- Организация благоустроенной прогулочной набережной вдоль руч. Ст. Торопа в центральной части городского поселения в едином ландшафтно-композиционном решении.

- Увеличение обеспеченности озелененными территориями общего пользования до нормативных показателей;

- Разработка единой схемы и программы озеленения городского поселения.

### 3.7. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Предупреждение чрезвычайных ситуаций - это комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба природной среде и материальных потерь, в случае возникновения ЧС.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций на территории городского поселения пос. Старая Торопа предлагается по следующим направлениям:

- Предупреждение аварий в техногенной сфере;

- Совершенствование систем мониторинга на территории поселения;

- Обеспечение безопасности на водных объектах;

- Защита населения в чрезвычайных ситуациях:

  - совершенствование системы предупреждения  и оповещения населения,  о чрезвычайных ситуациях и расширение зоны ее действия, с учетом новых жилых образований и т.д.;

  - укрытие людей в специальных защитных сооружениях ГО, в помещениях производственных, общественных и жилых зданий, приспособленных под нужды защиты населения;

  - эвакуация из зон ЧС, в соответствии с планом эвакуации;

  - медицинская защита.

- Обеспечение устойчивого функционирования территории города:

  - усовершенствование транспортных магистралей;

  - резервирование источников водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения.

- Обеспечение пожарной безопасности городских территорий.

### 3.8. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности территории

Противопожарные мероприятия – это комплекс мер,  обеспечивающих устойчивость функционирования объектов экономики в в чрезвычайных ситуациях и военное время, безопасную жизнедеятельность человека (повышение защищенности населения городского поселения от пожаров, сохранение жизни, здоровья и имущества граждан, юридических лиц), являющихся неотъемлемой частью инженерно-технических мероприятий гражданской обороны.

При пожаре безопасность людей обеспечивается своевременным оповещением и беспрепятственной эвакуацией  из опасных зон, спасением людей, оказавшихся в зоне задымления и повышенной температуры.

Обеспечение пожарной безопасности городского поселения реализуется соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления в соответствии со статьей 63 Федерального закона Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.09.2008 г.

Первичные меры пожарной безопасности включают в себя:

- реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования;

- разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;

- разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

- разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением;

- установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;

- обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

- обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;

- организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;

- социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.

Основными направлениями по обеспечению пожарной безопасности территории муниципального образования городское поселение поселок Старая Торопа Тверской области в рамках проекта генерального плана являются:

- размещение пожарных депо, с учетом соблюдения нормативного времени прибытия пожарных расчетов к месту пожара;

- постепенная ликвидация ветхого  и  аварийного  жилого  фонда, а так же поэтапный вынос жилого фонда из санитарно-защитных зон предприятий (в том числе, и пожароопасных объектов);

- обеспечение водой участков поселения, не имеющих источников водоснабжения для целей наружного пожаротушения;

- размещение пожарных подъездов (пирсов) к источникам водоснабжения;

- обеспечение противопожарных разрывов в застройке и беспрепятственного проезда пожарных, санитарных, аварийных  машин ко всем объектам защиты;

- обеспечение пожарной безопасности на объектах экономики;

- обеспечение пожарной безопасности в садоводческих товариществах;

- обеспечение   пожарной безопасности   в  лесах.

- В настоящее время территорию городского поселения обслуживает пожарная часть № 69 ФПС по Тверской области, которая обеспечивает нормативную доступность объектов защиты, расположенных в границах проектирования. Размещение пожарных депо, с учетом нормативного времени прибытия первого подразделения к месту вызова на территории муниципального образования  - 10 минут, в соответствии с  п.1 ст. 76 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ.;

- Проектом  предлагается ликвидация аварийного жилого фонда на территории городского поселения (за исключением объектов культурного наследия), реконструкция и замена его на жилые дома, соответствующие требованиям современных норм обеспечения пожарной безопасности (Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ гл.18).

- По размещению источников наружного противопожарного водоснабжения проектом предлагается:

- строительство наружных водопроводных сетей с пожарными гидрантами;

- водных объектов, используемых,  для целей пожаротушения и размещение пожарных подъездов к ним (пирсов) по имеющимся и проектируемым съездам и набережным (в соответствии с п.4 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»).

Необходимо дополнительно сооружение  водоемов двоякого назначения в городских парках, скверах,  а так же на территории садоводческих товариществ;

Расчет расхода воды на пожаротушение с учетом расчетного количества единовременных пожаров на территории поселения приведен в разделе инженерная инфраструктура, водоснабжение.

- Нормативное членение селитебной территории поселка Старая Торопа на  микрорайоны и  организация противопожарных разрывов в застройке осуществляется природными   и   искусственными границами (овраги, реки, автомобильные и железная дороги, коридоры коммуникаций), участками городского озеленения (парки, скверы, бульвары), свободными от застройки городскими территориями (водоемы, спортплощадки и т.п.), связанными  в единую систему, что позволяет уменьшить вероятность распространения вторичных поражающих факторов в чрезвычайных условиях (пожары, взрывы, задымления), а также обеспечить более эффективное проведение спасательных работ.

- Развитие транспортной инфраструктуры города, предусмотренное в проекте генерального плана, обеспечит беспрепятственный проезд пожарных, санитарных, аварийных  машин ко всем объектам защиты, в том числе садоводческим товариществам.

На последующих стадиях проектирования необходимо предусматривать, чтобы автомобильные проезды были  закольцованы, а тупиковые проезды имели площадки для разворота  транспорта.

При проектировании и строительстве на территории п. Старая Торопа необходимо соблюдать противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями разной степени огнестойкости, в соответствии с требованиями федерального закона №123-ФЗ от 22.09.2008г. гл. 16 и др. нормативными документами, действующими на территории Российской  Федерации, совершенствовать и повышать  эффективность противопожарной защиты существующих объектов.

- Для предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных с взрывами и пожарами на объектах экономики, необходимо предусматривать технические и организационные мероприятия (в соответствии с гл. 20 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ), направленные на снижение вероятности их возникновения, защиту от огня, безопасную эвакуацию людей с территории объекта, беспрепятственный ввод пожарных расчетов и пожарной техники.

Мероприятия осуществляются по следующим направлениям:

- оснащение производственных объектов системами автоматического обнаружения и тушения пожара, в соответствии с требованиями нормативной документации;

- очистка  территории  производственных объектов  от  разбросанных легко возгораемых материалов, малоценных  сгораемых  строений  (сараев, заборов);

- соблюдение противопожарных разрывов от зданий и строений, создание условий  для  маневра  пожарных сил и средств в период тушения или локализации пожаров;

- сооружение специальных противопожарных  резервуаров  с  водой   и   искусственных   водоемов;

- повышение огнестойкости конструкций, создание специальных противопожарных преград;

На предприятиях, использующих взрывопожароопасные вещества необходимо предусматривать следующие мероприятия:

- снижение запасов взрыво-пожароопасных веществ до минимального количества, необходимого для производства;

- хранение взрыво-пожароопасных веществ в резервуарах заглубленного типа с обваловкой;

- строгое соблюдение мер техники безопасности и мер пожарной безопасности;

- организация круглосуточного дежурства персонала на предприятии;

- создание системы оповещения;

- организация своевременного обучения действию персонала при возникновении аварийной ситуации;

- проведение плановых учений по гражданской обороне;

- создание фонда индивидуальных средств защиты на предприятии;

- Обеспечение пожарной безопасности на территории индивидуальной застройки в  садоводческих кооперативах осуществляется следующими основными мероприятиями:

- организация дежурства и патрулирования с первичными средствами пожаротушения;

- обеспечение исправной телефонной или радиосвязью для сообщения о пожаре в пожарную охрану (не разрешается переводить линии связи “01” в таксофонах на платное обслуживание);

- оборудование садоводческих (дачных) объединений, включающих до 300 садовых участков, в противопожарных целях переносной мотопомпой (хранение мотопомп обязательно в специальном помещении).

- наружное освещение в темное время суток для быстрого нахождения пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц и мест размещения пожарного инвентаря, а также подъездов к пирсам пожарных водоемов, к входам в здания и сооружения;

- обеспечение для районов одно-двухэтажной индивидуальной застройки с приусадебными участками расстояния от границ приусадебных участков до лесных массивов не менее 15 м, (противопожарные расстояния, при этом,  не разрешается использовать под складирование материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений).

- Требования пожарной безопасности в лесах определены «Правилами пожарной безопасности в лесах», утвержденными Постановлением Правительства РФ № 417 от 30 июня 2007 г.

Также,  необходимо создание и обучение добровольных пожарных формирований, обучение населения правилам поведения при угрозе возникновения пожара, противопожарная пропаганда среди населения, совершенствование и повышение  эффективности противопожарной защиты, обеспечение повседневного соблюдения требований противопожарной безопасности на территории городского поселения.

# 4. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Элементы территории | Ед. изме-рения | Сложившиеся границы (существующее положение - 2011 год) | Планируемые границы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первая очередь 2020 год | Расчетный срок 2031 год |
| 1. Площадь земель различных категорий в границах проектирования |  |  |  |  |
| 1.1.Площадь земель в границах МО городское поселение п. Старая Торопа Западнодвинского района Тверской области | га | 591,1 | 603,3 | 603,3 |
| Земли населенных пунктов | га | 522,8 | 527,5 | 527,5 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | га | 14,1 | 14,1 | 14,1 |
| Земли лесного фонда | га | 51,7 | 59,2 | 59,2 |
| Земли водного фонда | га | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 2. Функциональное зонирование в границах населенных пунктов | га | 591,1 | 624,8 | 624,8 |
| 2.1 Жилые зоны | га | 242,9 | 249,7 | 261,0 |
| Зона застройки средне и малоэтажными жилыми домами | га | 7,4 | 7,4 | 7,4 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 233,6 | 239,8 | 251,1 |
| Зона объектов среднего образовавания и детских дошкольных учреждений | га | 1,9 | 2,5 | 2,5 |
| 2.2 Общественно-деловые зоны | га | 10,1 | 10,5 | 12,6 |
| Зона делового, общественного и коммерческого назначения | га | 3,9 | 4,3 | 4,3 |
| Зона объектов здравоохранения | га | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Зона объектов социальной защиты | га | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Зона объектов, предназначенных для занятий физической культурой и спортом | га | 1,5 | 1,5 | 3,6 |
| Зона объектов торгового и социального и коммунально-бытового назначения | га | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| 2.3 Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | га | 29,6 | 29,6 | 49,9 |
| Производственная зона | га | 14,8 | 14,8 | 35,1 |
| Коммунально-складская зона | га | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| Зона объектов инженерной инфраструктуры | га | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Зона объектов транспортной инфраструктуры | га | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| 2.4 Рекреационные зоны | га | 301,3 | 220,6 | 186,9 |
| Зоны скверов, парков и бульваров | га | 0 | 4,2 | 4,2 |
| Зона прочих лесов | га | 67,6 | 55,5 | 55,5 |
| Зона лесного фонда | га | 51,7 | 52,9 | 41,6 |
| Зона открытого природного ландшафта |  | 182,0 | 108,0 | 85,6 |
| 2.5 Зоны специального назначения | га | 3,9 | 111,1 | 111,1 |
| Зона кладбищ | га | 3,9 | 8,8 | 8,8 |
| Зона озеленения специального назначения |  | 0 | 102,3 | 102,3 |
| 2.6 Зоны режимных территорий | га | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Зоны размещения военных объектов и иных режимных объектов | га | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 2.7 Зоны сельскохозяйственного использования | га | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Зона дачных хозяйств и огородов | га | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 2.8 Зоны прочих территорий | га | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Водные объекты | га | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 3. Население |  |  |  |  |
| Численность населения | тыс. чел. | 1,98 | 1,8 | 2,0 |
| Возрастная структура населения: население моложе трудоспособного возраста | % | 18,7 | 17 | 19 |
| население в трудоспособном возрасте | % | 50,0 | 54 | 55 |
| население старше трудоспособного возраста | % | 31,3 | 29 | 26 |
| 4. Жилищный фонд |  |  |  |  |
| Жилищный фонд – всего | тыс. м2 % | 74,1 100 % | 72 100 % | 80 100 % |
| Из всего фонда: - малоэтажные жилые дома | тыс. м2 % | 32,3 45,4 % | 29,4 37,3 % | 26,3 36,3 % |
| - индивидуальные жилые дома с участками | тыс. м2 % | 67,7 54,6 % | 70,6 62,7 % | 73,7 63,7 % |
| Убыль жилищного фонда | тыс. м2 % | 5,0 | 8,0 | – |
| Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 | 74,1 | 69,1 | 66,1 |
| Новое жилищное строительство – всего, в том числе: | тыс. м2 % | – | 2,9 | 13,9 |
| - индивидуальные жилые дома с участками | тыс. м2 % | – | 2,9 100 % | 13,9 100 % |
| Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. | 37,4 | 40,0 | 40,0 |
| 5. Учреждения и предприятия обслуживания населения местного значения поселения |  |  |  |  |
| Клубы, дома культуры | число мест | 200 | 200 | 200 |
| Общедоступные библиотеки | тыс. единиц хра-нения | 15,7 | 15,7 | 15,7 |
| Спортивные залы | м2 площ. пола | 800 | 800 | 800 |
| Плоскостные сооружения | га | 0,5 | 0,5 | не менее 1,5 |
| Спортивно-тренажерный зал повседневного обслуживания | м2 общей площа-ди | - | - | 300 |
| Предприятия розничной торговли | м2 торговой площади | 675 | не менее 675 | не менее 675 |
| Предприятия общественного питания | число мест | - | 80 | 80 |
| Банно-оздоровительный комплекс | число мест | - | - | не менее 10 |
| 6. Транспортное обслуживание |  |  |  |  |
| Протяженность улично-дорожной сети | км | 34,6 | 31,6 | 48,7 |
| Протяженность магистральной улиц и дорог | км | 7,9 | 8,7 | 11,8 |
| Плотность магистральной транспортной сети (освоенной территории) | км/км2 | 1,4 | 1,6 | 2,0 |
| АЗС | ед. | 1 | 1 | 1 |
| СТО | ед. | 0 | 0 | 1 |
| Автостанция | ед. | 0 | 0 | 1 |
| 7. Инженерное оборудование и благоустройство |  |  |  |  |
| 7.1. Водоснабжение: |  |  |  |  |
| Суммарное водопотребление (всего) | тыс. м3 сут. | 0,1 | 0,68 | 0,75 |
| в том числе: - на хозяйственно-питьевые цели | тыс. м3 сут. | 0,1 | 0,68 | 0,75 |
| Производительность водозаборных сооружений | тыс. м3 сут. | 0,1 | 0,68 | 0,75 |
| Используемые источники водоснабжения |  | подземные | подземные | подземные |
| Водопотребление в среднем на 1 чел. | л/сут. | 40 | 230 | 230 |
| 7.2. Канализация: |  |  |  |  |
| Общее поступление сточных вод (всего) | тыс. м3 сут. | 0,1 | 0,55 | 0,61 |
| в том числе: - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. м3 сут. | 0,1 | 0,55 | 0,61 |
| Производительность канализационных очистных сооружений | тыс. м3 сут. | КОС отсутствуют | 0,55 | 0,61 |
| 7.3. Электроснабжение: |  |  |  |  |
| Потребность электроэнергии в год на коммунально-бытовые нужды | МВт·ч | 2450 | 2800 | 3600 |
| Потребность в электроэнергии на 1 чел. в год на коммунально-бытовые нужды | кВт·ч | 1340 | 1560 | 1800 |
| Источники покрытия электронагрузок: |  |  |  |  |
| ОАО «Тверьэнерго» | МВт | 0,7 | 0,8 | 0,9 |
| 7.4. Теплоснабжение: Потребность тепла на коммунально-бытовые нужды | Гкал/ час |  | 8,6 | 9,5 |
| 7.5. Газоснабжение: |  |  |  |  |
| Удельный вес газа в топливном балансе города (ЖКС) | % | нет природного газа | 60 | 80 |
| Потребление газа на коммунально-бытовые нужды | млн. м3 /час |  | 4,7 | 5,2 |
| Источники подачи газа: |  |  | ГРС | ГРС |

# 5. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

«Ведомость координат поворотных точек

границ городского поселения поселок Старая Торопа в системе координат МСК-69»

| № точки | Координата по оси X | Координата по оси Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 228902,03 | 1201086,56 |
| 2 | 228892,02 | 1201107,13 |
| 3 | 228904,14 | 1201132,44 |
| 4 | 228873,02 | 1201180,45 |
| 5 | 228836,16 | 1201240,50 |
| 6 | 228814,07 | 1201275,86 |
| 7 | 228814,14 | 1201276,22 |
| 8 | 228802,39 | 1201295,28 |
| 9 | 228759,08 | 1201289,63 |
| 10 | 228656,23 | 1201315,94 |
| 11 | 228655,65 | 1201317,83 |
| 12 | 228657,97 | 1201335,30 |
| 13 | 228662,44 | 1201363,41 |
| 14 | 228662,36 | 1201394,80 |
| 15 | 228665,53 | 1201418,83 |
| 16 | 228673,46 | 1201436,82 |
| 17 | 228697,71 | 1201443,00 |
| 18 | 228691,51 | 1201474,26 |
| 19 | 228702,80 | 1201515,46 |
| 20 | 228718,70 | 1201533,90 |
| 21 | 228725,05 | 1201594,30 |
| 22 | 228710,43 | 1201645,15 |
| 23 | 228695,81 | 1201683,30 |
| 24 | 228683,73 | 1201721,44 |
| 25 | 228666,57 | 1201748,14 |
| 26 | 228649,40 | 1201792,63 |
| 27 | 228648,13 | 1201819,98 |
| 28 | 228651,94 | 1201835,89 |
| 29 | 228655,12 | 1201854,31 |
| 30 | 228658,45 | 1201864,27 |
| 31 | 228620,19 | 1201931,21 |
| 32 | 228576,46 | 1201897,05 |
| 33 | 228502,36 | 1201946,49 |
| 34 | 228491,48 | 1201912,79 |
| 35 | 228378,41 | 1201893,20 |
| 36 | 228319,66 | 1201826,84 |
| 37 | 228324,01 | 1201757,26 |
| 38 | 228357,72 | 1201712,69 |
| 39 | 228409,92 | 1201710,50 |
| 40 | 228415,06 | 1201648,96 |
| 41 | 228404,77 | 1201637,52 |
| 42 | 228382,32 | 1201625,06 |
| 43 | 228365,78 | 1201620,27 |
| 44 | 228366,23 | 1201619,64 |
| 45 | 228341,13 | 1201613,13 |
| 46 | 228346,72 | 1201603,36 |
| 47 | 228345,40 | 1201592,49 |
| 48 | 228326,63 | 1201576,16 |
| 49 | 228323,99 | 1201572,32 |
| 50 | 228294,82 | 1201535,50 |
| 51 | 228279,57 | 1201513,09 |
| 52 | 228267,52 | 1201488,00 |
| 53 | 228261,54 | 1201465,63 |
| 54 | 228258,10 | 1201435,11 |
| 55 | 228231,87 | 1201477,13 |
| 56 | 228121,91 | 1201650,42 |
| 57 | 228109,54 | 1201672,05 |
| 58 | 228038,73 | 1201728,24 |
| 59 | 228010,64 | 1201750,53 |
| 60 | 227950,30 | 1201802,36 |
| 61 | 227919,55 | 1201828,78 |
| 62 | 227775,37 | 1201773,41 |
| 63 | 227794,24 | 1201740,61 |
| 64 | 227691,82 | 1201643,31 |
| 65 | 227679,50 | 1201629,04 |
| 66 | 227598,92 | 1201467,93 |
| 67 | 227558,18 | 1201389,24 |
| 68 | 227545,74 | 1201347,24 |
| 69 | 227507,23 | 1201318,57 |
| 70 | 227490,04 | 1201298,82 |
| 71 | 227490,66 | 1201265,66 |
| 72 | 227492,57 | 1201245,90 |
| 73 | 227478,54 | 1201222,94 |
| 74 | 227453,04 | 1201217,21 |
| 75 | 227447,30 | 1201210,83 |
| 76 | 227453,68 | 1201192,35 |
| 77 | 227442,85 | 1201176,40 |
| 78 | 227430,09 | 1201157,91 |
| 79 | 227432,43 | 1201145,07 |
| 80 | 227379,08 | 1201157,14 |
| 81 | 227229,00 | 1201193,56 |
| 82 | 227174,94 | 1201198,17 |
| 83 | 227118,93 | 1201217,04 |
| 84 | 227083,39 | 1201189,87 |
| 85 | 227083,54 | 1201167,02 |
| 86 | 227060,36 | 1201167,44 |
| 87 | 227026,36 | 1201162,56 |
| 88 | 227000,00 | 1201162,12 |
| 89 | 226991,92 | 1201168,93 |
| 90 | 226987,47 | 1201182,95 |
| 91 | 226982,14 | 1201190,20 |
| 92 | 226977,70 | 1201190,82 |
| 93 | 226970,02 | 1201189,13 |
| 94 | 226953,87 | 1201183,38 |
| 95 | 226896,48 | 1201150,44 |
| 96 | 226884,09 | 1201144,22 |
| 97 | 226871,58 | 1201140,36 |
| 98 | 226855,12 | 1201138,33 |
| 99 | 226852,40 | 1201124,40 |
| 100 | 226845,12 | 1201119,01 |
| 101 | 226821,82 | 1201120,28 |
| 102 | 226801,70 | 1201115,43 |
| 103 | 226782,05 | 1201110,78 |
| 104 | 226758,87 | 1201094,22 |
| 105 | 226731,14 | 1201014,67 |
| 106 | 226739,87 | 1200995,43 |
| 107 | 226676,58 | 1200914,13 |
| 108 | 226710,03 | 1200862,93 |
| 109 | 226770,37 | 1200833,44 |
| 110 | 226746,74 | 1200783,80 |
| 111 | 226810,07 | 1200714,93 |
| 112 | 226796,54 | 1200703,91 |
| 113 | 226757,89 | 1200664,94 |
| 114 | 226655,56 | 1200771,14 |
| 115 | 226568,91 | 1200859,51 |
| 116 | 226516,79 | 1200898,74 |
| 117 | 226382,48 | 1200890,39 |
| 118 | 226243,98 | 1200945,74 |
| 119 | 226201,60 | 1200892,84 |
| 120 | 226194,89 | 1200742,49 |
| 121 | 226110,03 | 1200808,59 |
| 122 | 226085,54 | 1200817,02 |
| 123 | 226053,08 | 1200792,92 |
| 124 | 226025,39 | 1200702,71 |
| 125 | 226007,10 | 1200657,17 |
| 126 | 225981,89 | 1200600,88 |
| 127 | 225988,65 | 1200594,12 |
| 128 | 226016,88 | 1200610,73 |
| 129 | 226022,68 | 1200609,39 |
| 130 | 226038,44 | 1200595,19 |
| 131 | 226040,76 | 1200587,41 |
| 132 | 226014,77 | 1200561,59 |
| 133 | 225988,76 | 1200547,97 |
| 134 | 225973,04 | 1200520,13 |
| 135 | 225954,65 | 1200479,84 |
| 136 | 225857,45 | 1200270,56 |
| 137 | 225908,24 | 1200253,04 |
| 138 | 225888,10 | 1200213,66 |
| 139 | 225938,00 | 1200193,48 |
| 140 | 225938,00 | 1200142,69 |
| 141 | 226157,80 | 1200109,43 |
| 142 | 226171,81 | 1199981,58 |
| 143 | 226183,21 | 1199938,66 |
| 144 | 226214,28 | 1199736,14 |
| 145 | 226207,54 | 1199617,77 |
| 146 | 226202,86 | 1199618,46 |
| 147 | 226111,46 | 1199692,23 |
| 148 | 225962,18 | 1199705,78 |
| 149 | 225952,94 | 1199743,32 |
| 150 | 225935,60 | 1199707,37 |
| 151 | 225786,14 | 1199787,13 |
| 152 | 225762,62 | 1199773,45 |
| 153 | 225936,44 | 1199548,63 |
| 154 | 226032,02 | 1199410,65 |
| 155 | 226087,24 | 1199348,04 |
| 156 | 226112,55 | 1199335,52 |
| 157 | 226126,13 | 1199317,26 |
| 158 | 226150,30 | 1199308,14 |
| 159 | 226159,88 | 1199298,41 |
| 160 | 226221,02 | 1199204,88 |
| 161 | 226357,34 | 1199072,17 |
| 162 | 226417,93 | 1199053,25 |
| 163 | 226448,96 | 1199038,76 |
| 164 | 226485,96 | 1199025,63 |
| 165 | 226540,64 | 1199008,27 |
| 166 | 226530,89 | 1198947,24 |
| 167 | 226563,02 | 1198905,38 |
| 168 | 226574,64 | 1198893,29 |
| 169 | 226594,08 | 1198869,12 |
| 170 | 226601,82 | 1198836,19 |
| 171 | 226640,65 | 1198802,07 |
| 172 | 226641,67 | 1198688,84 |
| 173 | 226749,03 | 1198688,88 |
| 174 | 226761,40 | 1198400,63 |
| 175 | 226784,89 | 1198344,20 |
| 176 | 226796,54 | 1198312,91 |
| 177 | 226878,75 | 1198107,33 |
| 178 | 226900,80 | 1198072,84 |
| 179 | 226942,63 | 1198011,77 |
| 180 | 227074,97 | 1198013,98 |
| 181 | 227097,23 | 1198014,35 |
| 182 | 227342,11 | 1198018,43 |
| 183 | 227684,02 | 1198025,10 |
| 184 | 227955,58 | 1198031,29 |
| 185 | 227991,54 | 1198094,10 |
| 186 | 228004,57 | 1198113,11 |
| 187 | 228020,22 | 1198089,47 |
| 188 | 228081,00 | 1198081,32 |
| 189 | 228086,77 | 1198080,30 |
| 190 | 228086,46 | 1198076,65 |
| 191 | 228086,84 | 1198064,01 |
| 192 | 228096,82 | 1198052,52 |
| 193 | 228102,92 | 1198037,97 |
| 194 | 228107,90 | 1198013,08 |
| 195 | 228109,43 | 1197969,41 |
| 196 | 228193,69 | 1197979,75 |
| 197 | 228191,65 | 1198025,25 |
| 198 | 228258,71 | 1198038,34 |
| 199 | 228284,21 | 1198078,49 |
| 200 | 228331,73 | 1198227,06 |
| 201 | 228331,71 | 1198246,39 |
| 202 | 228318,04 | 1198278,98 |
| 203 | 228293,88 | 1198333,88 |
| 204 | 228161,42 | 1198433,30 |
| 205 | 228160,02 | 1198431,21 |
| 206 | 228045,19 | 1198495,29 |
| 207 | 228023,48 | 1198475,57 |
| 208 | 227985,42 | 1198470,48 |
| 209 | 227959,85 | 1198466,11 |
| 210 | 227958,89 | 1198468,72 |
| 211 | 227898,28 | 1198624,91 |
| 212 | 227914,20 | 1198641,85 |
| 213 | 227887,24 | 1198678,98 |
| 214 | 227886,22 | 1198681,71 |
| 215 | 227885,38 | 1198682,65 |
| 216 | 227885,65 | 1198683,24 |
| 217 | 227884,83 | 1198685,45 |
| 218 | 227870,65 | 1198694,86 |
| 219 | 227892,91 | 1198722,61 |
| 220 | 227851,74 | 1198748,05 |
| 221 | 227858,09 | 1198757,57 |
| 222 | 227817,11 | 1198788,67 |
| 223 | 227819,37 | 1198795,41 |
| 224 | 227800,61 | 1198808,68 |
| 225 | 227796,03 | 1198799,77 |
| 226 | 227759,27 | 1198820,52 |
| 227 | 227734,43 | 1198838,99 |
| 228 | 227688,94 | 1198906,44 |
| 229 | 227712,82 | 1198920,10 |
| 230 | 227726,70 | 1198934,70 |
| 231 | 227737,18 | 1198947,37 |
| 232 | 227748,39 | 1198964,90 |
| 233 | 227751,31 | 1198978,45 |
| 234 | 227762,20 | 1199073,13 |
| 235 | 227709,03 | 1199105,81 |
| 236 | 227694,85 | 1199087,08 |
| 237 | 227708,53 | 1199052,89 |
| 238 | 227701,12 | 1199043,60 |
| 239 | 227678,24 | 1199042,63 |
| 240 | 227647,58 | 1199034,11 |
| 241 | 227610,74 | 1199031,08 |
| 242 | 227603,94 | 1199041,40 |
| 243 | 227594,18 | 1199048,08 |
| 244 | 227584,44 | 1199042,17 |
| 245 | 227574,02 | 1199029,47 |
| 246 | 227566,40 | 1199032,65 |
| 247 | 227566,31 | 1199040,34 |
| 248 | 227584,35 | 1199059,69 |
| 249 | 227582,04 | 1199095,94 |
| 250 | 227568,58 | 1199121,31 |
| 251 | 227556,82 | 1199117,21 |
| 252 | 227543,88 | 1199129,77 |
| 253 | 227528,65 | 1199137,04 |
| 254 | 227520,03 | 1199158,32 |
| 255 | 227514,23 | 1199178,21 |
| 256 | 227510,66 | 1199196,68 |
| 257 | 227488,51 | 1199274,17 |
| 258 | 227487,53 | 1199283,50 |
| 259 | 227518,43 | 1199297,05 |
| 260 | 227528,64 | 1199303,39 |
| 261 | 227557,43 | 1199274,29 |
| 262 | 227577,50 | 1199297,09 |
| 263 | 227606,86 | 1199329,84 |
| 264 | 227599,75 | 1199347,03 |
| 265 | 227580,18 | 1199371,03 |
| 266 | 227602,81 | 1199408,03 |
| 267 | 227647,46 | 1199464,32 |
| 268 | 227684,36 | 1199462,53 |
| 269 | 227706,28 | 1199471,03 |
| 270 | 227722,62 | 1199490,48 |
| 271 | 227733,80 | 1199494,96 |
| 272 | 227737,60 | 1199515,76 |
| 273 | 227726,58 | 1199517,21 |
| 274 | 227734,60 | 1199544,99 |
| 275 | 227747,89 | 1199573,92 |
| 276 | 227766,67 | 1199588,02 |
| 277 | 227781,85 | 1199586,15 |
| 278 | 227783,45 | 1199611,18 |
| 279 | 227796,76 | 1199610,91 |
| 280 | 227797,56 | 1199639,67 |
| 281 | 227784,51 | 1199640,73 |
| 282 | 227785,04 | 1199649,83 |
| 283 | 227787,34 | 1199690,50 |
| 284 | 227795,30 | 1199780,74 |
| 285 | 227851,08 | 1199772,86 |
| 286 | 227854,07 | 1199806,65 |
| 287 | 227866,99 | 1199804,33 |
| 288 | 227870,96 | 1199827,51 |
| 289 | 227855,39 | 1199832,51 |
| 290 | 227858,04 | 1199863,99 |
| 291 | 227837,64 | 1199869,33 |
| 292 | 227824,05 | 1199874,19 |
| 293 | 227814,60 | 1199878,47 |
| 294 | 227807,51 | 1199888,48 |
| 295 | 227807,52 | 1199914,16 |
| 296 | 227808,80 | 1199930,47 |
| 297 | 227812,86 | 1199952,15 |
| 298 | 227827,82 | 1199981,00 |
| 299 | 227862,04 | 1200024,05 |
| 300 | 227881,88 | 1200049,04 |
| 301 | 227913,96 | 1200078,36 |
| 302 | 227946,87 | 1200087,35 |
| 303 | 228015,28 | 1200107,87 |
| 304 | 228012,54 | 1200145,50 |
| 305 | 228031,70 | 1200155,76 |
| 306 | 228063,85 | 1200111,97 |
| 307 | 228085,06 | 1200120,87 |
| 308 | 228150,05 | 1200081,19 |
| 309 | 228154,15 | 1200133,89 |
| 310 | 228211,61 | 1200148,92 |
| 311 | 228204,09 | 1200187,91 |
| 312 | 228153,47 | 1200246,06 |
| 313 | 228099,34 | 1200252,89 |
| 314 | 228099,27 | 1200261,08 |
| 315 | 228100,79 | 1200272,24 |
| 316 | 228143,27 | 1200287,54 |
| 317 | 228161,69 | 1200292,33 |
| 318 | 228171,26 | 1200291,69 |
| 319 | 228178,22 | 1200278,16 |
| 320 | 228201,97 | 1200285,61 |
| 321 | 228194,00 | 1200473,06 |
| 322 | 228192,40 | 1200511,74 |
| 323 | 228191,83 | 1200525,55 |
| 324 | 228291,07 | 1200570,05 |
| 325 | 228590,82 | 1200925,68 |
| 326 | 228603,47 | 1200898,26 |
| 327 | 228663,09 | 1200879,26 |
| 328 | 228739,57 | 1200860,80 |
| 329 | 228769,64 | 1200894,04 |
| 330 | 228702,08 | 1200958,38 |
| 331 | 228748,52 | 1200974,73 |
| 332 | 228814,99 | 1201003,75 |
| 333 | 228919,44 | 1201045,93 |
| 334 | 228902,03 | 1201086,56 |

# Footnotes

В соответствии с требованиями ст. 17 федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

( До момента проведения мероприятий по сокращению санитарно-защитных зон, в границах нормативных санитарно-защитных зон необходимо соблюдать режимы использования территорий, установленные в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» Новая редакция  (включая СанПиН 2.2.1./2.1.1.-2361-08 Изменения N 1 к СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 Новая редакция, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 Изменение N 2 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10 Изменения и дополнения № 3 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция).

При невозможности сокращения санитарно-защитной зоны, необходимо обеспечить расселение людей за пределы санитарно-защитной зоны, либо вынести предприятие на достаточное расстояние от жилой застройки.

Расчеты технико-экономических показателей произведены в границах муниципального образования городского поселения поселок Старая Торопа в соответствии с кадастровым делением.

# Text boxes

Инв. № 19/482